# 油井气举-电泵组合举升运行参数的联调优化

### 论文摘要

为了解决气举-电泵组合举升配产过程中由于低效工况造成的生产不协调问题,通过研究油井流入动态、井筒多相流动特性、举升工艺的运动学及动力学特征,以及相互之间的能量作用关系,建立了气举-电泵举升耦合数学模型。基于节点分析的方法,通过对油井工况进行分析,在此基础上形成了不同配产目标下气举-电泵组合举升运行参数的优化联调方法,给出了不同配产条件下的电泵和气举优化运行参数。计算结果表明,在气举-电泵组合举升系统出现低效工况时,可以利用采集的生产动态数据进行工况分析,结合分析的量化结果在产量变化时进行参数调整决策,科学设计气举-电泵井的频率-注气联调方案,实现油藏、井筒、双举升设备的协调工作,在不动管柱作业的情况下达到组合举升油井的高效运行。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘义刚,阚唱轩,张伟,檀朝东,张华,余丹

关键词: 气举,电潜泵,组合举升,耦合模型,运行优化

来源: 石油钻采工艺 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中海石油(中国)有限公司天津分公司,北京市燃气集团有限责任公司第三分公司,中国石油大学(北京)石油工程学院

基金: 中国海洋石油总公司科技发展项目“电泵与气举智能耦合举升工艺技术研究”(编号:KJ135-2016-02)

分类号: TE933.3

DOI: 10.13639/j.odpt.2019.03.011

页码: 329-334

总页数: 6

文件大小: 1864K

下载量: 65

### 相关论文文献

- [1].同心式投捞气举工具研制及在川渝气田的应用[J]. 钻采工艺 2020(03)

- [2].气举井效率定量评价方法及影响因素[J]. 大庆石油地质与开发 2020(06)

- [3].新型混合气举方式设计与优化方法研究[J]. 中国海上油气 2019(03)

- [4].气举井优化设计研究与应用[J]. 化工设计通讯 2018(02)

- [5].气举工艺在输气管道河流穿越水下成沟施工中的应用[J]. 石化技术 2017(03)

- [6].海上油井气举方案调整新方法[J]. 内蒙古石油化工 2013(19)

- [7].渤海南A平台气举工艺分析[J]. 广东化工 2018(15)

- [8].水淹气井气举复产方式选择计算方法[J]. 钻采工艺 2013(01)

- [9].吐哈气举“震撼”苏丹6区[J]. 吐哈油气 2011(02)

- [10].水力气举泵[J]. 石油机械 2008(03)

- [11].气举模拟实验装置[J]. 流体传动与控制 2017(06)

- [12].曹妃甸X油田伴生气气举工艺设计[J]. 机械设计与制造工程 2018(04)

- [13].吐哈油田加强气举技术知识产权保护[J]. 吐哈油气 2011(02)

- [14].浅析凝析气井气举排水采气工艺技术[J]. 石化技术 2016(12)

- [15].液压启动气举工作筒的研制与应用[J]. 石油机械 2017(06)

- [16].稠油环空掺稀气举技术——以吐哈油田吐玉克区块为例[J]. 石油学报 2015(02)

- [17].基于气液两相流理论的充气气举工艺技术研究与应用[J]. 钻采工艺 2013(02)

- [18].气举井油、套压力无线远传测试诊断技术研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(14)

- [19].气举排水采气工艺技术研究与应用[J]. 石化技术 2016(01)

- [20].积液水淹气井多井气举工艺设计及应用[J]. 石油矿场机械 2016(05)

- [21].吐哈气举伊朗解开发难题[J]. 吐哈油气 2011(04)

- [22].气举法清淤技术在水电站清淤工程中的应用[J]. 水利水电工程造价 2016(03)

- [23].“连续油管+液氮气举”组合复产工艺的应用及评价[J]. 石油化工应用 2019(06)

- [24].天然气气举与氮气气举经济型评价对比研究[J]. 新疆石油科技 2018(03)

- [25].气举井加注清防蜡剂试验效果与评价[J]. 石油工程建设 2016(01)

- [26].气井集气站内多井联合气举工艺参数设计方法[J]. 内江科技 2016(02)

- [27].破乳剂在气举井降粘增产中的应用研究[J]. 化工管理 2016(23)

- [28].四参数气举井工况诊断技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(22)

- [29].喷射气举技术在海底三通保护架安装中的应用[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [30].气举作业中连续油管腐蚀断裂原因[J]. 腐蚀与防护 2011(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2aba9f7ffa70a1c229c6b8dd.html