# 钼酸锌纳米片的制备及其非线性光学特性研究

### 论文摘要

随着非线性光学技术的不断发展,相应的非线性光学材料的研究也变得更加迫切,这其中最重要的就是研制出具有较佳非线性光学性能的新材料或者开发已有材料的非线性光学性能。钼酸锌作为一种钼酸盐材料,其发光性能研究的较多,而在非线性光学特性方面的研究较少。本论文中通过热水浴法合成片层结构的钼酸锌纳米材料,将其制作成有机玻璃的形式,并研究其非线性光学性能,研究发现钼酸锌纳米材料在非线性光学方面具有一定的潜在应用价值。本论文的主要研究内容如下:1.钼酸锌纳米片的制备及表征通过热水浴法制备出氧化钼纳米棒,并且将制备得到的氧化钼纳米棒跟乙酸锌结合反应。分别讨论了水醇比例、反应温度、乙酸锌的添加质量以及退火温度对合成钼酸锌纳米片的影响。通过SEM、XRD、TEM等手段对钼酸锌纳米片进行形貌结构表征,并确定其分子式为Zn3[Mo2O9]。通过室温下荧光光谱分析法研究其光致发光性能,测得激发光谱谱峰位于波长433 nm处,据此计算得到钼酸锌纳米片的光学带隙大小Eg为2.86eV,发射光谱谱峰位于波长642 nm处,发射红色荧光。2.钼酸锌纳米片有机玻璃（Zn3[Mo2O9]）/PMMA的制备将钼酸锌纳米片研磨成粉末后与甲基丙烯酸甲酯（10.352 g）结合,在偶氮二异丁腈（0.031 g）做催化剂的情况下,制备成钼酸锌纳米片有机玻璃（Zn3[Mo2O9]）/PMMA。通过控制钼酸锌纳米片的添加质量制备了含不同钼酸锌纳米片质量的有机玻璃,其中钼酸锌纳米片的添加质量分别为4 mg、6 mg、8 mg以及12 mg。钼酸锌纳米片有机玻璃的厚度为1 mm,长度为20 mm,宽度为15 mm。3.（Zn3[Mo2O9]）/PMMA的非线性光学性能研究测试了上述添加质量分别4 mg、6 mg、8 mg和12 mg的钼酸锌纳米片有机玻璃的紫外–可见吸收光谱,发现添加质量为12 mg的钼酸锌纳米片具有最强的线性吸收。采用开孔Z–扫描的方法研究了其非线性吸收特性。以添加质量为4 mg钼酸锌纳米片有机玻璃为研究对象,其中输入能量大小分别为50μJ、55μJ、60μJ、65μJ、70μJ和75μJ。当输入能量为50μJ开始表现出反饱和吸收的特性,随着输入能量的增大其反饱和吸收逐渐增大至饱和。当输入能量达到75μJ时,非线性吸收系数达到最大值β=1×10–9mW–1。确定输入能量为75μJ,对添加质量分别为4 mg、6 mg、8 mg以及12 mg的钼酸锌纳米片有机玻璃进行非线性光学测试,发现添加质量为6 mg的钼酸锌纳米片有机玻璃表现出最高的非线性吸收,其非线性吸收系数大小为β=1.83×10–9mW–1,且随着钼酸锌纳米片添加质量增大,钼酸锌纳米片的非线性吸收系数先增大后减少。通过钼酸锌纳米片的能级结构图对其非线性吸收机制进行分析,对以上结论给出了合理的解释,说明钼酸锌材料是一种潜力较大的非线性光学材料。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 非线性光学

- 1.1.1 非线性光学简介

- 1.1.2 非线性光学基础理论

- 1.2 非线性光学材料

- 1.2.1 非线性光学材料分类

- 1.2.2 非线性光学材料的研究进展

- 1.3 钼酸锌的研究现状

- 1.4 本文的研究内容及意义

- 第2章 实验研究方法

- 2.1 实验药品及仪器设备

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器及表征设备

- 2.2 表征分析仪器及其原理

- 2.2.1 扫描电子显微镜

- 2.2.2 X射线衍射分析仪

- 2.2.3 透射电子显微镜

- 2.2.4 紫外–可见吸收光谱仪

- 2.3 实验样品制备方法

- 2.4 Z–扫描测试装置及其原理

- 2.5 本章小结

- 第3章 钼酸锌纳米片的制备及表征

- 3.1 氧化钼纳米棒的制备

- 3.2 钼酸锌纳米片的制备探索

- 3.2.1 水醇比对合成钼酸锌纳米片的影响

- 3.2.2 温度对合成钼酸锌纳米片的影响

- 3.2.3 乙酸锌添加质量对合成钼酸锌纳米片的影响

- 3.2.4 退火温度对合成钼酸锌纳米片的影响

- 3.3 钼酸锌纳米片表征

- 3.3.1 钼酸锌纳米片的形貌及结构

- 3.3.2 钼酸锌纳米片的光致发光性

- 3.4 本章小结

- 第4章 钼酸锌纳米片的非线性光学性能研究

- 3[Mo2O9]）/PMMA的制备'>  4.1 （Zn3[Mo2O9]）/PMMA的制备

- 3[Mo2O9]）/PMMA的紫外–可见光吸收光谱的测量'>  4.2 （Zn3[Mo2O9]）/PMMA的紫外–可见光吸收光谱的测量

- 3[Mo2O9]）/PMMA的非线性测试'>  4.3 （Zn3[Mo2O9]）/PMMA的非线性测试

- 4.3.1 非线性测试实验装置

- 4.3.2 非线性吸收性能测试

- 3[Mo2O9]）/PMMA的非线性测量结果分析'>  4.4 （Zn3[Mo2O9]）/PMMA的非线性测量结果分析

- 3[Mo2O9]）/PMMA的非线性吸收机制分析'>  4.5 （Zn3[Mo2O9]）/PMMA的非线性吸收机制分析

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张坤

导师: 陈玉金

关键词: 光致发光,有机玻璃,非线性光学,扫描

来源: 哈尔滨工程大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,材料科学

单位: 哈尔滨工程大学

分类号: O437;TB383.1

总页数: 84

文件大小: 11886K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].钼酸锌的生产和应用研究进展[J]. 中国钼业 2019(01)

- [2].球形钼酸锌的制备[J]. 中国钼业 2008(01)

- [3].高性能钼酸锌/碱式钼酸锌微粉合成研究[J]. 无机盐工业 2015(06)

- [4].新型防锈颜料钼酸锌的合成[J]. 化工技术与开发 2014(07)

- [5].改性磷酸锌的防腐性能研究[J]. 涂料工业 2009(10)

- [6].钼酸锌晶体生长与发光特性研究[J]. 人工晶体学报 2015(12)

- [7].互穿网络漆中防锈颜料对涂层耐蚀性的影响[J]. 电镀与精饰 2013(05)

- [8].日立化成高耐热性覆铜板的开发[J]. 覆铜板资讯 2019(04)

- [9].文献摘要[J]. 乙醛醋酸化工 2018(11)

- [10].新型红色荧光粉Sr_2ZnMoO_6∶Sm~(3+)的制备与发光性能[J]. 发光学报 2012(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2ad711c6549a05de09eac63a.html