# 关于电网安全运行和管理问题相关探讨

李志勤1何艾衡2

1国网兰州供电公司电建实业送电分公司730050；2兰州商学院陇桥学院730101

摘要：电网运行的安全性及稳定性对于工业生产及人们的日常生活影响重大，常见电网故障引发因素主要为自然灾害、电气设备、电网结构及人为因素，以上因素中可通过加强电网安全管理降低电网故障发生频率，更新陈旧电气设备、采取切实可行的电网保护措施、提高技术人员的专业技能以及提高基层管理人员的安全意识均可增强电网运行的安全性与稳定性。

关键词：电网；安全运行；安全管理

1.引言

电能作为最重要的能源之一，已在工业生产和人们的日常生活中得到广泛应用，电力系统的安全与稳定，对于各行业的生产运行具有重要影响。电网在运行过程中，若出现故障，将导致大面积的断电现象，这不仅给人们的日常生活带来极大不变，还严重影响各工业部门的生产生产，给企业和社会带来巨大的经济损失。随着科学技术的不断进步，电网系统中科技含量也不断增加，智能化电网系统已得到广泛应用，电力系统的自检自查技术在一定程度上提高了电网运行的安全性和稳定性，但在运行过程中，仍会出现各种问题，这就需要加强电网的安全管理工作，进一步加强电网运行的安全性和稳定性。

2.电网安全运行现状

随着我国经济的发展，电网建设速度逐渐加快，电网结构不断完善，各级电网、电气联系日渐紧密，电网运行的安全性及稳定性也有了进一步保障，但由于客观及主观因素的影响，电网运行过程中，仍存在一些重大问题亟待解决。

2.1自然灾害对电网安全运行的威胁

自然灾害对于电网的破坏作用巨大，是当前电网安全运行的主要威胁因素之一。以2010年为例，自然灾害发生频繁，地震、雷击、泥石流等灾害的发生造成电网故障高达30起。其中，2月份全国范围连续降雨降雪过程中，华北电网4条500kV线路6次跳闸，华东电网17条线路56次跳闸，西北电网11条线路16次跳闸。此次电力故障导致河南电网龙岗电厂、山西电网风陵渡电厂、陕西电网铜川电厂输送线路中断，电厂全部停工。电网由于自然灾害而产生的故障约占总故障数的38%，且该类故障往往能引起潮流大幅度转移，从而诱发设备过载等异常现象。

2.2电气设备故障引对电网安全运行的影响

电力系统包含多种电气设备，如主变压器、断路器、隔离开关等。随着科学技术的不断进步，各类设备不断更新换代，新投产设备由于性能不稳而引发的设备故障对电网安全运行具有极大破坏作用。河北电网500kV廉州站5023开关C相套管发生爆炸事故、500kV2号母线和安廉Ⅱ线发生跳闸事故。该事故给电网运行方式带来及其恶劣的影响，严重影响了电力系统及其相关企业的正常生产。另一方面，电网中部分设备运行时间较长，其工作性能以无法满足实际工作的需求，对于日以增长的工业用电及生活用电，老化的电网设备无法长时间在高负荷下正在运行，给电网安全运行带来极大挑战。

2.3电网结构不合理引发的不安全因素

城市建设发展速度极快，电网建设规划与城市建设规划的步伐不一致，电网建设规划部门与城市建设规划部门之间的协调性需要进一步完善。由于历史因素，部分城市的线路架设与城市的规划之间存在极大不统一，网架结构不合理，建筑物、树木与架空线路交叉跨越，当出现突发事件时，极易造成大范围的停电，影响电网的安全运行；另一方面，电网结构建设及改建，需要大量资金投入，并需要政府协调，多方并举并共同实施，同时对工业生产及日常生活易造成重大影响，因此，改建不合理的电网结构短时间内难以全面实现。

2.4人为因素造成的电网故障

自动化技术在电网系统中应用以来，极大的降低了人为因素对于电网安全的破坏，但在电网运行期间、检修或调试过程中，由于涉及人员广、交叉作业多，安全管理工作未落实到实处，致使安全事故发生。如：江苏电网220kV蓝天电厂副母检修期间，3、4号机陪停，正母A相故障跳闸，造成蓝天电厂全范围内停产。造成正母故障主要原因为电力人员对副母检修时，移动工作用梯过程中对带电设备放电导致。人为因素在电网故障总数上所占比例不大，但由于事故的无法预判性，造成的损失也是无法估量的，应加强安全管理，杜绝人为因素导致安全事故的发生。

3电网安全运行管理措施

造成电网故障的因素较多，除自然灾害无法控制外，其他故障均可通过加强安全管理降低故障发生频率。

3.1更新电网设备，加强线路检修维护

电网设备的性能对电网安全运行具有直接影响，为避免电气老化或性能下降带来的电网故障，导致在用电高峰期时出现电网卡脖子、过负荷的现象，电力部门应对过于陈旧的设备进行及时更新，提高设备的供电能力及绝缘性性能，防止漏电、放电的事故发生。同时，应加强线路检修力度及检修频率，尤其是对于使用年限长、自然环境恶劣地段线路的检测，及时排除线路或设备中可能存在的各项安全隐患。

3.2加强电力设施保护措施

电网是电力系统得以安全运行的重要物质基础，近年来，由于不法分子的偷窃，电网设施不断遭到破坏，给电力系统造成极大的损失。加大电力设施的保护力度，制定切实可行的保护措施对于电网安全运行具有极大促进作用。相关部门应增加对电力执法的相关内容，遏制不法分子的偷窃行为，同时，电力企业应加大法制宣传力度，将供电安全的重要性普及到社会各个阶层，运用群众的力量保护电力设施的安全运行。

3.2提高电力施工人员的操作技能

电力系统相关工作是涉及多种理论知识及专业技能的一项工作，且具有高度的危险性。电力施工人员主要工作为线路检修、故障处理、损害零件的更换等，需要完备的理论知识和过硬的操作技能，否则无法顺利完成各项工作内容，电网安全运行也无法保障。加强对施工人员的技能培训十分必要。一方面，应加强施工人员的专业水平。施工人员应熟悉现场操作规定，严格按照规定进行施工演练、学会背、画需要的操作图和系统图，通过系列技能训练提高自己的专业技能，降低施工过程中的不必要的失误；另一方面，通过培训学习，提升自身的安全责任意识，从源头上杜绝违规操作引发的安全事故，影响电网的正常运行。

3.3提高电网基层管理人员电网安全意识

电网基层管理人员存在重生产、轻安全的错误思想，对于电网安全运行的各项规章制度执行力度不够，导致现场施工人员的安全意识淡薄，给电网安全运行埋下了事故隐患。电网基层管理人员不抓安全，现场技术人员就不能按照各项规章制度操作，电网安全运行难以实现。因此，在日常工作中，电网基层管理人员应高度重视电网安全，以安全为生产的第一准则，并严格对施工人员的工作进行安全监督，做好各项操作前的危险点控制分析，做出详尽备案，做好交底工作，将电网运行中的安全隐患消灭在萌芽状态。

4结束语

电网安全运行与管理是一项复杂的工程，涉及面很广，需要持久、不断改进，在实际工作中要做到认真执行各项安全规章制度、严格按照操作流程进行技术操作、对各项技术操作做出详尽的备案，务必确保施工技术人员的人身安全及设备安全。电网基层管理人员应适时进入现场做调研，不断改进各项安全规章制度，制定可靠性高、科学合理、执行性强的安全管理制度，从而促进电网运行的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]卢更生.对新时期电网安全运行管理的思考[J].低碳世界，2013，（14）：17-18.

[2]王勇.关于电网安全运行管理的思考[J].中小企业管理与科技，2010，（33）：55.

[3]张海强.对电网安全运行管理的分析与探讨[J].中国信息化，2012，（22）：325.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2adcbfc6406a3a1697d7d7a7.html