# 基于海绵城市理念的城市园林设计探析薛冬

天津凯逸景观建设集团有限公司天津300000

摘要：我国生态园林的建设是要恢复被破坏的生态环境，同时警示人们不要以破坏环境为为基础来发展经济，而是要建设好城市的生态圈，让城市中的人们更加接近自然。生态园林设计中一项重要内容就是对水资源的合理利用和保护。说到对水资源的保护，海绵城市概念的提出就是针对城市中水资源的使用现状。很多城市一到雨季，就会发生程度不同的内涝问题，市政基础设施建设规划不合理是重要因素。为了解决这个难题，也为了更好的保护和利用水资源，提出了海绵城市的发展方向。

引言

我国生态园林的建设是要恢复被破坏的生态环境，同时警示人们不要以破坏环境为为基础来发展经济，而是要建设好城市的生态圈，让城市中的人们更加接近自然。生态园林设计中一项重要内容就是对水资源的合理利用和保护。说到对水资源的保护，海绵城市概念的提出就是针对城市中水资源的使用现状。很多城市一到雨季，就会发生程度不同的内涝问题，市政基础设施建设规划不合理是重要因素。为了解决这个难题，也为了更好的保护和利用水资源，提出了海绵城市的发展方向。

1海绵城市”的概念及背景

“海绵城市”即下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用。“海绵城市”概念首次在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中提出后，就受到了广泛的重视。2013年12月12日习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调：“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来，优先考虑更多利用自然力量排水，建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。国务院办公厅出台“关于推进海绵城市建设的指导意见”指出，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，将70%的降雨就地消纳和利用。传统的城市建设，到处都是钢筋水泥，不具备渗水能力。遇到大雨时主要靠管渠、泵站等灰色设施来排水，易于造成洪涝灾害。“海绵城市”建设应遵循生态优先的原则，尽量地使用城市本身的生态设施进行排水和储水。建设海绵城市并不是完全对原有传统建设的推倒重来，也不是要摒弃传统的排水系统，而是对传统排水系统的一种改造和补充，二者相辅相成。

2海绵城市理念应用对于城市公园建设的意义

当前采用海绵城市理念对城市公园景观设计进行指导具有积极意义，主要表现在以下几个方面：1）可缓解当前紧张的生态环境发展与经济建设之间的矛盾，对各项生态资源进行保护，加强公园中的绿地设计与水资源的循环利用，降低能源消耗；2）综合采用物理、化学和生物等多种技术措施改善和有效保护城市内部的水生态环境；3）在城市规划与设计过程中应用海绵城市理念有利于由于暴雨产生的洪水引发城市内涝问题的解决，显著减少地面水径流量；4）将海绵城市理论应用于城市公园景观设计中，可以降低城市规划建设过程中对于生态环境的破坏，并将其作为基础对公园的水系统进行完善，充分利用现有资源避免用地失误问题的发生，满足人们观赏、休憩等多样化需求。

3海绵城市理念在城市公园景观设计中的应用

某城市公园地块为三角形，该公园内植物类型多种多样，在公园西部有水塘分布，其北部及西部均与道路裸地相近，且局部分散着少量废弃建筑。该公园绿地内径流较为分散，汇水线较多。在设计过程中，需要对径流变化与分布特征、承载能力等方面予以考虑，并进行合理规划。此外，公园地表径流可通过多种途径进行处理，如透水铺装或建设生物滞留设施，实现天然降水的自然消纳，提高水资源的利用率，将该公园打造为湿地公园和水景主题公园。

3.1将景观植物做到有效的融合

工作人员在设计城市园林中要对土壤情况进行全面分析和规划，将改善土壤的方式进行探索，降低径流量，让这部分水资源对地下水进行补充，同时城市园林中对于各种植物要实现不同的搭配，将草、灌、乔等不同形式进行配置，将水生以及陆生植物协调，从外地引入多种类的植物，根据当地的实际气候情况，建立植物群。在植物种植中，对植物实现立体化的内容，科学配置植物，根据当地实际情况进行设置，保证植物的生长规律不会受到影响，从而植物的多样性也能够得到保存，通过植物群的设置，实现地表水资源的循环利用，提升提高水资源的重复利用率。

3.2植草沟设计

植草沟是不同径流的管理重点，其主要作用是为雨水下渗提供通道，并减少地表径流。该公园设计方案中植草沟是顺着园区道路以及中心广场进行布设，该公园采用的湿植草沟，该公园设计过程中，对植草沟的尺寸进行了科学设置，经过反复考量和比选确定了植草沟的尺寸：底部宽度为1.2m，土方开挖深度为0.45m，边坡坡度设置为3∶1，植草沟两侧间的距离为3.9m，公园植草沟全长为1200m，消纳地面径流能力为1.2hm2。该公园内植草沟消纳的地表径流最终汇入水塘中，所以无需埋设地下排水管道。但是需要就植草沟的消纳设计参数以及建设规模进行计算与论证，保证其结构设计的科学合理。

3.3透水路面结构设计中的应用

透水路面在如今城市园林设计中应用较为广泛，设计透水路面结构中，将透水砖以及沥青在道路中进行铺设，通过相应处理方式进行操作，在具体设计和操作中，首先要保证路面清洁，避免存在已经有水源集聚的情况，另外对雨水的水质以及水量进行控制，保证在配置植物时能够实现最佳的状态，通过将城市园林中的雨水应用到下凹式的路面中，可以通过管道输送的方式将一部分雨水分流处理，在绿化带设计规划中，通过下凹式的设计方式，能够建设植生滞留槽，实现强大的雨水储存功能，同时这种方式还能够具备一定的雨水净化功能。

结束语

海绵城市与生态园林的建设可以说是相辅相成，都可以保护城市的生态环境。在城市园林建设中，应结合不同城市的生态环境来进行设计，并充分结合海绵城市建设理论，加强园林设计雨水收集、存储、净化方面的功能，并实现园林绿地植物配置的合理化，促进园林功能的实现。

参考文献：

[1]梁颖.城市景观园林设计的现状与改进对策探讨[J].林业科技情报，2015（1）.

[2]陈剑．西北地区海绵城市建设背景下的城市公园设计研究———以西咸新区沣西新城环形公园（3期）设计为例[J]．中国园艺文摘，2016，32（11）：126-127．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2ae44a16db4faced29f814a9.html