# 水泥砂浆半浸泡在NaCl-Na2SO4混合溶液中的侵蚀机理

### 论文摘要

针对海洋环境以及中国西部盐湖环境中建筑物经常遭受混合盐半浸泡侵蚀问题,设置变化温度和湿度条件下砂浆试件半浸泡在NaCl-Na2SO4混合侵蚀溶液中,研究NaCl对水泥砂浆在混合溶液中半浸泡侵蚀的影响.运用X射线荧光光谱仪测定离子浓度分布,使用环境扫描电镜、X射线衍射仪和全自动压汞仪等微观方法进行分析.结果表明,Na2SO4单一溶液中砂浆未浸泡区域破坏机理为硫酸钠物理侵蚀;NaCl-Na2SO4混合溶液中,高浓度氯盐能抑制水泥砂浆在混合溶液半浸泡下未浸泡区域的侵蚀,通过在试件表层形成一层NaCl结晶,抑制了Na2SO4物理侵蚀的发生;NaCl对Na2SO4半浸泡的抑制作用在于NaCl结晶填充在表层10～100 nm少害孔内,密实表层孔径结构;在砂浆未浸泡区域涂环氧树脂保护层,可以有效降低Na2SO4溶液半浸泡侵蚀破坏.

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 原料

- 1.2 试验设置

- 1.3 分析测试

- 2 结果和讨论

- 2.1 试件破坏形貌

- 2.1.1 HC系列试件形貌

- 2.1.2 HB系列试件形貌

- 2.2 和Cl-离子浓度分布

- 2.2.1 HC系列试件

- 1) Cl-对Na2SO4的化学侵蚀有抑制作用:

- 2) Cl-对Na2SO4的物理侵蚀有抑制作用:

- 2.2.2 HB系列试件

- 2.3 微观分析

- 2.3.1 XRD-SEM分析

- 2.3.2 MIP分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱健健,高建明,陈菲,贺知章

关键词: 半浸泡侵蚀,硫酸盐氯盐,侵蚀机理,离子传输

来源: 东南大学学报(自然科学版) 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 东南大学江苏省土木工程材料重点实验室,东南大学材料科学与工程学院

基金: 国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2015CB6551002)

分类号: TQ177.62

页码: 964-972

总页数: 9

文件大小: 3432K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].水泥砂浆直接贴砖[J]. 砖瓦 2020(01)

- [2].云母粉对水泥砂浆流变性能的影响[J]. 新型建筑材料 2020(05)

- [3].高吸水树脂与减缩剂复合对水泥砂浆自收缩的影响[J]. 材料导报 2016(16)

- [4].稻壳灰水泥砂浆的制备及其性能研究[J]. 砖瓦 2016(03)

- [5].水泥砂浆土的无侧限抗压强度试验研究[J]. 山西建筑 2015(07)

- [6].废粘土砖粉水泥砂浆力学性能实验研究[J]. 低温建筑技术 2015(09)

- [7].水泥砂浆喷涂设备的优缺点及改进措施探讨[J]. 科技风 2020(34)

- [8].水泥砂浆土无侧限抗压强度影响因素试验研究[J]. 工程与建设 2012(04)

- [9].水泥砂浆整体地面质量问题浅析[J]. 黑龙江科技信息 2010(09)

- [10].水泥砂浆桩在高速铁路软基处理中的应用研究[J]. 铁道工程学报 2010(10)

- [11].多向水泥砂浆桩在软基处理中的应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(12)

- [12].水泥砂浆桩在客运专线软基处理中的应用[J]. 科技创新导报 2010(35)

- [13].表面改性芳纶纤维增强水泥砂浆的性能[J]. 江苏建材 2009(01)

- [14].玻璃纤维参数对水泥砂浆减裂效果的影响[J]. 混凝土 2020(10)

- [15].道路水泥砂浆流变特性研究[J]. 公路 2018(01)

- [16].提高水泥砂浆搅拌桩成桩质量的试验研究[J]. 工程建设与设计 2017(04)

- [17].加速溶蚀条件下铸铁管内衬水泥砂浆的孔结构演变规律[J]. 建筑材料学报 2017(02)

- [18].养护温度对氧化镁水泥砂浆交流阻抗谱性能的影响研究[J]. 混凝土 2017(05)

- [19].水泥砂浆桩无侧限抗压强度试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2017(09)

- [20].磷酸钾镁水泥砂浆抗氯离子渗透性研究[J]. 低温建筑技术 2015(12)

- [21].混凝土水泥砂浆法预拌时间的仿真研究[J]. 建设机械技术与管理 2016(02)

- [22].玄武岩纤维在水泥砂浆结构优化中的尺度效应[J]. 混凝土 2016(06)

- [23].纤维水泥砂浆用先装拔出法检测强度的制订标准研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2015(07)

- [24].高效减水剂对水泥砂浆早期自收缩的影响[J]. 建筑材料学报 2013(06)

- [25].水泥砂浆土力学性质试验研究[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2012(02)

- [26].水泥砂浆搅拌施工质量控制研究[J]. 四川建材 2012(03)

- [27].水泥砂浆材料的静动态应力应变关系研究[J]. 土木工程学报 2010(S2)

- [28].纤维素醚在水泥砂浆中的作用机理及影响因素[J]. 上海建材 2008(03)

- [29].干、湿养护下橡胶细集料水泥砂浆压缩破裂及能量演化特性[J]. 材料导报 2020(04)

- [30].盐冻条件下不同水灰比硬化水泥砂浆的孔隙演化及表征[J]. 硅酸盐学报 2020(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2b7a6a20a412f3d5fc7c380b.html