# 齿形迷宫流道结构滴头的设计方法

### 论文摘要

滴头是滴灌系统的核心部件,在我国滴头自主研发设计水平落后的背景下,本文主要进行了适宜齿形迷宫流道结构滴头的模型选取、滴头各参数与水力性能的关系、齿形迷宫流道结构滴头的设计三部分研究,提出了一种符合大、中、小三种滴头流量的设计方案。首先,运用计算流体力学CFD软件,对三种不同结构的齿形迷宫流道滴头进行数值模拟,具体需要对Fluent所提供的各种湍流模型、网格划分类型及大小、控制精度进行选择与比较,对模拟值与实测值得偏差大小进行对比,选取最接近实测值的模型方案。同时,在水力性能试验中进一步验证了上述数值模拟方案在滴头模拟研究中的可行性;根据滴头水力性能的试验结果,探究了单因素结构参数与组合结构参数对滴头水力性能的影响,分别从流量、流量系数、流态指数三方面进行了分析,并建立了相应的多元线性回归方程。最终,依据第二部分的显著性分析结果以及线性方程建立了滴头设计的合理流程。主要结论如下:（1）Fluent软件中不同的湍流模型适宜不同的流体研究工况,为了较为精准地模拟出齿形迷宫流道结构的出口流量、流量系数、流态指数三方面的水力性能参数,将3种滴头在不同湍流模型、不同网格划分类型及大小、控制精度下进行模拟试验,所得结果与实测试验进行比较,从各项指数偏差值的角度选取最接近真实值的模拟模型。结果证明,标准k-ε两方程模型、RNG k-ε两方程模型分别结合自动网格划分、六面体主导的网格划分均适用于齿形迷宫流道结构中的模拟计算。采用该模型计算结构可信,无需再进行实测验证。同时,网格大小选择0.2mm,网格数量控制在十几万到几十万之间,模拟计算残差控制精度为0.001,收敛率为100%,90%以上结构达到收敛的计算步数为5000步以内。（2）在滴头结构参数与滴头水力性能的分析中可知,滴头流量随流道单元数的增加而减少,滴头流量与流道单元数成负相关的关系;滴头流量随流道齿间距的改变变化并不明显,流量与齿间距总体上无明显的正相关或者负相关关系;滴头流量与流道齿转角之间存在一个120°的转折捩角,整体来说,滴头流量与齿转角之间呈正相关关系。滴头流量系数与滴头齿转角之间的关系在不同的齿间距、流道单元数、流道宽度、流道深度的情况下,除了个别情况外,整体呈正相关的关系。（3）根据滴头水力性能的试验结果,综合探究了单因素结构参数与组合结构参数对滴头水力性能的影响,分别从流量、流量系数、流态指数三方面进行了显著性分析,并建立了相应的多元线性回归方程。显著性分析的结果显示,单因素方面,滴头流量、流量系数与齿转角、流道宽度、流道深度、流道单元数均存在显著性关系,滴头流态指数与齿间距、齿转角、流道宽度、流道深度均存在显著性关系。组合因素方面,滴头流量、流量系数与流道横截面面积、流道总长度、流道弯曲度均存在显著性关系,滴头流态指数与流道横截面面积、流道总长度均存在显著性关系。（4）依据滴头单因素、组合因素结构参数对滴头水力性能的显著性分析结果以及线性方程建立了滴头设计的合理流程,提出了额定流量和流态指数下滴头的设计方案。在齿转角为120°的情况下,首先通过线性方程组计算流道宽度、齿间距来确定初始结构,下一步通过先后调整流道宽度、齿间距、流道单元数来求得符合设计流量的滴头,滴头流量偏差控制在5%以内,流态指数在0.5左右。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景、目的与意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究目的与意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 滴头研究方法与CFD模拟

- 1.2.2 滴头结构与水力性能理论研究

- 1.2.3 滴头设计方案研究

- 1.3 目前存在的问题

- 第二章 研究内容与方法

- 2.1 研究内容

- 2.1.1 适宜齿形迷宫流道滴头水力性能模拟计算的模型选取

- 2.1.2 结构参数与齿形迷宫流道滴头水力性能关系

- 2.1.3 齿形迷宫流道结构滴头的设计方法

- 2.2 研究方法

- 2.2.1 湍流模型选取试验滴头内部结构参数的选取

- 2.2.2 水力性能试验滴头内部结构参数的选取

- 2.3 技术路线图

- 第三章 ANSYS FLUENT湍流模型的选择

- 3.1 湍流模型概述与选取

- 3.2 CFD网格划分与边界条件控制

- 3.3 水力性能测试试验

- 3.4 结果对比与分析

- 3.4.1 测试结果与模拟结果直观对比

- 3.4.2 结果分析

- 第四章 滴头水力性能模拟研究

- 4.1 流道单元数对滴头水力性能影响的结果分析

- 4.1.1 流道单元数对滴头流量的影响

- 4.1.2 流道单元数对滴头流量系数和流态指数的影响

- 4.2 齿间距对滴头水力性能影响的结果分析

- 4.2.1 齿间距对滴头流量的影响

- 4.2.2 齿间距对滴头流量系数和流态指数的影响

- 4.3 齿转角对滴头水力性能影响的结果分析

- 4.3.1 齿转角对滴头流量的影响

- 4.3.2 齿转角对滴头流量系数和流态指数的影响

- 4.4 滴头结构单因素与组合因素对水力性能影响的整体分析

- 4.4.1 滴头结构单因素对水力性能影响的整体分析

- 4.4.2 滴头结构组合因素对水力性能影响的整体分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 滴头结构设计方案

- 5.1 设计步骤

- 5.2 设计检验

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与存在问题

- 6.1 主要结论

- 6.2 问题与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 吕敏

导师: 牛文全

关键词: 滴头,数值模拟,计算流体力学,结构参数,水力性能,设计方法

来源: 西北农林科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 力学

单位: 西北农林科技大学

基金: 国家自然科学基金项目(51679205),国家重点研发计划资助项目(2016YFC0400202)

分类号: O35

总页数: 85

文件大小: 1919K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].基于蓄水渗膜材料的渗灌滴头设计[J]. 科技视界 2016(27)

- [2].考虑滴头堵塞位置的灌水均匀系数模型优化[J]. 农业工程学报 2017(03)

- [3].考虑滴头堵塞位置分布的灌水均匀度计算方法[J]. 农业机械学报 2015(06)

- [4].低压滴灌施肥条件下温度对滴头堵塞的影响[J]. 灌溉排水学报 2020(03)

- [5].不同滴头流量和灌水量下农田土壤湿润体特征及其估算模型[J]. 干旱地区农业研究 2020(04)

- [6].硫酸钾对浑水滴灌滴头堵塞的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2018(10)

- [7].不同滴头流量对红枣生理指标的影响[J]. 现代农业科技 2015(17)

- [8].节水灌溉技术知识讲座之五 滴头[J]. 云南农业 2011(05)

- [9].滴头流量对干旱区膜下滴灌棉田土壤盐分变化的影响[J]. 干旱区地理 2010(06)

- [10].滴头堵塞咋处理[J]. 农村百事通 2008(23)

- [11].不同滴头流量下土壤水分分布特性研究[J]. 安徽农业科学 2015(08)

- [12].滴头流量和间距的优化选择[J]. 安徽农业科学 2015(22)

- [13].施肥对浑水灌溉滴头堵塞的加速作用[J]. 农业工程学报 2015(17)

- [14].滴灌施肥对滴头抗堵塞性能及系统均匀度影响试验研究[J]. 中国农村水利水电 2015(11)

- [15].额定压力及低压下内镶片式滴头抗堵塞性能试验[J]. 农业机械学报 2011(07)

- [16].滴头流量对夏玉米根系的影响[J]. 中国农村水利水电 2010(11)

- [17].地表滴灌条件下滴头流量对土壤水分入渗—再分布过程的影响[J]. 干旱地区农业研究 2016(02)

- [18].滴灌条件下水的硬度对滴头堵塞的影响[J]. 农业工程学报 2015(20)

- [19].低压条件下滴头流量公式的试验研究[J]. 灌溉排水学报 2014(02)

- [20].不同土质中地下滴灌滴头流量敏感性因素分析[J]. 节水灌溉 2011(01)

- [21].滴灌滴头水力性能预测模型[J]. 水利学报 2010(11)

- [22].滴头流道内部含沙水流流动特征的试验研究[J]. 农业工程学报 2008(02)

- [23].再生水滴灌系统滴头抗堵塞性能试验研究[J]. 农业工程学报 2008(05)

- [24].一体化压力补偿式热塑性弹性材质滴头设计与试验[J]. 农业工程学报 2019(21)

- [25].不同施N浓度下滴头流量对土壤水分运移的影响研究[J]. 中国农村水利水电 2019(07)

- [26].用有理设计方法优选地表滴灌滴头流量合理性分析[J]. 中国农业大学学报 2019(10)

- [27].半干旱区滴头流量对土壤水分变化影响的研究[J]. 天津农学院学报 2010(01)

- [28].新疆农业高效节水灌溉滴头流量选择研究[J]. 北京农业 2014(15)

- [29].滴灌三角形迷宫滴头水力性能稳健性分析[J]. 农业机械学报 2013(01)

- [30].对微灌滴头水流流态若干问题的思考及补偿机理的探索[J]. 农业工程学报 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2bb3c1bc2efda443dbd5a2c3.html