# 金刚石颗粒表面硼-金属复合涂层构建

### 论文摘要

本文通过高温处理工艺对金刚石粉体表面进行涂层处理,首先在金刚石粉体表面生长硼及碳化硼涂层,然后在上述涂层表面涂覆铜、镍等金属涂层。将纯金刚石粉体、表面涂覆有硼及碳化硼涂层、铜、镍等金属涂层的金刚石粉体与金属Cu-Fe-Co复合粉体,在不同的烧结温度下,进行真空热压烧结制备金刚石/Cu-Fe-Co复合材料。结果表明,复合材料的抗弯强度随着烧结温度的升高而升高,同时较低烧结温度情况下,金刚石粉体表面涂层后能显著提高复合材料的抗弯性能。其中在烧结温度为650℃时,这种变化最为明显,在该温度下烧结的镀硼、镀硼-镍、镀硼-铜的金刚石/Cu-Fe-Co复合材料的抗弯强度分别为392、478、565 MPa,与纯金刚石增强Cu-Fe-Co复合材料的抗弯强度（263 MPa）相比分别提高50%、82%、115%。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 1.1 实验原料

- 1.2 制备过程

- 1.3 检测方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 形貌分析

- 2.2 力学性能和复合材料断面形貌分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 白华,吕继磊,蒋鼎,蒋芳,杭常东

关键词: 金刚石,复合涂层,复合材料,抗弯强度

来源: 硬质合金 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 华中科技大学材料科学与工程学院塑性成形模拟与模具技术国家重点实验室

基金: 中国博士后科学基金-纳米结构在高导热石墨-铜复合材料中的断裂机理研究（2018M640687）,宁波市自然科学基金-高导热石墨-硼纳米结构-铜复合材料的制备及导热机制的研究（2017A610010）

分类号: TB306

页码: 345-351

总页数: 7

文件大小: 3844K

下载量: 62

### 相关论文文献

- [1].中科院研制出飞机用纳米复合涂层新技术[J]. 涟钢科技与管理 2012(02)

- [2].深海环境下新型纳米复合涂层与钢构件变形协同机制的加速模拟试验[J]. 北京石油化工学院学报 2019(04)

- [3].载荷对钛合金Al_2O_3-Y_2O_3/Al-Y复合涂层摩擦学性能的影响[J]. 热处理 2020(02)

- [4].含片状金属粒子复合涂层辐射特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(07)

- [5].在纯钛表面制备疏水和抗腐蚀性碳-PTFE复合涂层的性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(11)

- [6].无机复合涂层对碳纤维性能的影响[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [7].微弧氧化/磁控溅射复合涂层对镁微观结构与摩擦性能的影响[J]. 真空科学与技术学报 2017(04)

- [8].“复合涂层及其制备技术”专题序言[J]. 表面技术 2017(07)

- [9].钛合金表面激光熔覆高温自润滑耐磨复合涂层[J]. 焊接学报 2015(05)

- [10].镁合金-黄连素-生物复合涂层的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [11].六方氮化硼改性聚四氟乙烯/聚酰胺酰亚胺复合涂层摩擦磨损性能的研究[J]. 塑料工业 2020(09)

- [12].冷涂锌复合涂层体系在钢桥梁上的施工应用[J]. 涂料工业 2019(08)

- [13].超疏水复合涂层的制备和性能研究[J]. 材料研究学报 2018(07)

- [14].低碳钢表面火焰喷涂复合涂层的耐腐蚀性能研究[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [15].非均匀温度场激光熔注复合涂层晶粒生长模拟[J]. 应用激光 2017(01)

- [16].聚醚醚酮基复合涂层的研究[J]. 塑料工业 2017(03)

- [17].等离子喷涂NiCoCrAlY/Al_2O_3-30%B_4C复合涂层的摩擦性能[J]. 材料热处理学报 2016(04)

- [18].单晶合金(NiCoCrAlYHf+AlYSi)复合涂层抗氧化性能研究[J]. 真空 2016(03)

- [19].钛合金微弧氧化/有机硅转化复合涂层的制备与高温性能[J]. 材料热处理学报 2016(06)

- [20].冷喷涂制备陶瓷及陶瓷金属复合涂层的研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2015(01)

- [21].高强钢冷喷涂铝锌复合涂层性能研究[J]. 材料工程 2015(02)

- [22].粉煤灰玻璃/陶瓷复合涂层冲蚀磨损性能研究[J]. 硅酸盐通报 2013(08)

- [23].金属-陶瓷复合涂层的组织与磨损性能研究[J]. 陶瓷 2010(06)

- [24].多元复合涂层研制成功获国家专利[J]. 稀土 2010(03)

- [25].激光熔覆316L微孔结构/Al_2O_3-13%TiO_2复合涂层组织及性能[J]. 中国有色金属学报 2019(11)

- [26].换热器表面复合涂层的制备及耐腐蚀与导热性能[J]. 精细化工 2020(01)

- [27].柔性陶瓷复合涂层在油田集输管线防垢中的应用研究[J]. 广东化工 2020(15)

- [28].用于节能型风电机组的复合涂层绝缘绕组线的创新研制[J]. 机械工程师 2020(11)

- [29].三基色镍基自敏复合涂层的制备及其性能研究[J]. 无机材料学报 2017(01)

- [30].316L不锈钢/铝复合涂层的摩擦磨损性能[J]. 金属热处理 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2c6137acd7f0a5b37a96933a.html