# 基于嵌入式技术的医疗激光器控制系统设计

### 论文摘要

寻求有效方法控制医疗激光器激光能量误差,提高其医疗功能,具有重要应用价值。因此,设计基于嵌入式技术的医疗激光器控制系统,在系统ARM主控板内嵌入SSPV210微处理器实现控制命令发送、医疗激光器状态信息采集,以及视频模块LCD、通信模块UART等人机交互接口的控制,并依据调制模块DDS芯片调制后的激光器波长信号,通过激光能量控制算法控制激光能量误差。系统利用基于MFC的对话框模式设计开机自动检测界面、医疗激光器控制界面等界面,实现医疗激光器信号控制、参数设置以及激光器的实时控制等功能。实验结果表明,采用该系统控制实验对象激光能量时,绝对误差低于0. 04 W,可将激光能量输出功率测试值与激光能量输出功率标准值差距控制在1 W以下,说明系统控制性能较好。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 医疗激光器控制系统设计

- 2.1 系统架构设计

- 2.2 ARM主控板设计

- 2.3 调制模块设计

- 2.4 软件设计

- 2.4.1 系统整体流程设计

- 2.4.2 激光能量控制算法

- 3 实验结果与分析

- 3.1 脉冲宽度调制占空比与输出功率

- 3.2 系统控制精度分析

- 3.3 不同工作状态下能源消耗测试

- 3.4 系统性能对比分析

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗文奇,罗凌云

关键词: 嵌入式技术,医疗激光器,控制系统,主控板,微处理器,激光能量

来源: 激光杂志 2019年12期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,仪器仪表工业,无线电电子学

单位: 南华大学附属第一医院信息中心,南华大学计算机学院

基金: 湖南省自然科学基金课题(No.2019JJ50520)

分类号: TH77;TN248

DOI: 10.14016/j.cnki.jgzz.2019.12.132

页码: 132-136

总页数: 5

文件大小: 200K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].基于ANSYS Workbench的激光器壳体结构优化设计[J]. 制造技术与机床 2020(01)

- [2].组合冷却条件下Tm:YAG激光器热效应模拟[J]. 激光杂志 2020(06)

- [3].全球最大X射线激光器可助力新药研发在德国投入使用[J]. 中国医学计算机成像杂志 2018(01)

- [4].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(06)

- [5].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(05)

- [6].全球最大X射线激光器在德国投入使用 可助力新药研发[J]. 中国医学计算机成像杂志 2018(02)

- [7].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(08)

- [8].HCN激光器小型化及工作参数优化[J]. 天津理工大学学报 2018(04)

- [9].中国超快激光器发展综述[J]. 激光杂志 2018(09)

- [10].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(11)

- [11].均匀加宽激光器的时空混沌行为[J]. 光电技术应用 2016(05)

- [12].新型金属腔激光器设计与研究[J]. 实验技术与管理 2017(03)

- [13].改进神经网络在激光器参数优化中的应用[J]. 激光杂志 2017(05)

- [14].基于Nd:YVO_4/PPMgOLN的532nm紧凑型阵列激光器（英文）[J]. 红外与激光工程 2017(06)

- [15].全球最大X射线激光器在德国汉堡投入使用[J]. 工具技术 2017(10)

- [16].一次性激光器问世[J]. 现代物理知识 2016(04)

- [17].分布式反馈激光器温度监测系统设计[J]. 电子测量技术 2020(01)

- [18].纳米激光器进展、新物理问题以及技术挑战[J]. 中国激光 2020(07)

- [19].中国电子科技集团公司第十三研究所光电专业部产品推介[J]. 微纳电子技术 2019(02)

- [20].可低温工作的窄脉冲宽温激光器[J]. 中国激光 2019(01)

- [21].平衡调制集成DFB激光器的理论和实验研究[J]. 光通信技术 2017(12)

- [22].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(01)

- [23].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(04)

- [24].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(07)

- [25].中国电子科技集团公司第十三研究所激光器产品推介[J]. 微纳电子技术 2018(12)

- [26].互注入垂直腔表面发射激光器的多次偏振转换特性研究[J]. 物理学报 2015(02)

- [27].线激光器的手眼标定方法[J]. 电子科技 2015(07)

- [28].单激光器剥线平台设计和工艺参数研究[J]. 应用激光 2015(05)

- [29].高性能稳频激光器增强国际竞争力 北大激光器团队亮相高交会[J]. 中国经济信息 2017(23)

- [30].世界上最亮手持激光器[J]. 科学大观园 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2c6153c0dfb52365e0942b53.html