# 聚乙烯醇缩丁醛包膜活性炭对模拟血液的吸附

### 论文摘要

利用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)对球形活性炭进行包覆,并分析PVB溶液质量分数及其分子量对肌酐、VB12和溶菌酶所构成的血液模拟体系吸附性能的影响。利用吸附动力学与吸附等温线对单组分及相对差异性双组分吸附过程进行分析。采用SEM、BET、压汞法孔隙率测定及FTIR对包覆活性炭形貌、结构进行表征。结果表明:包膜前后活性炭的吸附机理均为化学吸附,PVB质量分数对吸附量及吸附速率的影响最大,且随PVB质量分数的增大而显著下降;PVB分子量的改变则影响较小,但对增强炭表面亲水作用意义重大。双组分体系下,溶菌酶对VB12的竞争吸附作用明显,VB12的竞争吸附强度高达30%以上;肌酐与溶菌酶体系中,两者竞争吸附强度均低于8%,竞争吸附现象不明显。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 方法

- 1.2.1 包膜活性炭的制备与表征

- 1.2.2 模拟血液体系的构建

- 1.3 单组分吸附实验

- 1.3.1 单组分质量浓度的测定

- 1.3.2 单组分吸附动力学曲线的测定

- 1.3.3 单组分吸附等温线的测定

- 1.4 双组分吸附实验

- 1.4.1 双组分质量浓度的测定

- 1.4.2 双组分吸附动力学曲线的测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 表面形貌及孔结构表征

- 2.2 单组分体系吸附

- 2.2.1 吸附动力学

- 2.2.2 吸附等温线

- 2.3 双组分吸附

- 2.3.1 分子尺寸差异较小的双组分吸附

- 2.3.2 分子尺寸差异较大的双组分吸附

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋康宁,梁晓怿,丁伟昌

关键词: 球形活性炭,包膜,聚乙烯醇缩丁醛,血液模拟,吸附,功能材料

来源: 精细化工 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,医药卫生科技

专业: 生物学,有机化工,生物医学工程

单位: 华东理工大学化工学院

基金: 国家自然科学基金资助项目（21177038）

分类号: TQ424.1;R318

DOI: 10.13550/j.jxhg.20190109

页码: 1787-1794

总页数: 8

文件大小: 1022K

下载量: 140

### 相关论文文献

- [1].聚乙烯醇缩丁醛的热氧老化机理[J]. 材料科学与工程学报 2019(06)

- [2].顶空—气相色谱法测定聚乙烯醇缩丁醛中二乙基己烯醛含量[J]. 安徽化工 2020(05)

- [3].聚乙烯醇缩丁醛的合成及应用[J]. 化工设计通讯 2018(09)

- [4].聚乙烯醇缩丁醛市场分析与进展[J]. 合成材料老化与应用 2011(05)

- [5].年产2000吨聚乙烯醇缩丁醛树脂项目[J]. 乙醛醋酸化工 2016(06)

- [6].聚乙烯醇缩丁醛的制备研究[J]. 粘接 2015(01)

- [7].聚乙烯醇缩丁醛的市场分析[J]. 国外塑料 2013(03)

- [8].河南聚乙烯醇缩丁醛特种树脂项目开工在建[J]. 乙醛醋酸化工 2013(02)

- [9].聚乙烯醇缩丁醛市场分析[J]. 国外塑料 2012(03)

- [10].聚乙烯醇缩丁醛合成工艺研究[J]. 吉林化工学院学报 2018(05)

- [11].回收聚乙烯醇缩丁醛/二氧化硅复合材料的制备与性能研究[J]. 高分子通报 2015(01)

- [12].浙江普利金开发出制备聚乙烯醇缩丁醛树脂新方法[J]. 橡塑技术与装备 2013(12)

- [13].聚乙烯醇缩丁醛包覆氯酸钾及其安全性研究[J]. 含能材料 2008(05)

- [14].高速成长中的塑料新材料PVB树脂的性能及应用[J]. 轻工科技 2019(08)

- [15].聚乙烯醇缩丁醛缩合反应过程设计与改造[J]. 天津化工 2008(06)

- [16].二甲基亚砜法生产聚乙烯醇缩丁醛[J]. 当代化工 2008(05)

- [17].高缩醛度聚乙烯醇缩丁醛工艺研究[J]. 化学与粘合 2019(04)

- [18].安全玻璃专用聚乙烯醇缩丁醛膜片加工助剂研究进展[J]. 高分子材料科学与工程 2014(09)

- [19].低粘度聚乙烯醇缩丁醛的合成、分级、研究[J]. 河南化工 2010(08)

- [20].化淤止痛涂膜剂的制备工艺研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(31)

- [21].太阳能电池封装材料聚乙烯醇缩丁醛合成工艺研究[J]. 精细与专用化学品 2018(06)

- [22].聚乙烯醇缩丁醛市场现状及发展分析[J]. 广东化工 2013(06)

- [23].聚乙烯醇缩丁醛合成工艺研究[J]. 广州化工 2012(21)

- [24].PVB/PZT复合材料的电性能研究[J]. 压电与声光 2010(03)

- [25].聚乙烯醇缩丁醛溶液组分对Al_2O_3流延成型的影响[J]. 硅酸盐通报 2011(03)

- [26].亲水聚丙烯/聚乙烯醇缩丁醛共混物的非等温结晶动力学及形貌[J]. 高分子材料科学与工程 2019(04)

- [27].剑麻微纤维/回收聚乙烯醇缩丁醛复合材料的制备与性能[J]. 复合材料学报 2014(04)

- [28].聚乙烯醇缩丁醛树脂溶解法生产工艺初探[J]. 安徽化工 2013(05)

- [29].聚乙烯醇缩丁醛的节水工艺[J]. 安徽化工 2015(05)

- [30].建筑涂料[J]. 涂料技术与文摘 2015(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2c65d21cc62bd96e66aab3d5.html