# 蒸汽动能磨制备超细固硫灰及其应用研究

### 论文摘要

为了改善河南平顶山某厂循环流化床飞灰（下称"固硫灰"）性能,采用LNGS-80型蒸汽磨对其进行超细粉碎,分析讨论了分级机转速对固硫灰的粒度和产量的影响,并以此为基础数据对工业上LNGS-10T型蒸汽动能磨的生产能力和成本进行了估算;初步探索了超细固硫灰掺和水泥的抗压强度和活性指数。结果表明:采用蒸汽动能磨制备超细固硫灰,成品粒度可调控,中位径d50从10.58μm降低至4.55μm,比表面积由650m2/kg增大到1 250m2/kg,产量降低82%;工业上LNGS-10T型蒸汽动能磨生产d50=7.79μm固硫灰细粉产量是生产d50=4.55μm固硫灰细粉产量的3.3倍,生产d50=7.79μm的超细固硫灰的电耗比生产d50=4.55μm的固硫灰节省70%;在水泥胶砂试验中,d50=7.79μm、比表面积为850m2/kg的超细固硫灰在掺和比例为30%时,活性指数为105%,相比于原灰活性指数提高14%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验部分

- 1.1 原料与设备

- 1.2 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 粉碎与分级

- 2.2 能耗分析

- 2.3 固硫灰对比分析

- 2.4 固硫灰胶砂强度及活性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李广建,杨飞,付海峰,胡延韶,崔喜军,王殿军,李虎明,张明星

关键词: 蒸汽动能磨,超细粉碎,超细固硫灰,水泥,掺量

来源: 化工矿物与加工 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中国平煤神马集团,西南科技大学环境与资源学院

基金: 国家自然科学基金青年基金项目(11402218)

分类号: TQ172.4

DOI: 10.16283/j.cnki.hgkwyjg.2019.10.015

页码: 56-60

总页数: 5

文件大小: 738K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].大掺量赤泥-固硫灰制备砌筑水泥的试验研究[J]. 建材技术与应用 2019(06)

- [2].循环流化床固硫灰与磨细灰渣用作混凝土掺合料的关键技术研究[J]. 新型建筑材料 2020(02)

- [3].掺固硫灰水泥胶结磷尾矿充填料浆流变性能[J]. 中国矿业 2020(05)

- [4].电石渣及助剂对民用型煤的固硫作用研究[J]. 应用化工 2020(04)

- [5].无水石膏对化学激发固硫灰性能的影响[J]. 非金属矿 2020(04)

- [6].固硫灰陶粒制备影响因素研究及其生产工艺自动化设计[J]. 新型建筑材料 2020(08)

- [7].固硫灰中含钙矿物对其水化特性影响的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2019(02)

- [8].超细固硫灰的制备及应用研究[J]. 商品混凝土 2018(09)

- [9].用固硫灰渣制备二氧化硅凝胶研究[J]. 粉煤灰 2015(06)

- [10].燃煤高温固硫机理研究[J]. 广东化工 2016(01)

- [11].磷渣对固硫灰性能的影响研究[J]. 武汉理工大学学报 2015(09)

- [12].超细固硫灰的制备与性能分析[J]. 洁净煤技术 2016(04)

- [13].利用固硫灰制备高强混凝土及耐久性研究[J]. 武汉理工大学学报 2016(03)

- [14].固硫灰中提取二氧化硅的方法研究[J]. 世界有色金属 2016(17)

- [15].固硫灰对硫氧镁水泥性能的影响研究[J]. 新型建筑材料 2016(09)

- [16].蒸压养护下粉煤灰和固硫渣性能差异研究[J]. 粉煤灰 2014(06)

- [17].固硫灰的膨胀及其控制[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2015(02)

- [18].煤炭燃烧中固硫技术的研究现状[J]. 新型工业化 2015(03)

- [19].固硫灰渣用于预拌砌筑砂浆的试验研究[J]. 科学技术与工程 2015(21)

- [20].固硫灰作矿物掺和料制备混凝土研究[J]. 四川水泥 2015(09)

- [21].朔州固硫灰特性研究及应用现状[J]. 粉煤灰 2015(04)

- [22].燃煤高温固硫机理及影响因素研究[J]. 新型工业化 2015(06)

- [23].固硫灰灌浆材料配比优化及长期性能测试[J]. 武汉理工大学学报 2013(09)

- [24].超细固硫灰在泡沫混凝土中的应用研究[J]. 商品混凝土 2017(07)

- [25].循环流化床燃煤固硫灰改良云南红粘土[J]. 环境工程学报 2016(01)

- [26].固硫助剂对煤炭燃中固硫效果的影响研究[J]. 选煤技术 2016(01)

- [27].钛矿渣—固硫灰作混合材制备复合水泥性能研究[J]. 水泥 2016(06)

- [28].辉锑矿锌源固硫直接炼锑反应机理研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2016(10)

- [29].燃煤复合废渣固硫剂的固硫试验研究[J]. 煤炭科学技术 2015(08)

- [30].淮北矿区电厂燃煤固硫灰渣的特性研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2cfe91a7244b643d4a9790ec.html