# 冻融循环下高强灌浆料的力学性能分析

### 论文摘要

考虑了冻融循环对高性能水泥基材料高强灌浆料力学性能的影响,通过对比国内外规范设计了不同尺寸试块的冻融循环试验,均得到了其轴压强度随冻融循环次数的增加呈先基本保持不变后加速下降的趋势,并分析得到了高强灌浆料轴压作用下的有效冻融次数为200～250次;然后对试验结果进行了归一化处理,得到了高强灌浆料相对强度与冻融循环次数的变化规律,并给出了关系式;最后将试验得到的高强灌浆料应力-应变关系曲线进行了线性处理,导入了Comsol有限元软件,通过三场耦合对高强灌浆料的冻融循环过程进行了数值模拟,得到了各观测点的应力增减情况,说明温度循环作用下产生的应力会随冻融循环次数的增加不断积累,特别是在达到200次冻融循环时,应力增幅突然变大,增幅约为23.98%,也从侧面说明了高强灌浆料所能经历的冻融循环次数在200次以内时可保证其强度可靠性。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 高强灌浆料冻融循环试验

- 2 试验结果分析

- 2.1 破坏模式

- 2.2 轴压试验结果分析

- 2.3 冻融后的强度变化分析

- 3 有限元分析

- 3.1 模型的建立

- 3.2 物理场控制方式

- 3.3 有限元结果分析

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王勇,吴鹏飞,刘树森,马奎鑫,熊建程,张亚楠

关键词: 高强灌浆料,冻融循环,力学性能,多场耦合,有限元模拟

来源: 四川建筑科学研究 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 海洋学

单位: 中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院

分类号: P75

DOI: 10.19794/j.cnki.1008-1933.2019.0040

页码: 94-99

总页数: 6

文件大小: 1906K

下载量: 103

### 相关论文文献

- [1].抗裂型高强灌浆料的研发[J]. 新型建筑材料 2018(03)

- [2].高强灌浆料在微孔锚杆灌注桩基础中的应用[J]. 太阳能 2018(03)

- [3].不同掺量碳化硅对高强灌浆料力学性能的影响[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [4].圆钢管约束高强灌浆料局部承压性能研究[J]. 地震工程学报 2018(03)

- [5].郑州筑邦水泥基高强灌浆料[J]. 河南建材 2010(06)

- [6].风电机组基础局部受压在塔架基础设计软件中计算问题的探讨[J]. 广州建筑 2020(04)

- [7].海上风机高强灌浆料力学性能及可靠度分析[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [8].BZK-G高强灌浆料抗冲磨补强加固技术[J]. 长江科学院院报 2015(01)

- [9].高强灌浆料的拓展应用[J]. 黑龙江科技信息 2008(15)

- [10].国产高强灌浆料在梁板式预应力锚栓基础的应用[J]. 云南水力发电 2016(06)

- [11].冻融和盐蚀作用下高强灌浆料力学性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(06)

- [12].探析混凝土柱烂根现象及高强灌浆料处理[J]. 建筑工人 2018(10)

- [13].NaSCN溶液对建筑物的腐蚀分析及治理措施[J]. 炼油与化工 2016(03)

- [14].膨胀剂对高强灌浆料体积稳定性的影响[J]. 建筑材料学报 2018(06)

- [15].高强灌浆料在结构加固修补技术中的应用[J]. 科技与企业 2012(17)

- [16].ZYG-Ⅳ自流平无收缩高强灌浆料支座砂浆在高速铁路工程中的运用[J]. 科技情报开发与经济 2011(12)

- [17].玄武岩纤维对高强灌浆料耐高温性能的影响[J]. 粉煤灰综合利用 2020(01)

- [18].装配式结构用高强套筒灌浆料性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2015(02)

- [19].高强灌浆料性能研究[J]. 天津建设科技 2011(05)

- [20].圆钢管约束高强灌浆料局部冲切性能研究[J]. 世界地震工程 2016(04)

- [21].某安居房小区板底灌浆修补加固[J]. 福建建材 2013(04)

- [22].浅谈高强灌浆料在结构加固修补技术中的应用[J]. 科技展望 2014(14)

- [23].高强灌浆料对混凝土结构的加固修补技术及施工注意事项[J]. 河南建材 2011(06)

- [24].沿海地区风电场预应力锚栓基础受力特性有限元研究[J]. 武汉大学学报(工学版) 2018(S1)

- [25].无收缩高强灌浆料施工工艺探讨[J]. 商品混凝土 2009(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d50b09a48c3efbe9e09b19d.html