# 阳煤集团二矿煤泥干燥系统技术改造的研究与实践

### 论文摘要

针对阳泉煤业集团二矿选煤厂煤泥干燥系统设备运行不正常、尾气排放不达标、处理量小等问题,对煤泥干燥系统进行分析与改造,采用旋翼式干燥机烘干工艺。实践表明,煤泥干燥后符合掺配电煤的技术指标,尾气排放达到了环保要求。

### 论文目录

- 1 问题分析

- 2 煤泥干燥系统改造方案

- 2.1 WJG-20000型旋翼式强制流态化干燥机

- 2.2 ZEQ-1200型燃气热源发生器

- 2.3 主要工艺特点

- 2.4 旋翼式与滚筒式干燥机的综合对比

- 3 煤泥干燥尾气处理系统

- 3.1 尾气除尘工艺

- 3.2 尾气脱硫工艺

- 3.3 尾气脱硝工艺

- 4 改造后效果分析

- 4.1 产品质量提升

- 4.2 效益测算

- 5 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王武鹏

关键词: 煤泥干燥,旋翼式干燥机,瓦斯利用,尾气排放

来源: 选煤技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 阳泉煤业(集团)有限责任公司

分类号: TD94

DOI: 10.16447/j.cnki.cpt.2019.02.015

页码: 65-68

总页数: 4

文件大小: 609K

下载量: 53

### 相关论文文献

- [1].低温氧化对煤泥可浮性的影响机理[J]. 中国科技论文 2019(09)

- [2].霍尔辛赫选煤厂煤泥减量化技术研究[J]. 煤炭技术 2019(12)

- [3].煤泥入炉燃烧的热值控制工艺改造与实践[J]. 石化技术 2019(11)

- [4].简析提升煤泥干燥系统运行效率的方案[J]. 技术与市场 2020(01)

- [5].新型煤泥助滤药剂在永明煤矿选煤厂中的应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(05)

- [6].基于煤泥减量化的洗煤厂洗煤工艺优化研究[J]. 机械管理开发 2020(09)

- [7].沉降过滤离心机在“煤泥提中”生产中的应用[J]. 山东煤炭科技 2020(10)

- [8].煤矿水泵房吸水井防煤泥淤积装置研究与应用[J]. 山东煤炭科技 2019(11)

- [9].四种常用的煤泥浮选药剂雾化方式比较[J]. 山东煤炭科技 2016(12)

- [10].两种煤泥离心机的结构特点及应用效果对比[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(07)

- [11].煤泥减量提质 增加经济效益[J]. 煤炭加工与综合利用 2017(S1)

- [12].新常态下煤泥自用及销售的效益最大化实现途径分析[J]. 江苏科技信息 2016(08)

- [13].热电厂煤泥系统煤泥添加工艺改进[J]. 科技传播 2016(15)

- [14].全国第36次质量管理小组代表会议成果介绍与评价(之一) 降低#9炉煤泥系统故障停运时间[J]. 中国质量 2014(11)

- [15].浅谈煤泥干燥在阳煤集团新景矿选煤厂的应用[J]. 山西焦煤科技 2015(08)

- [16].煤泥的热烈回应[J]. 当代工人 2019(05)

- [17].微波在煤泥低温脱水提质的应用研究[J]. 真空电子技术 2013(06)

- [18].循环流化床锅炉大比例煤泥掺烧试验研究[J]. 中国电机工程学报 2013(S1)

- [19].煤泥棚子不见了[J]. 老同志之友 2008(12)

- [20].尾煤泥再选试验研究[J]. 选煤技术 2019(04)

- [21].煤泥脱水机械设备的发展现状与趋势[J]. 煤炭技术 2019(12)

- [22].煤泥浮选药剂现状与发展分析[J]. 化工管理 2019(35)

- [23].回收细粒级深度氧化煤泥的研究[J]. 选煤技术 2020(02)

- [24].煤泥悬浮液流变性能研究及絮凝剂对其影响[J]. 煤炭与化工 2020(05)

- [25].循环流化床煤泥系统的应用及运行优化[J]. 工业安全与环保 2018(09)

- [26].煤泥中汞、砷的研究进展[J]. 广东化工 2018(21)

- [27].尾煤泥加工提质技术改进与应用[J]. 煤炭技术 2017(04)

- [28].煤泥干燥技术的研究与应用[J]. 中国高新技术企业 2013(32)

- [29].煤泥低温干燥提质技术的研究与应用[J]. 节能 2013(10)

- [30].常见煤泥脱水技术研究进展[J]. 选煤技术 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d703346a11d421712debad4.html