# pH值对共沉淀法制备高温甲烷化催化剂性能的影响

### 论文摘要

采用共沉淀法,制备沉淀过程pH分别为6～7、7～8和8～9的Ni-Mg-Al-O高温甲烷化催化剂,考察pH值对催化剂性能的影响。采用N2低温吸附、XRD、H2-脉冲化学吸附以及H2-TPR（H2-程序升温还原）对样品进行表征。结果表明,沉淀过程pH为7～8时,样品的比表面积最大,活性组分还原后不易形成大晶粒,活性组分与载体组分间的相互作用适宜,具有较好的初始活性与高温水热稳定性。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 原料

- 1.2 催化剂制备

- 1.3 催化剂表征

- 1.4 催化剂活性测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 N2低温吸附-脱附

- 2.2 XRD

- 2.3 H2-化学吸附

- 2.4 H2-TPR

- 2.5 活性结果与讨论

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周菊发,刘建明,蔡洪城,张可羡,孙晨,贺安平,赵安民

关键词: 催化剂工程,共沉淀,甲烷化,高温水热稳定性

来源: 工业催化 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,燃料化工

单位: 四川天一科技股份有限公司

分类号: TQ426;TQ546

页码: 62-66

总页数: 5

文件大小: 1466K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].耐硫甲烷化催化剂研究进展[J]. 工业催化 2018(11)

- [2].煤制天然气甲烷化催化剂的开发及应用现状[J]. 煤炭加工与综合利用 2018(10)

- [3].低温甲烷化催化剂的研究与应用[J]. 乙烯工业 2017(01)

- [4].制备方法对钼基耐硫甲烷化催化剂性能的影响[J]. 化工学报 2017(01)

- [5].煤制天然气甲烷化催化剂预热工艺及优化[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2016(06)

- [6].合成天然气过程中甲烷化催化剂的研究进展[J]. 化学工程与装备 2016(12)

- [7].合成气完全甲烷化催化剂的公斤级放大制备及催化反应工艺研究[J]. 高校化学工程学报 2017(01)

- [8].合成气完全甲烷化催化剂的放大制备及其性能表征[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [9].二氧化碳甲烷化催化剂的研究进展[J]. 化工进展 2015(03)

- [10].耐硫甲烷化催化剂的研究[J]. 工业催化 2014(10)

- [11].煤制天然气高温甲烷化催化剂研究进展[J]. 化工进展 2011(08)

- [12].反应条件对焦炉气甲烷化催化剂性能的影响[J]. 山西化工 2010(03)

- [13].甲烷化催化剂使用经验总结[J]. 中氮肥 2010(05)

- [14].低温甲烷化催化剂钝化技术及应用[J]. 炼油与化工 2019(04)

- [15].天津石化低温甲烷化催化剂运行分析[J]. 乙烯工业 2017(04)

- [16].甲烷化催化剂[J]. 齐鲁石油化工 2016(02)

- [17].甲烷化催化剂研发现状[J]. 科技风 2014(08)

- [18].完全甲烷化催化剂研制取得新进展[J]. 石油炼制与化工 2014(09)

- [19].甲烷化催化剂及反应机理的研究进展[J]. 过程工程学报 2011(05)

- [20].新型焦炉气甲烷化催化剂的性能研究[J]. 山西化工 2011(06)

- [21].一种轻质高效焦炉气甲烷化催化剂的性能研究[J]. 中氮肥 2010(04)

- [22].新型甲烷化催化剂效果良好[J]. 石油化工技术与经济 2009(03)

- [23].中原石化公司新型甲烷化催化剂使用效果良好[J]. 石油炼制与化工 2009(08)

- [24].焦炉气甲烷化催化剂替代进口[J]. 山西化工 2018(04)

- [25].高低温甲烷化催化剂工业应用对比分析[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2016(06)

- [26].一种等温甲烷化催化剂的研发[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2018(06)

- [27].合成气完全甲烷化催化剂中试成功[J]. 石油炼制与化工 2013(04)

- [28].合成气制天然气甲烷化催化剂的研究进展[J]. 石油化工 2018(02)

- [29].甲烷化催化剂运行情况总结与评估[J]. 化工设计通讯 2013(03)

- [30].焦炉煤气甲烷化研究进展[J]. 云南化工 2012(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d72de919892f6ad5c0dd3b4.html