# 烧嘴冷却水联锁保护系统的优化改进

### 论文摘要

工艺烧嘴是水煤浆加压气化装置的核心设备之一,其烧嘴冷却水系统合理的联锁保护设计,既能延长烧嘴的使用寿命,又能有效地避免设备损坏及人员伤亡事故的发生。通过对目前大多数厂家水煤浆加压气化装置使用的烧嘴冷却水系统联锁保护方案之优缺点的比较和分析,提出联锁保护优化改进方案。优化改进后的方案,既弥补了原有四选二联锁的缺陷,又不增加任何的硬件测点及投资,而且能达到及时有效全面防护的目的,更趋完善。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 烧嘴冷却水系统简介

- 2 烧嘴冷却水系统现有联锁保护方案分析

- 2.1 四选二联锁

- 2.2 单参数三选二联锁

- 2.3 四选二联锁+进出口流量差联锁

- 2.4 单参数联锁

- 3 联锁优化改进方案

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋成凯,陈霞

关键词: 水煤浆加压气化,工艺烧嘴,烧嘴冷却水系统,联锁保护方案,对比分析,优化改进

来源: 中氮肥 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司,新能凤凰(滕州)能源有限公司

分类号: TQ545

DOI: 10.16612/j.cnki.issn1004-9932.2019.02.007

页码: 25-26+35

总页数: 3

文件大小: 757K

下载量: 22

### 相关论文文献

- [1].环保型的单烧嘴离线烘烤装置[J]. 梅山科技 2017(03)

- [2].关于水煤浆工艺烧嘴使用寿命的分析与探讨[J]. 氮肥与合成气 2020(06)

- [3].粉煤烧嘴回火事故的分析[J]. 大氮肥 2019(05)

- [4].煤气化烧嘴及其技术现状[J]. 化肥工业 2017(06)

- [5].烧嘴冷却水联锁优化后的测试[J]. 小氮肥 2017(02)

- [6].壳牌粉煤烧嘴的安装方法和影响安装精度的因素[J]. 化学工程与装备 2017(04)

- [7].煤烧嘴头部的更换[J]. 设备管理与维修 2017(11)

- [8].水煤浆气化炉烧嘴国产化改造论述[J]. 化工管理 2017(30)

- [9].烧嘴冷却水系统问题分析及处理[J]. 齐鲁石油化工 2020(01)

- [10].顶置多喷嘴气化炉点火烧嘴熄火可行性数值模拟研究[J]. 天津化工 2019(02)

- [11].干煤粉气化炉工艺烧嘴优化改进实践[J]. 化肥设计 2017(05)

- [12].如何评价近几年陶瓷行业节能烧嘴的应用[J]. 佛山陶瓷 2016(10)

- [13].壳牌气化炉开工烧嘴点火成功率低的原因分析[J]. 石油化工设备 2012(S1)

- [14].烧嘴的保护措施[J]. 化工管理 2014(30)

- [15].新型气化炉工艺烧嘴损坏原因及改进措施[J]. 石油和化工设备 2013(03)

- [16].影响开工烧嘴燃烧状态的因素及国内外开工烧嘴的差别[J]. 化肥设计 2013(03)

- [17].油气化主烧嘴故障分析及解决措施[J]. 石油化工设备技术 2012(06)

- [18].油气两用烧嘴在加热炉上的应用[J]. 上海煤气 2008(03)

- [19].开工烧嘴点火中出现的问题及处理[J]. 中氮肥 2008(05)

- [20].气化炉烧嘴节能改造措施研究[J]. 化学工程与装备 2018(06)

- [21].蓄热新型变截面旋转火焰烧嘴砖专利技术的应用[J]. 铝加工 2016(06)

- [22].四喷嘴气化炉烧嘴接管关键加工工艺技术研究[J]. 压力容器 2017(05)

- [23].烧嘴冷却水系统的检测盲区分析及优化措施[J]. 大氮肥 2016(05)

- [24].气化炉烧嘴冷却水监控系统优化[J]. 现代商贸工业 2015(07)

- [25].多喷嘴对置式水煤浆气化炉烧嘴技改小结[J]. 小氮肥 2014(01)

- [26].高炉煤气双蓄热烧嘴砖修补工艺[J]. 工业炉 2014(03)

- [27].合理调整燃烧 避免点火烧嘴损坏[J]. 河南科技 2013(16)

- [28].焦气炉烧嘴制造工艺[J]. 金属加工(热加工) 2011(04)

- [29].高速烧嘴退火炉炉温均匀性数值研究[J]. 冶金能源 2009(03)

- [30].高速烧嘴砖制作工艺的改进及应用[J]. 工业炉 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2de7429f4ed55a2c69d42190.html