# 高压分层注入封隔器的研制与应用

### 论文摘要

为了解决双河油田分层注水、酸化封隔器工艺成功率较低的问题,研制了高压分层注入封隔器。该封隔器采用双活塞低压力坐封机构、洗井阀控制销钉,实现先坐封、后关闭洗井阀,提高了封隔器坐封的可靠性;采用双层紫铜碗胶筒肩部保护结构,同时与胶筒生产厂家联合攻关,优选胶筒配方,提高了胶筒耐温耐压性能。室内试验和现场应用结果表明,高压分层注入封隔器在额定坐封压力下,能可靠坐封,从现场应用12口井情况看,注水封隔器有效期达到两年以上,满足酸化、压裂施工现场需求,工艺成功率100%,取得了较好的应用效果,为高压分层注水、分层酸化、分层压裂井的应用提供了技术支撑。

### 论文目录

- 一、技术分析

- 1．结构

- 2．工作原理

- 2.1封隔器坐封

- 2.2封隔器解封

- 3．技术特点

- 3.1洗井阀机构

- 3.2胶筒肩部保护机构

- 3.3胶筒胶料配方的优选

- 二、室内试验

- 1．坐封性能

- 2．密封性能

- 3．解封性能

- 三、现场应用

- 1．施工工艺

- 2．现场应用

- 四、结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦世群,宋保建,范喜群,马宏伟,刘磊,张华

关键词: 高压,分层,注入封隔器,密封,有效期

来源: 钻采工艺 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 河南油田分公司

分类号: TE931.2

页码: 77-79+11

总页数: 4

文件大小: 135K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].基于有限元的三胶筒封隔器密封性能分析[J]. 机械制造 2017(11)

- [2].封隔器胶筒和保护伞落井打捞处理方法研究[J]. 内蒙古石油化工 2017(03)

- [3].耐高温高压封隔器胶筒性能研究[J]. 石油矿场机械 2020(02)

- [4].基于正交试验的压缩式封隔器胶筒的结构参数优化[J]. 天然气工业 2019(03)

- [5].封隔器的密封性评判及相关结构设计探讨[J]. 中国设备工程 2018(01)

- [6].长胶筒封隔器与逐级解封封隔器的适应性探讨[J]. 化学工程与装备 2018(01)

- [7].封隔器找漏工艺的优缺点与现场应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(03)

- [8].封隔器胶筒结构改进及有限元分析[J]. 内蒙古石油化工 2018(02)

- [9].自膨胀封隔器的技术现状和发展趋势[J]. 机械研究与应用 2018(03)

- [10].油田井下封隔器密封性能影响因素研究[J]. 钻采工艺 2018(04)

- [11].高温高压封隔器的研制及应用[J]. 重型机械 2018(04)

- [12].封隔器胶筒损坏失效分析[J]. 油气井测试 2014(05)

- [13].水井封隔器胶筒防掉井装置[J]. 国外油田工程 2010(09)

- [14].注水封隔器胶筒三维应力有限元仿真分析[J]. 机械设计与制造工程 2018(04)

- [15].具有双防退功能的封隔器技术研究与应用[J]. 机械设计与制造 2018(05)

- [16].高温高压尾管顶部封隔器研制[J]. 石油矿场机械 2018(03)

- [17].封隔器标准现状分析及整合建议[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(11)

- [18].封隔器胶筒表面形貌对密封性能影响研究[J]. 应用力学学报 2016(03)

- [19].475-8型封隔器在找漏施工中的几点认知[J]. 化学工程与装备 2019(02)

- [20].双向卡瓦可回收高温高压封隔器的研制与应用[J]. 石油机械 2019(03)

- [21].新型可降解压裂封隔器胶筒[J]. 油气井测试 2019(02)

- [22].压裂封隔器密封系统流体穿透仿真研究[J]. 润滑与密封 2019(08)

- [23].尾管顶部封隔器密封胶筒设计与试验[J]. 断块油气田 2018(03)

- [24].封隔器胶筒密封性能测试系统研究[J]. 石油矿场机械 2016(01)

- [25].两种封隔器胶筒应力分布的有限元分析[J]. 中国科技信息 2011(20)

- [26].新型封隔器胶筒橡胶本构模型选择及结构参数优化[J]. 制造业自动化 2019(01)

- [27].套变井高膨胀比封隔器卡堵水技术研究及应用[J]. 石油矿场机械 2019(03)

- [28].影响水井封隔器密封率因素分析及对策[J]. 化工管理 2018(24)

- [29].高温封隔器胶筒试验检测工具的研究[J]. 化工管理 2017(16)

- [30].同心管用囊状自封封隔器的研制与应用[J]. 石油机械 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2e0525f166544b606a0f24c0.html