# 海域岛隧结合区水流结构和沉管沉放过程水流力试验研究

### 论文摘要

港珠澳跨海通道由东、西人工岛实现桥隧过渡,海中隧道采用沉管法,沉管段总长5 664 m,从西人工岛开始布置E1—E33管节,标准管节长180 m,宽37.95 m,高11.4 m,重约8万t。岛隧结合区受到人工岛挑流和基槽开挖水深突变的影响,水流结构复杂,沉管沉放时也会引起水流变化。沉管安全沉放和精准对接安装需掌握受到的水流力大小。利用宽水槽几何比尺为100的正态模型,开展岛隧结合区水流分布和沉管沉放过程水流力试验研究。结果表明:岛头无掩护措施时,岛壁挑流影响到E1管节中部附近,表、底层流速大于中层;E1管节沉放过程中纵向水流力最大可达4 601 kN,E2管节纵向水流力平均5 149 kN;掩护E1管节后,E1管节处流速大幅减小,E2管节中部受掩护体挑流影响最大,流速最大增加40%,中层流速大于表、底层;E2管节纵向水流力平均5 240 kN。当沉管完全入水后,基槽内流速较小,沉放过程中受到的水流力逐渐减小。岛隧结合区水流垂线分布并不是指数分布,受到岛头壁挑流的影响沿管节长度方向流速分布也不均匀,管段浮运水流力公式并不适用计算沉管沉放过程受到水流力的大小。

### 论文目录

- 1 模型设计与试验工况

- 1.1 模型设计

- 1.2 试验内容和条件

- 2 水流分布规律试验结果与分析

- 2.1 人工岛岛头端无掩护体

- 2.2 人工岛岛头端有掩护体

- 3 沉管沉放水流力试验结果与分析

- 3.1 人工岛岛头端无掩护

- 3.2 人工岛岛头端有掩护

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高祥宇,高正荣,卢中一

关键词: 水流结构,沉管,水流力,岛隧结合区,港珠澳大桥

来源: 水科学进展 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 南京水利科学研究院港口航道泥沙工程交通行业重点实验室,南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室

基金: 国家重点研发计划资助项目(2017YFC1404204),国家自然科学基金资助项目(51520105014)~~

分类号: U459.5

DOI: 10.14042/j.cnki.32.1309.2019.06.009

页码: 854-862

总页数: 9

文件大小: 2087K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].大型沉管管节转向过程局部流场与阻水系数分析[J]. 中国水运(下半月) 2017(03)

- [2].沉管隧道管节沉放过程中缆力与运动响应的测试分析[J]. 现代隧道技术 2017(03)

- [3].拖带管节大件通过南昌大桥关键技术研究[J]. 中国水运(下半月) 2016(03)

- [4].声纳法在管节沉放实时定位测量中的运用探讨[J]. 科学中国人 2017(24)

- [5].港珠澳大桥珠海连接线拱北隧道曲线钢管幕管节连接技术[J]. 铁道建筑 2016(11)

- [6].南昌红谷隧道管节安装纠偏施工技术[J]. 隧道建设 2016(09)

- [7].沉管隧道管节线形控制方法[J]. 中国港湾建设 2014(11)

- [8].港珠澳大桥沉管隧道管节压舱水系统[J]. 中国港湾建设 2014(02)

- [9].大断面矩形顶管隧道管节结构优化设计[J]. 隧道建设(中英文) 2020(06)

- [10].香港沙中线沉管管节双驳船骑吊沉放施工技术[J]. 施工技术 2020(19)

- [11].深中通道首节管节顺利浮运、沉放、对接[J]. 隧道与轨道交通 2020(03)

- [12].沉管管节预制成品质量检测方法研究[J]. 北京测绘 2017(05)

- [13].沉管隧道管节结构选型[J]. 公路 2015(04)

- [14].港珠澳大桥拱北隧道曲线管幕管节现场制作技术[J]. 铁道标准设计 2014(10)

- [15].异形排水钢管制作及安装技术[J]. 广东土木与建筑 2020(04)

- [16].沉管隧道半刚性管节[J]. 水道港口 2018(S2)

- [17].大型沉管隧道管节接头刚度特性研究[J]. 现代隧道技术 2017(01)

- [18].安装船横荡运动下沉管管节运动特性的数值研究[J]. 中国港湾建设 2017(06)

- [19].如意坊放射线系统工程(一期)沉管隧道施工重难点分析及对策研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(18)

- [20].南水北调淮安截污导流顶管管节预制方案浅析[J]. 水利建设与管理 2012(05)

- [21].沉管隧道管节浮运操纵运动模拟[J]. 科技视界 2012(32)

- [22].大型柔性管节预制过程中控制精度的选择[J]. 水运工程 2010(10)

- [23].管节安装测量塔浮态标定方法研究[J]. 水道港口 2018(S2)

- [24].沉管隧道管节拖航受风流影响的安全限制条件[J]. 中国航海 2017(02)

- [25].管节与安装船在浮运过程中连接的研究[J]. 海洋工程装备与技术 2014(03)

- [26].沉管隧道管节沉放测量[J]. 人民珠江 2014(05)

- [27].沉管隧道长大管节海上施工物理模型试验思路与结果分析[J]. 水运工程 2013(06)

- [28].钢筋混凝土圆管涵预制管节裂缝原因浅析[J]. 内蒙古统计 2010(06)

- [29].混凝土顶管隧道管节(预制)生产监理控制要点[J]. 特种结构 2009(06)

- [30].南昌红谷隧道管节沉放安装可视化监测技术[J]. 隧道建设 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2e1b71ed3a09c83dee5aa413.html