# (AlCrMoNbZr)1-x-yNyOx高熵合金涂层的制备及性能研究

### 论文摘要

采用多靶磁控共溅射技术的单靶功率可调特点,在Zr-4合金基底上,通过调节O2流量制备出（AlCrMoNbZr）1-x-yNyOx高熵合金涂层。利用X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、原子力显微镜（AFM）、纳米压痕仪（nanoindentation）以及电化学工作站等对不同O2流量下制备的（AlCrMoNbZr）1-x-yNyOx高熵合金涂层,进行了微观结构、形貌、纳米硬度以及耐腐蚀性能进行了表征与测试。结果表明,在O2氛围作用下,涂层相结构由fcc完全转变为bcc结构;随O2流量由0 mL/min增至15 mL/min,涂层纳米硬度由22 GPa快速降低至7 GPa;O2流量为10 mL/min的（AlCrMoNbZr）1-x-yNyOx高熵合金涂层表现出优异的耐腐蚀性能,其腐蚀电流密度较O2流量为0 mL/min的（AlCrMoNbZr）N涂层降低约6倍。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 实 验

- 1.1 涂层的制备

- 1.2 样品的性能及表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 涂层相结构

- 2.2 涂层形貌

- 2.3 涂层力学性能

- 2.4 涂层电化学腐蚀性能

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 常鸿,赵莎,刘春海

关键词: 磁控共溅射,高熵合金涂层,微结构,纳米硬度,耐腐蚀性能

来源: 功能材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 核工业西南物理研究院,成都理工大学材料与化学化工学院

基金: 国家自然科学基金青年基金资助项目(51201111)

分类号: TG174.4

页码: 4174-4179

总页数: 6

文件大小: 3635K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].合金元素对激光熔覆高熵合金涂层影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(S1)

- [2].激光熔覆制备高熵合金涂层研究进展：强化机理与性能[J]. 青岛理工大学学报 2020(04)

- [3].碳钢表面制备高熵合金涂层及其耐腐性研究[J]. 甘肃科技 2020(17)

- [4].高熵合金涂层的研究现状及展望[J]. 材料保护 2020(07)

- [5].激光熔覆高熵合金涂层耐磨性能研究进展[J]. 硬质合金 2019(04)

- [6].高熵合金涂层的研究进展[J]. 表面技术 2019(11)

- [7].高熵合金涂层的研究进展[J]. 化学工程与装备 2018(03)

- [8].激光熔覆制备高熵合金涂层的研究进展[J]. 热加工工艺 2016(22)

- [9].激光熔覆FeCoCrCuNiMoVSiB高熵合金涂层的制备和性能研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [10].激光熔覆Fe17Mn5Si10Cr5Ni记忆合金涂层的应力释放研究[J]. 中国激光 2017(02)

- [11].等离子喷涂铁基合金涂层的研究进展[J]. 热加工工艺 2017(04)

- [12].机械研磨辅助方法制备艺术雕刻用纯铜表面镍合金涂层[J]. 铸造技术 2014(12)

- [13].高熵合金涂层的研究进展[J]. 材料保护 2015(04)

- [14].应用于事故容错燃料组件的高熵合金涂层研究进展[J]. 科技视界 2020(13)

- [15].高熵合金涂层制备方式研究与应用[J]. 轻工标准与质量 2019(03)

- [16].高速车轮钢表面激光熔覆铁基合金涂层的摩擦磨损性能[J]. 材料保护 2017(04)

- [17].激光熔覆多主元高熵合金涂层的研究进展[J]. 材料导报 2017(S1)

- [18].激光熔覆法制备Al_2CrFeCo_xCuNiTi高熵合金涂层的组织与性能[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2013(05)

- [19].电子束蒸发沉积Al-Fe-Co-Cr-Ni-Cu高熵合金涂层耐蚀性研究[J]. 大连理工大学学报 2013(05)

- [20].炭/炭复合材料表面高温抗氧化合金涂层的研究进展[J]. 材料保护 2011(02)

- [21].热喷涂鋅-铝合金涂层对钢结构防护性能研究[J]. 中国建材科技 2010(S1)

- [22].热喷涂鋅-铝合金涂层对钢结构防护性能研究[J]. 公路交通科技 2010(S1)

- [23].高熵合金涂层腐蚀性能研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2019(03)

- [24].钨及其合金涂层的研究现状[J]. 兵工学报 2013(03)

- [25].热喷涂锌-铝合金涂层对钢结构防护性能研究[J]. 热喷涂技术 2010(02)

- [26].钛铝伪合金涂层在模拟深海压力下的腐蚀行为[J]. 稀有金属材料与工程 2014(12)

- [27].超音速电弧喷涂锌铝合金涂层的制备及在海水中的腐蚀行为研究[J]. 全面腐蚀控制 2014(09)

- [28].电沉积钨及钨合金涂层的研究进展[J]. 材料导报 2012(01)

- [29].镍基合金涂层在三杆阀上的耐腐蚀应用研究[J]. 深冷技术 2015(04)

- [30].多主元高熵合金涂层的研究进展[J]. 表面技术 2013(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2ec19370b707e57a9a22cb5f.html