# 纳米颗粒增强的半导体太赫兹空间调制器在成像上的应用研究

### 论文摘要

太赫兹（THz）波是指频率在0.1 THz-10 THz范围内的电磁波。太赫兹波具有选择穿透性、水敏感性、指纹特性、光子能量低等优良性质,这使得它在非接触式无损成像上具有巨大的潜力。在过去的二十多年随着太赫兹辐射源和探测器的快速发展,太赫兹成像技术也逐渐成为研究的热点,主动式太赫兹压缩感知成像是其中一个重要的技术解决方案。而太赫兹波空间调制器是太赫兹压缩感知成像系统中的关键部件。基于硅基的全光空间调制器具有宽频、低插损、较快的调制速率等优点,但是裸硅的调制深度较低,而且由于光生载流子的扩散,导致了硅基调制器的空间分辨率较低。在本论文中,通过缩小硅片尺寸（≤3 mm）并将其阵列化制作了一种新型的半导体太赫兹波空间调制器,减小了硅片中的光生载流子的扩散,并且通过自组装金纳米颗粒单层膜的等离子共振效应提高了太赫兹波的光调制深度。本论文详细研究了铺有金纳米颗粒的不同尺寸的硅片阵列与太赫兹波的相互作用及其光调制性能。当硅片边长为1 mm时,调制深度为42%;当小硅片边长为2 mm时,调制深度为57%;当小硅片尺寸为3 mm时,调制深度为70%。这是由于机械切割的硅片边缘处有较多的缺陷,这些缺陷成为光生载流子的复合中心,当硅片边长较小时,硅片内部的载流子比较容易扩散到边缘处发生复合,导致硅片内部载流子浓度较低,表现为对太赫兹波的透射率较高,调制深度较低。随着硅片边长增大,硅片内部的载流子扩散到边缘的难度增大,对太赫兹波的调制深度增大。通过对纳米颗粒增强的3 mm×3 mm硅阵列和10 mm×10 mm的硅片进行空间调制的对比,发现硅阵列有着较高的空间分辨率。此外,将此阵列式空间调制器应用于压缩感知成像系统中,得到了清晰的具有较高分辨的成像结果。本论文研究的纳米颗粒增强的阵列式半导体空间调制器具有中等调制速度、高调制深度、高空间分辨率的特点,为太赫兹压缩感知成像系统提供了新型的空间调制器。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 太赫兹波的背景及研究意义

- 1.2 太赫兹调控技术

- 1.3 太赫兹成像技术的研究现状

- 1.4 本论文的主要内容

- 第二章 金纳米颗粒对硅材料太赫兹波激光调制的影响

- 2.1 硅材料的太赫兹波激光调制技术研究

- 2.1.1 硅材料的激光调制机理

- 2.1.2 太赫兹时域光谱系统介绍

- 2.1.3 硅材料的激光调制性能分析

- 2.2 金纳米颗粒单层膜制备研究

- 2.2.1 金纳米颗粒的合成工艺

- 2.2.2 金纳米颗粒单层膜的制备工艺

- 2.3 金纳米颗粒单层膜对硅材料的光调制性能的影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 纳米颗粒增强的硅阵列太赫兹调制器研究

- 3.1 高阻硅材料的载流子扩散理论

- 3.2 硅阵列的制作

- 3.2.1 硅片的切割工艺

- 3.2.2 衬底的选择

- 3.2.3 纳米颗粒增强的硅阵列太赫兹波调制器的制作

- 3.3 间距为500 微米的硅阵列与太赫兹波的作用及激光调制性能

- 3.3.1 硅阵列与太赫兹波的作用

- 3.3.2 纳米颗粒增强的硅阵列的激光调制性能

- 3.4 间距为0微米的硅阵列与太赫兹波的作用及激光调制性能

- 3.4.1 硅阵列与太赫兹波的作用

- 3.4.2 硅阵列的激光调制性能

- 3.4.3 纳米颗粒增强的硅阵列的激光调制性能

- 3.5 动态调制性能研究

- 3.6 空间调制性能研究

- 3.7 本章小结

- 第四章 纳米颗粒增强的硅阵列空间调制器在成像上的应用研究

- 4.1 基于纳米颗粒增强的硅阵列空间调制器的太赫兹成像系统

- 4.1.1 奈奎斯特采样定理

- 4.1.2 压缩感知理论

- 4.1.3 压缩感知成像系统介绍

- 4.2 成像结果分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 童静

导师: 文天龙

关键词: 太赫兹波,金纳米颗粒,硅阵列,空间调制器,成像

来源: 电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,材料科学,无线电电子学

单位: 电子科技大学

分类号: TB383.1;O441.4

总页数: 64

文件大小: 5333K

下载量: 37

### 相关论文文献

- [1].太赫兹波技术在中医药领域研究的运用现状及展望[J]. 江西中医药 2020(02)

- [2].太赫兹波探测光子晶体涂层覆盖目标的可行性[J]. 发光学报 2017(02)

- [3].太赫兹科学技术研究的新进展[J]. 科学家 2017(04)

- [4].太赫兹波的产生与发展[J]. 激光杂志 2020(11)

- [5].太赫兹波前调制超表面器件研究进展[J]. 红外与激光工程 2020(09)

- [6].太赫兹雷达技术的发展现状及其关键技术[J]. 微波学报 2018(S1)

- [7].太赫兹雷达技术[J]. 雷达学报 2018(01)

- [8].基于石墨烯的太赫兹波散射可调谐超表面[J]. 物理学报 2017(20)

- [9].第六届超快现象与太赫兹波国际研讨会[J]. 科技导报 2012(14)

- [10].第5届超快现象与太赫兹波国际研讨会通知[J]. 光学精密工程 2010(05)

- [11].太赫兹波在绝缘材料测厚中的应用[J]. 高压电器 2020(05)

- [12].周期性结构的石墨烯对太赫兹波的吸收特性研究[J]. 光学仪器 2016(05)

- [13].二维电子气等离激元太赫兹波器件[J]. 中国光学 2017(01)

- [14].太赫兹科学技术研究进展及其发展趋势[J]. 电子世界 2019(03)

- [15].基于电子学的太赫兹辐射源[J]. 深圳大学学报(理工版) 2019(02)

- [16].第五届全国太赫兹科学技术学术年会[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2019(02)

- [17].中科大太赫兹波段主动调控材料和器件研究取得进展[J]. 功能材料信息 2018(03)

- [18].太赫兹空间接入技术[J]. 无线电通信技术 2019(06)

- [19].中国被动式太赫兹安检行业发展现状[J]. 电子世界 2019(21)

- [20].调控抽运脉冲的时、空啁啾改善太赫兹波输出效率[J]. 光学学报 2016(10)

- [21].太赫兹雷达[J]. 老同志之友 2018(05)

- [22].太赫兹类治疗仪的开发和进展[J]. 电子测量技术 2020(19)

- [23].硅材料的太赫兹波频域特性分析[J]. 中国计量学院学报 2008(01)

- [24].冰雨环境下太赫兹波传输特性研究[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [25].太赫兹科学与电子信息学报 第15卷 2017年 总目次[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2017(06)

- [26].强直流场下空气等离子体产生的太赫兹波的特性研究[J]. 应用激光 2011(02)

- [27].连续太赫兹波数字全息相衬成像[J]. 光电工程 2020(05)

- [28].基于超材料的可调谐的太赫兹波宽频吸收器[J]. 物理学报 2019(24)

- [29].太赫兹科学与电子信息学报 第16卷 2018年 总目次[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2018(06)

- [30].低损耗太赫兹波导及其成像应用[J]. 红外与毫米波学报 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2ee60f778ff017239b825b87.html