# 基于CsPbX3（X=Cl,Br,I）/Ag2Se半导体量子点的性能调控及应用研究

### 论文摘要

近年来,半导体量子点（QDs）作为一种理想的荧光纳米材料,由于具有发射波长可调、光学性能稳定、荧光发射谱窄、发光寿命较长等优点而备受关注。随着社会发展,环境破坏问题日益严峻,传统白炽灯光源由于需要高温,存在能源浪费的问题。与传统白炽灯相比,白光发光二极管具有功耗低、体积小、寿命长、对环境友好等优点成为新一代照明光源。半导体量子点的独特光学特性使他能够成为发光二极管的荧光材料。此外量子点的在生物成像方面也表现出理想的光学性质和良好的生物相容性。这些性质使得量子点不仅可以应用在发光二极管,而且可以作为荧光标记物应用在生物医学成像。基于此,本论文选取纯无机钙钛矿量子点为荧光粉,制备白光发光二极管,探究光学性质;随后通过掺杂Mn2+降低有毒的Pb2+,制备CsPbxMn1-xCl3纳米晶,探究其光学性质;另外选取硒化银量子点为荧光探针,用于生物活体成像及脑部、腹部血管成像。本论文主要研究内容如下:（1）通过改变卤化物（Cl,Br,I）的掺杂比,运用热注射法成功制备了红色CsPb（I2Br1）、绿色CsPbBr3和蓝色CsPb(Br1.5Cl1.5)三基色荧光粉。对其结构、形貌进行表征,结果显示样品主要以立方相结晶,形貌均匀,并表现出优异的光学性质。我们进一步将合成的三基色荧光粉研磨涂覆在紫外二极管上,构建了暖白光二极管。（2）通过改变反应条件,如Mn2+掺杂的浓度、热注射的反应温度等,合成了一系列CsPbxMn1-xCl3的纳米晶,降低了纯CsPbCl3QDs中有毒Pb2+的比例。结果表明在不同条件下合成的CsPbxMn1-xCl3样品的光学性质有所区别,实现了该体系纳米晶的发光颜色调控。（3）我们采用牛血清蛋白作为软模板,通过油浴法合成尺寸3 nm左右的超小Ag2Se量子点。研究了不同温度合成Ag2Se量子点的光学性质,结果表明样品在808 nm激光激发下,具有优异的近红外二区发光特性。同时,我们构建了Ag2Se量子点生物探针,实现了昆明鼠的近红外二区活体成像,并进一步实现了非侵入性脑部和腹部血管成像。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料

- 1.2 半导体量子点的简介

- 1.3 半导体量子点的发光原理

- 1.4 半导体量子点的应用

- 1.4.1 生物医学的应用

- 1.4.2 发光二极管的应用

- 1.4.3 太阳能电池的应用

- 1.5 半导体量子点的常用制备方法

- 1.6 白光LED

- 1.6.1 LED的结构及发光

- 1.6.2 白光LED的实现方式

- 1.7 选题依据和主要研究内容

- 1.7.1 选题依据

- 1.7.2 主要研究内容

- 3（X=Cl,Br,I）的可控合成和光学性质研究'>第二章 CsPbX3（X=Cl,Br,I）的可控合成和光学性质研究

- 2.1 引言

- 3（X=Cl,Br,I）的制备,表征,性能研究及应用'>  2.2 CsPbX3（X=Cl,Br,I）的制备,表征,性能研究及应用

- 2.2.1 实验原料

- 3（X=Cl,Br,I）纳米晶的制备'>    2.2.2 CsPbX3（X=Cl,Br,I）纳米晶的制备

- 3QDs制造LED'>    2.2.3 用CsPbX3QDs制造LED

- 2.2.4 材料的性能和结构表征

- 2.3 实验结果与分析

- 3纳米晶的晶相与形貌'>    2.3.1 CsPbX3纳米晶的晶相与形貌

- 3纳米晶的光学性质'>    2.3.2 CsPbX3纳米晶的光学性质

- 3纳米晶的应用'>    2.3.3 CsPbX3纳米晶的应用

- 2.4 本章小结

- 2+掺杂CsPbCl3QDs的可控合成,光学性质研究'>第三章 Mn2+掺杂CsPbCl3QDs的可控合成,光学性质研究

- 3.1 引言

- xMn1-xCl3的制备,表征及性能研究'>  3.2 CsPbxMn1-xCl3的制备,表征及性能研究

- 3.2.1 实验原料

- xMn1-xCl3纳米晶的制备'>    3.2.2 CsPbxMn1-xCl3纳米晶的制备

- 3.2.3 材料的性能和结构表征

- 3.3 实验结果与分析

- xMn1-xCl3纳米晶的晶相与形貌'>    3.3.1 CsPbxMn1-xCl3纳米晶的晶相与形貌

- xMn1-xCl3纳米晶的光学性质'>    3.3.2 CsPbxMn1-xCl3纳米晶的光学性质

- 3.4 本章小结

- 2Se量子点的可控合成,性能测试及生物应用'>第四章 Ag2Se量子点的可控合成,性能测试及生物应用

- 4.1 引言

- 2Se的制备,表征及性能研究'>  4.2 Ag2Se的制备,表征及性能研究

- 4.2.1 实验原料

- 2Se量子点的制备'>    4.2.2 Ag2Se量子点的制备

- 2Se量子点性能和结构表征'>    4.2.3 Ag2Se量子点性能和结构表征

- 4.2.4 生物体内实时光学成像追踪

- 4.2.5 高分辨的脑部和腹部血管成像

- 4.2.6 组织分析学

- 4.3 实验结果与分析

- 2Se量子点的晶相与形貌'>    4.3.1 Ag2Se量子点的晶相与形貌

- 2Se量子点的光学性质'>    4.3.2 Ag2Se量子点的光学性质

- 2Se量子点的光学生物活体成像'>    4.3.3 Ag2Se量子点的光学生物活体成像

- 2Se量子点的脑部和腹部血管成像'>    4.3.4 Ag2Se量子点的脑部和腹部血管成像

- 4.3.5 组织学分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 刘柳

导师: 曾松军

关键词: 半导体量子点,发光二极管,荧光材料,纳米探针

来源: 湖南师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,无线电电子学

单位: 湖南师范大学

分类号: TN312.8;O471.1

总页数: 62

文件大小: 4194K

下载量: 34

### 相关论文文献

- [1].基于半导体量子点的量子通信[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [2].半导体量子点:修饰及其在生物医学中的应用（英文）[J]. Science China Materials 2020(09)

- [3].发光半导体量子点专利技术综述[J]. 广东化工 2019(17)

- [4].半导体量子点[J]. 科学观察 2008(06)

- [5].Ⅱ-Ⅵ族半导体量子点及其聚合物纳米复合材料的制备[J]. 合成材料老化与应用 2008(03)

- [6].半导体量子点与谐振腔杂化系统的强耦合[J]. 科学通报 2020(23)

- [7].半导体量子点及其应用概述[J]. 科技信息 2011(29)

- [8].半导体量子点及其应用概述[J]. 科技视界 2011(02)

- [9].半导体量子点连续泵浦激光研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2020(08)

- [10].半导体量子点中的线性热电效应:电子自旋的作用[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [11].半导体量子点的发光性质研究[J]. 半导体技术 2008(10)

- [12].荧光半导体量子点在生物标记中的研究应用[J]. 四川畜牧兽医 2010(07)

- [13].单颗粒荧光闪烁现象、机理与应用[J]. 分析测试学报 2018(10)

- [14].石墨烯-半导体量子点复合体系薄膜制备及其光电性能研究取得新进展[J]. 中国材料进展 2010(05)

- [15].水溶性半导体量子点在活体细胞中的荧光特性研究[J]. 科学通报 2008(19)

- [16].半导体三量子点分子中稳态线性光学特性[J]. 铜仁学院学报 2018(09)

- [17].氮化物半导体量子点核-壳结构杂质态的结合能[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [18].科学家发现磁性离子掺杂和全取代宽禁带半导体量子点可实现热电参数的协同调控[J]. 人工晶体学报 2013(11)

- [19].物理系吴惠桢课题组在半导体量子结构的光、电特性研究中取得的新进展[J]. 浙江大学学报(理学版) 2014(04)

- [20].剩余应变对半导体量子点边带能影响的数值分析[J]. 电子学报 2009(11)

- [21].半导体量子点对人骨肉瘤MG-63细胞生长、侵袭和转移能力的影响研究[J]. 重庆医科大学学报 2009(12)

- [22].一种新型的高频半导体量子点单电子泵[J]. 物理学报 2008(03)

- [23].金属离子对量子点的荧光特性[J]. 山东工业技术 2015(14)

- [24].半导体量子点在细胞标记领域的应用进展[J]. 海军医学杂志 2009(03)

- [25].熔锥光纤渐逝波光场吸附半导体量子点技术研究[J]. 中国激光 2015(02)

- [26].NEWS[J]. 分析化学 2013(03)

- [27].半导体所HgTe半导体量子点研究取得新进展[J]. 半导体信息 2011(03)

- [28].电子有效质量随位置变化对半导体量子点杂质态结合能的影响[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [29].半导体量子点电致发光器件用于航空舱内照明的可行性研究[J]. 照明工程学报 2013(02)

- [30].准一维半导体量子点中电偶极自旋共振的物理机理[J]. 物理学报 2015(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2f1a933f5781fc2a65a5818b.html