# 基于Fluent对PEM燃料电池的平行流场仿真分析

### 论文摘要

利用SOLIDWORKS软件建立带有三种不同流道面积的平行流场PEM(质子交换膜)燃料电池模型,并在专业划分网格软件ICEM CFD中建立这三种PEM燃料电池网格模型。为了得出这三种不同流道面积对燃料电池性能的影响,最后将网格模型导进Fluent进行仿真计算,通过极化曲线和电流密度分布云图分析得出流道面积为187的平行流场在保证了较高功率密度的同时,电流密度的分布也最均匀。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王铁,冯鹏雨

关键词: 燃料电池,极化曲线,电流密度

来源: 装备制造技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 沈阳理工大学汽车与交通学院

分类号: TM911.4

页码: 159-161

总页数: 3

文件大小: 1886K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].装在芯片上的燃料电池[J]. 电世界 2008(04)

- [2].家用燃料电池[J]. 电世界 2010(11)

- [3].燃料电池行业标准现状综述[J]. 汽车文摘 2020(01)

- [4].我国学者在燃料电池催化材料服役与失效研究领域取得重要进展[J]. 中国科学基金 2019(06)

- [5].适用于燃料电池混合供电系统的能量管理策略[J]. 电力科学与工程 2019(12)

- [6].丰田/肯沃斯透露首款燃料电池电动卡车[J]. 重型汽车 2019(06)

- [7].燃料电池的发展现状[J]. 中国科技信息 2020(Z1)

- [8].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(03)

- [9].铝—空气燃料电池发热原因分析及解决方法[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [10].镥掺杂铈基碳酸盐复合材料在温燃料电池中的应用研究[J]. 皖西学院学报 2020(02)

- [11].燃料电池商用车混合动力系统匹配设计[J]. 装备制造技术 2020(03)

- [12].燃料电池热管理技术专利分析[J]. 中国科技信息 2020(12)

- [13].燃料电池机车行业技术发展研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [14].燃料电池用高性能碳纤维纸发展现状及市场分析[J]. 纺织报告 2020(03)

- [15].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(07)

- [16].《燃料电池设计与制造》[J]. 电源技术 2020(07)

- [17].锌空燃料电池老化实验研究与机理分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [18].燃料电池商用车能量管理策略研究[J]. 企业科技与发展 2020(07)

- [19].行业企业[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(08)

- [20].燃料电池是未来移动出行的关键[J]. 汽车观察 2020(09)

- [21].燃料电池产业分析[J]. 电器工业 2020(09)

- [22].钠离子在燃料电池中作用机制的研究[J]. 可再生能源 2019(01)

- [23].燃料电池产业发展现状及趋势分析[J]. 化工时刊 2018(11)

- [24].燃料电池技术发展现状及在电力系统中的应用[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [25].宇通:加快推进燃料电池产业布局[J]. 汽车纵横 2018(12)

- [26].燃料电池列车的开发动向[J]. 国外铁道机车与动车 2019(01)

- [27].关于燃料电池在建筑领域发展的相关研究[J]. 节能 2019(02)

- [28].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2019(03)

- [29].燃料电池产业链正处风口[J]. 理财 2019(03)

- [30].全球燃料电池最大应用市场[J]. 能源与环境 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2f80158ea8bc4575e6b2cd90.html