# 火电厂锅炉安装工程的施工技术探讨马佳亮

（哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司黑龙江省哈尔滨市150000）

摘要：近年来，伴随着我国经济的飞速发展，人们的生活质量得到了飞速的提高，与此同时能源的消耗也呈现出了指数式的增长。为有效的应对人们对于能源的需求量不断增加的问题，火力发电厂在我国被不断的建立，作为火力发电厂运作基础设备的锅炉，它在运行过程中是一种具有危险性的特殊设备，如果安装不合理的话就会影响锅炉的生产安全，进而影响火力发电厂的生产效益。

关键词：锅炉安装技术；措施；工程；施工

0引言

现代经济的发展提高了电力工程建设的要求，同时对我国的电力工程项目的建设起到了促进作用，所以火电厂锅炉安装工程施工组织的设计是锅炉安装施工管理的核心内容，锅炉安装工程的稳定与安全对于火电厂发电的顺利进行是有重要意义的，火力发电厂发电过程中的能量转换主要是在锅炉中进行的，因此我们需要具有特殊性能的锅炉设备进行进一步的研究分析，从各个方面入手，依据实际的经验与安装步骤对锅炉的安装流程进行严格的分析整理，最终的安装体系主要包括准备阶段、项目实施阶段与项目验收阶段，为火电厂的锅炉设备的安装提供保证。

1锅炉安装工程施工组织设计的分析

传统的锅炉安装工程组织设计已经不适应现在火电厂的需求，缺乏科学性和合理性设计，在影响施工过程管理工作的同时对火电厂的发展也有制约作用，在锅炉的实际安装过程中，需要根据不同的安装环境与安装条件对锅炉的安装进行人力与物力的有有机分配以保证锅炉的安装能够有序的进行，于是需要根据以往的经验制定一系列的安装行为规范说明书，以保证锅炉施工可以正常的进行。对锅炉工程施工组织设计所需要的信息和数据进行采集并整理，然后辨别数据的有效性以及对基础的信息内容进行编制，以编制后的信息和数据作为基础，评测施工组织设计中的安装技术、施工中的难点和重点以达到科学的标准，检查锅炉安装工程施工组织设计编制的标准性，重点针对火电厂使用锅炉的型号、特性和安装时的注意要点进行检测，确保施工组织设计具有工程指导的作用，保障设计具有实用性和针对性的特点，协助安装工程的顺利进行。

2锅炉安装前期图纸会审的关注重点和关键事项

2.1设计资质的核查

在进行锅炉的组织施工过程中，需要根据当地的施工环境进行施工单位的选择，对施工单位的资质进行审核，保证施工的正常进行以及施工组织的施工质量。

2.2设计说明的查阅

在对锅炉进行实际的安装作业之前需要对锅炉的规格参数进行检测，确保锅炉的品质满足正常的施工要求，分析锅炉的设计原理。

2.3设备选配的核实

在保证锅炉的正常安装的前提下，我们需要对安装过程中使用的零部件设备进行选型，保证锅炉的安装性能，以及发电厂的发电效率。

3锅炉安装过程中的常见问题

3.1钢架安装问题

通常情况下导致钢架出现问题的主要因素有三种，分别为:第一，在钢架安装过程中未能够及时发现钢架存在的问题，因此在最后的钢架安装收工验收阶段会出现钢架不平稳的现象发生;第二，在钢架的实际组装施工过程中，由于吊装、放置等存在各种不合理的现象，将会导致钢架发生扭曲变形的现象发生;第三，在安装以及竣工验收过程中，所使用的测量仪器不合格，将会造成钢架的整体的垂直度、坐标位置以及实际的标高与系统的标高存在严重的误差，进行会导致钢架出现严重的变形。

3.2受热面方面存在的问题

在锅炉的实际安装过程中，对锅炉的内壁的清理不彻底，锅炉内壁存在很严重的污垢，当通入水流以后将会导致水流的流通性受到严重的阻塞，同时也会加快锅炉内壁管道的腐蚀。与此同时，由于锅炉长期处于高温状态下，当因某些特殊原因导致锅炉内部的某一部位的温度严重升高，将会出现鼓包现象。此外，锅炉的质量、焊接水准以及系统内部的循环系统均会对受热面造成严重的影响，因此，焊接需要经验丰富、专业性强的焊工，在出现焊接漏洞是要及时处理。

3.3锅炉辅助设备存在的问题

在锅炉安装运行过程中为了保证锅炉的正常运转与发电厂的发电效率，通常会使用到一些辅助设备。风机作为一种最为重要的辅助设施，在其选型过程中可能会出现各种各样的问题，导致最终的选择与实际的工作要求存在严重的误差。在火电厂发电过程中，锅炉的实际参数工作参数调用不准确将会严重影响锅炉的使用性能。此外，锅炉在安装过程中，各种设备的安装存在不协调的原因也是锅炉出现不安全因素的重要因素之一。

4锅炉安装工程施工组织设计

火电厂锅炉安装工程施工组织设计最主要的核心内容是编制与执行，锅炉安装工程施工组织设计的编制合理以及设计的可执行度强对于整体工程的施工是有重大意义的。

4.1锅炉安装工程施工组织设计的合理编制

在施工组织设计中的编制工作存在较多的不足和不合理的地方，诸多编制都是与实际的火电厂锅炉安装工程没有任何关系，严重脱离实际，或者是简单对施工组织设计文件简单的变动，这样的编制方式是不能发挥锅炉安装工程施工组织设计的真正能力的，更不能发挥其指导的作用，所以一定要保证施工组织设计编制的严谨与科学。首先要加大信息的整合力度，结合技术文件与工程的实际情况，通过一系列的辨别保证编制中信息的真实性，以便于施工组织设计中的编制工作的进行，除了做好编制中的基础工作之外，还要做好工程的预测分析，对锅炉安装过程中有可能发生的事件、事故进行预测，分析季节因素和人员因素对于工程施工的影响，尤其是施工中的技术问题，更是要严格规划，对锅炉安装中可能发生的事故、问题制定可应急解决的方案。

4.2提高火电厂锅炉安装工程施工组织设计的执行力度

施工组织设计的执行力度是关系到工程的整体施工过程的，例如施工过程中锅炉的安装质量、施工的安全以及工程的经济效益，所以有效的执行力度可以提高锅炉安装工程的效率，降低安装工程的风险，所以为保障锅炉安装工程施工的执行力，应根据施工组织设计的实际内容和实际情况，制定严格的标准体系，将施工组织设计中的每一项工程施工内容有效的落实到施工部门，加强工程中最小单位的执行力度，实现施工企业科学的管理。而且锅炉安装工程施工组织设计执行力度的提高关系到施工组织设计中各项管理工作的效率，将施工组织设计作为基础，以建设管理体系为思想，实现锅炉安装工程施工组织设计在执行力上的最大潜力。

4.3提高火电厂对施工组织设计的认知度

锅炉安装工程施工组织设计在安装企业的认知度提高，极大的方便了组织设计工作的开展与进行，组织设计工作只有在得到安装企业的认可下，才可以改善施工组织设计对传统设计的依赖性，摒弃传统设计的不足之处，避免出现施工组织设计与实际安装工程不符的情况。

5结束语

伴随着火力发电的不断发展，火力发电厂对于锅炉的性能要求越来越高，如何保证锅炉的正常运行时火力发电厂发电效率的重要保证。火电厂锅炉安装工程施工中锅炉安装工程的组织设计是重点项目，不仅可以提升电力工程项目的设计与管理水平，更加可以提高电力工程的市场竞争力度，因此，做好锅炉安装工程施工组织的设计分析工作是为整个工程的建设、营运和发展奠定基础。

参考文献

［1］吴晏平．浅析锅炉钢结构焊接施工技术［J］．商品与质量•建筑与发展，2013，(8)．

［2］刘宇飞．工业建筑锅炉施工技术要点分析［J］．科技传播，2011，(18)．

［3］王海波．火电厂锅炉安装工程施工组织设计探讨［J］．中国新技术新产品，2012．

［4］文春鸿．火力发电厂锅炉安装工艺与技术实际应用研究［J］．中小企业管理与科技(下旬刊)，2013．

［5］陈艳．大型火电厂锅炉安装过程中检测与控制措施分析探讨［J］．四川建材，2014(3)．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2f8d93ac1ddea6ae418db0d2.html