# X2CrNiMo18-14-3奥氏体不锈钢磁导率性能

### 论文摘要

电子产品外壳用奥氏体不锈钢,磁导率控制是一项重要的指标,磁导率过高会对信号传输有一定的屏蔽效应。采用SEM、OM、XRD对X2CrNiMo18-14-3奥氏体不锈钢板坯、固溶态及硬化态产品微观组织进行分析,研究了X2CrNiMo18-14-3奥氏体不锈钢的磁导率性能。研究结果表明,X2CrNiMo18-14-3奥氏体不锈钢磁导率主要有Creq/Nieq比、第二相析出以及奥氏体稳定性决定。X2CrNiMo18-14-3奥氏体不锈钢适当的Creq/Nieq比可使其铸坯铁素体体积分数最低,铸坯中铁素体的体积分数是产品低磁导率的前提,适当的热加工工艺可保证CHI相、Laves相、σ相无法析出,冷硬态产品的磁导率还决定于形变过程中无形变诱发马氏体相变产生。最终产品无论是固溶态还是冷硬态产品其磁导率控制在1.003～1.005H/m。

### 论文目录

- 1 材料及研究方法

- 2 分析结果

- 2.1 化学成分设计

- 2.2 第二相析出分析

- 2.3 奥氏体不锈钢稳定性

- 2.4 成品板材磁导率

- 3 讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵得江,王珂,喻大刚,潘吉祥

关键词: 磁导率,奥氏体不锈钢

来源: 钢铁 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 酒钢集团宏兴股份钢铁研究院,酒钢集团宏兴股份不锈钢分公司

分类号: TG142.71

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20180464

页码: 85-90

总页数: 6

文件大小: 4202K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].论塑性变形及疲劳损伤对304奥氏体不锈钢电磁特性的影响[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [2].石化工程中奥氏体不锈钢焊接技术的研究[J]. 石化技术 2020(01)

- [3].配分工艺对301奥氏体不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2020(02)

- [4].奥氏体不锈钢集箱管接头与中铬钼钢管连接方案的设计及分析[J]. 锅炉制造 2020(04)

- [5].厚壁高碳奥氏体不锈钢347H的焊接技术[J]. 化工机械 2020(03)

- [6].304奥氏体不锈钢摩擦学实验研究[J]. 机床与液压 2020(16)

- [7].节镍型奥氏体不锈钢冷轧生产过程相关问题研究[J]. 天津冶金 2020(04)

- [8].高强度奥氏体不锈钢钢带特性分析与研究[J]. 化工装备技术 2020(05)

- [9].ZG0Cr21Ni13Mo3NbN新型奥氏体不锈钢热物理力学性能研究[J]. 南方农机 2020(21)

- [10].节镍奥氏体不锈钢表面质量改善研究[J]. 炼钢 2019(06)

- [11].奥氏体不锈钢U型管弯管段固溶处理[J]. 石油化工建设 2019(S1)

- [12].镍过敏的危害与无镍高氮奥氏体不锈钢(二)[J]. 钟表(最时间) 2018(04)

- [13].奥氏体不锈钢新管腐蚀泄漏原因分析[J]. 电力科技与环保 2016(06)

- [14].高氮奥氏体不锈钢的δ相转变研究[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [15].数值模拟在高氮奥氏体不锈钢开发中的应用[J]. 铸造技术 2017(04)

- [16].16Cr奥氏体不锈钢晶间腐蚀的敏感性[J]. 材料保护 2017(03)

- [17].节镍型高氮奥氏体不锈钢的动态再结晶行为[J]. 金属热处理 2017(07)

- [18].退火对310S奥氏体不锈钢组织和腐蚀磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [19].铸造奥氏体不锈钢强磁性原因及解决措施[J]. 铸造 2017(09)

- [20].超级奥氏体不锈钢的高温变形行为[J]. 钢铁 2017(10)

- [21].一种高氮奥氏体不锈钢的室温拉伸性能研究[J]. 科技传播 2016(07)

- [22].铬镍奥氏体不锈钢的焊接质量问题及对策[J]. 装备制造技术 2016(03)

- [23].304NG奥氏体不锈钢在超临界水环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2016(07)

- [24].关于应变强化奥氏体不锈钢低温容器的分析[J]. 化工设计通讯 2016(06)

- [25].气压对304奥氏体不锈钢低温离子渗氮组织与性能影响[J]. 材料热处理学报 2014(S2)

- [26].超级奥氏体不锈钢的焊缝组织和性能概述[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2014(05)

- [27].节镍型奥氏体不锈钢领域专利技术综述[J]. 广东化工 2015(12)

- [28].304奥氏体不锈钢低气压离子渗氮组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2015(18)

- [29].300系奥氏体不锈钢中厚板连续酸洗线单混酸段酸洗实践[J]. 科学中国人 2016(36)

- [30].高温对钠冷快堆关键设备用结构材料性能的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2fc2609f07dc1585e871f372.html