# 碱土金属钛酸盐掺杂(K0.5Na0.5)NbO3陶瓷的烧结特性与电学性能

### 论文摘要

采用标准电子陶瓷制备工艺制备了Na0.5K0.5NbO3陶瓷和高组分碱土金属钛酸盐0.06AETiO3（AE=Mg、Ca、Sr和Ba）掺杂(K0.5Na0.5)NbO3陶瓷,研究了不同的碱土金属离子对NKN陶瓷的烧结特性和电学性能的影响。研究表明,1130℃烧结成瓷的NKN-CaT和NKN-SrT陶瓷获得了高的相对密度（>96%）;室温下,XRD图谱显示,NKN-CaT、NKN-SrT和NKN-BaT陶瓷均为四方钙钛矿结构;介电温谱显示NKN-CaT、NKN-SrT和NKN-BaT陶瓷的正交-四方相变温度To-t移到了室温以下;室温下NKN-CaT、NKN-SrT陶瓷表现出了明显的"软"性掺杂的性能,并获得了高的压电系数d33（171 pC/N和135 pC/N）与机电耦合系数kp（0.275和0.240）。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 样品制备

- 1.2 样品表征及性能测试

- 2 结果和分析

- 2.1 烧结特性

- 2.2 陶瓷的相结构和显微结构

- 2.3 陶瓷的介电和压电性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈宏

关键词: 铌酸钾钠,压电陶瓷,压电性能,钛酸盐

来源: 中国陶瓷 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 武警工程大学基础部

分类号: TQ174.1

DOI: 10.16521/j.cnki.issn.1001-9642.2019.05.006

页码: 30-36

总页数: 7

文件大小: 3945K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].镧系钛酸盐光催化剂的研究进展[J]. 电镀与精饰 2015(10)

- [2].钛酸盐纳米管的研究及应用进展[J]. 材料导报 2008(04)

- [3].铁掺杂羟基锆柱撑钛酸盐的制备及光催化性能[J]. 高等学校化学学报 2015(10)

- [4].钴掺杂羟基锆柱撑钛酸盐材料的制备与光催化性能[J]. 材料研究学报 2016(04)

- [5].盐酸后处理对水热合成纳米钛酸盐形貌及光限幅效应的影响（英文）[J]. 物理化学学报 2015(07)

- [6].镍掺杂锆柱撑钛酸盐的制备、表征与光催化性能[J]. 材料工程 2017(11)

- [7].水热软化学法合成单轴取向钙钛矿型钛酸盐薄膜(英文)[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [8].直流电微弧氧化法制备钛酸盐系铁电薄膜的研究[J]. 热加工工艺 2010(14)

- [9].钛酸盐中钠离子含量对其水热转化制备TiO_2纳米材料的影响[J]. 功能材料 2010(02)

- [10].钛酸盐纳米棒的制备及其光催化活性研究[J]. 功能材料 2008(12)

- [11].合成时间对钛酸盐纳米材料的影响及其吸附水中铅的性能研究[J]. 环境科学 2016(02)

- [12].钛酸盐纳米材料去除水中污染物的研究进展[J]. 资源节约与环保 2020(02)

- [13].钛酸盐纳米纤维形貌控制及固体碱催化性能[J]. 精细化工 2013(03)

- [14].钛酸盐薄膜软化学制备技术的研究进展[J]. 材料导报 2008(S1)

- [15].水热合成钛酸盐纳米材料吸附水中放射性核素研究进展[J]. 化工新型材料 2019(07)

- [16].钛酸盐纳米管对水中氨氮的吸附特性[J]. 环境科学 2019(07)

- [17].钛酸盐纳米材料去除水中重金属离子的研究进展[J]. 工业用水与废水 2015(04)

- [18].用硅钛酸盐快速高效清除水中低浓度铅离子[J]. 中国科学技术大学学报 2019(04)

- [19].钛金属表面结构可控多层钛酸盐纳米管薄膜的制备和结构稳定性[J]. 高等学校化学学报 2012(02)

- [20].甲基蓝-钛酸盐纳米聚合物薄膜的光谱和光学非线性研究[J]. 应用光学 2011(03)

- [21].一种普适的水杨酸前驱体路线制备钛酸盐微球（英文）[J]. Science China Materials 2015(02)

- [22].钛网表面含hBMP-2的复合涂层制备及hBMP-2的释放研究[J]. 无机材料学报 2020(02)

- [23].水热合成钛酸盐纳米管及其光催化性能研究[J]. 光散射学报 2013(03)

- [24].卟啉敏化的钛酸盐纳米管的可见光催化活性[J]. 无机化学学报 2011(10)

- [25].卤素掺杂钛酸盐纳米纤维催化合成丙二醇单甲醚[J]. 石油化工 2010(08)

- [26].钛酸盐体系长余辉发光材料研究进展[J]. 广州化工 2010(02)

- [27].钛酸盐纳米材料对水中Pb(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 广东化工 2020(10)

- [28].钛酸盐纳米片的制备及其性能研究[J]. 安徽农业科学 2012(06)

- [29].温和水热法合成钛酸盐纳米管及其对水中重金属离子的吸附研究[J]. 环境科学学报 2016(05)

- [30].钛酸盐陶瓷固化Sr~(2+)核素的SHS热力学[J]. 现代技术陶瓷 2008(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2fd59a2572eba40b915e01ea.html