# 微珠在C60 CFT自密实混凝土中的应用研究

### 论文摘要

通过对混凝土流动度、抗压强度、需水量比、工作性能及胶砂强度对比试验,分析微珠对C60自密实混凝土性能的影响。结果表明:微珠能提高混凝土的早期强度,且混凝土降黏效果良好、工作性能得到显著提高;用微珠配制自密实混凝土用于高要求的钢管柱结构工程是可靠和可行的。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 工程概况

- 3 混凝土配合比设计及试验

- 3.1 配合比关键技术要求

- 3.2 配合比设计重点

- 3.3 试验用原材料

- 3.4 试验方法

- 3.5 配合比设计

- 4 工程应用及质量控制

- 4.1 钢管柱脚混凝土的浇筑

- 4.2 钢管柱混凝土的浇筑重点

- 4.3 钢管柱混凝土浇筑过程质量控制

- 4.4 钢管柱混凝土超声波检测注意事项

- 4.5 敏捷广场项目混凝土使用情况

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄康成,苏树涛

关键词: 微珠,自密实,工作性能,钢管柱

来源: 广东建材 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

分类号: TU528

页码: 9-12+71

总页数: 5

文件大小: 1155K

下载量: 20

### 相关论文文献

- [1].钢框柱高位抛落自密实混凝土施工技术探究[J]. 陕西建筑 2019(05)

- [2].清水自密实混凝土工作性能影响因素的研究[J]. 交通科技 2019(06)

- [3].自密实混凝土配合比试验设计与实践[J]. 广东建材 2020(01)

- [4].钢管柱自密实混凝土顶升质量研究[J]. 建筑技术开发 2019(24)

- [5].颜料种类和掺量对彩色自密实混凝土工作性能的影响研究[J]. 建材与装饰 2020(10)

- [6].自密实混凝土在市政工程施工中的应用[J]. 科学技术创新 2020(14)

- [7].高强自密实混凝土配制及其性能试验[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].机制砂自密实混凝土配制与质量控制[J]. 公路 2020(07)

- [9].生态自密实混凝土性能及其在桥梁工程中的应用研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2020(06)

- [10].高抛免振捣自密实混凝土在桥梁施工中的应用体会[J]. 商品混凝土 2020(08)

- [11].堆石自密实混凝土重力坝施工技术要点分析[J]. 水利建设与管理 2020(08)

- [12].高强自密实混凝土研究及其在工程中的应用[J]. 住宅与房地产 2020(30)

- [13].桥梁用高强度自密实混凝土配制试验研究[J]. 交通科技 2020(05)

- [14].自密实混凝土研究现状[J]. 福建建材 2018(12)

- [15].自密实混凝土的制备与性能研究[J]. 商品混凝土 2019(01)

- [16].高速铁路自密实混凝土合理养护温度研究[J]. 高速铁路技术 2018(06)

- [17].充填层自密实混凝土质量控制[J]. 价值工程 2019(07)

- [18].保处鲁水库堆石坝自密实混凝土施工技术[J]. 施工技术 2018(S4)

- [19].自密实混凝土的研究进展[J]. 江西建材 2019(06)

- [20].自密实混凝土试验检测技术[J]. 价值工程 2019(18)

- [21].自密实混凝土配合比设计要点分析[J]. 福建交通科技 2019(04)

- [22].清水自密实混凝土的研究与应用进展[J]. 新世纪水泥导报 2019(04)

- [23].自密实混凝土在高速公路中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2019(08)

- [24].自密实混凝土:绿色高性能混凝土的重要实现形式[J]. 住宅与房地产 2019(27)

- [25].掺再生塑料颗粒自密实混凝土的动态力学性能研究[J]. 水利水电技术 2019(11)

- [26].自密实混凝土配制与应用技术[J]. 商品混凝土 2017(12)

- [27].自密实混凝土应用与发展前景[J]. 商品混凝土 2017(12)

- [28].特高压工程自密实混凝土性能试验研究[J]. 山东建筑大学学报 2017(05)

- [29].自密实混凝土的配制与应用[J]. 黑龙江交通科技 2017(11)

- [30].自密实混凝土的试验研究[J]. 住宅与房地产 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/300186f7032b77b429bdd6f7.html