# 采煤工作面破碎顶板控制技术

### 论文摘要

某矿区采煤工作面由于受到地质构造影响,煤体硬度较低,顶板存在严重破碎情况。在生产过程中,随着煤机割煤、破碎顶板冒落等,极易导致采煤工作面发生较多安全事故。在采煤工作面破碎顶板暴露前,合理应用支护技术,能够在煤壁形成金属骨架,以此控制悬浮顶板岩石冒落情况,还能够降低采煤工作面事故发生率。

### 论文目录

- 1 工作面顶板控制的影响因素

- 1.1 地质条件

- 1.2 支架初撑力和支护状态

- 1.3 支架端面距

- 1.4 推进速度

- 2 工作面顶板控制的有效措施

- 2.1 合理应用超前管棚支护技术

- 2.2 支架选型

- 2.3 顶板铺设金属网

- 2.4 常压擦顶移动支架

- 2.5 安装初撑力保证阀

- 2.6 提前注射加固材料

- 3 应用效果分析

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 丘富旺

关键词: 采煤工作面,破碎顶板,控制技术

来源: 内蒙古煤炭经济 2019年18期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 河南能源永煤集团新桥煤矿

分类号: TD327.2

DOI: 10.13487/j.cnki.imce.015064

页码: 197+199

总页数: 2

文件大小: 2312K

下载量: 11

### 相关论文文献

- [1].综采工作面自动化控制技术的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(21)

- [2].智能化综采工作面机电设备管理研究[J]. 山东煤炭科技 2019(12)

- [3].试析综采工作面过走向断层技术[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].煤矿综采工作面回采效率的提升措施研究[J]. 石化技术 2019(12)

- [5].综采工作面安装中组装架的应用[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [6].当前如何加强综采工作面安装回撤管理[J]. 矿业装备 2020(01)

- [7].综采工作面机械设备使用问题及优化改进[J]. 机械管理开发 2020(01)

- [8].玛丽散在综采工作面过煤柱中的应用[J]. 能源技术与管理 2020(01)

- [9].大采高仰采综采工作面冒顶处理[J]. 采矿技术 2020(01)

- [10].综采工作面自动化采矿技术的应用探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [11].大采高智能化综采工作面的应用与研究[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [12].工作面断层活化带应力分析及稳定性研究[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [13].综放工作面快速搬家工艺应用[J]. 山东煤炭科技 2020(03)

- [14].1204采煤工作面过老巷实践[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [15].影响综采工作面采煤效率的因素分析及改进[J]. 山西化工 2020(01)

- [16].大采高综采智能化工作面开采关键技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [17].煤矿智采工作面概念及系统架构研究[J]. 工矿自动化 2020(04)

- [18].大采深条件下工作面出水后排水系统布置方式探索与应用[J]. 煤炭与化工 2020(03)

- [19].禾草沟煤矿50111综采工作面来压观测与预警[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [20].综采工作面智能化技术与装备的发展浅析[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [21].基于单轨吊的综采工作面快速拆除工艺研究[J]. 同煤科技 2020(01)

- [22].智能化采煤工作面建设研究[J]. 西部探矿工程 2020(05)

- [23].煤矿智能化工作面生产管理增值要素分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [24].9105综采工作面开采中防治水工作要点探析[J]. 矿业装备 2020(03)

- [25].基于透明工作面的智能化开采概念、实现路径及关键技术[J]. 工矿自动化 2020(05)

- [26].浅谈煤矿综采工作面供电系统的现状及发展[J]. 河南建材 2020(04)

- [27].王家岭煤矿智能综放工作面开采关键技术研究[J]. 石化技术 2020(04)

- [28].综采工作面破碎顶板的管理技术探析[J]. 石化技术 2020(04)

- [29].恒宝源煤业工程综采工作面精细化过断层施工技术[J]. 煤炭技术 2020(06)

- [30].综采工作面收尾、回撤施工工艺的研究与实践[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/30280c366bb9eaee758ffbf5.html