# 无色硫细菌论文_谢苹,张书良,杨科科

导读:本文包含了无色硫细菌论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:无色,细菌,单质,生物,硫酸盐,填料,生长。

### 无色硫细菌论文文献综述

谢苹,张书良,杨科科[1]（2013）在《微氧环境下无色硫细菌和硫酸盐还原菌脱硫》一文中研究指出通过间歇曝气形成微氧环境让SRB和CSB实现共生,使含硫酸盐有机废水中硫酸根最终转化成单质硫达到脱硫目的。研究考察了曝气量对SRB还原和CSB氧化的影响,确定了合适的曝气强度和水力停留时间,使得单质硫占系统内总硫比值最大。实验结果显示,在进水COD/SO24-=2 000/1 500 mg/L、曝气开关时间为2 s/2 min、生化时间为10 h时,单质硫产率最大,为89.53%,SO24-浓度降至最低值72.7 mg/L,还原率达95.1%,此时脱硫效果较好。(本文来源于《环境工程学报》期刊2013年01期）

韩金枝,付腾飞,王燕[2]（2010）在《无色硫细菌处理含硫废水的试验研究》一文中研究指出在升流式填料塔中,通过污泥训化产生大量的硫杆菌,从而形成稳定生物膜。采用循环单因素实验研究和分析硫化物容积负荷与溶解氧(DO)共同作用下硫化物(S2-)的去除规律、硫酸盐的生成规律以及单质硫的生成率,并对建立的模拟方程进行验证。结果表明,DO是影响反应器顺利启动和稳定运行的主要因素;同时pH值对处理效果的影响也比较大;高浓度S2-有利于其本身的去除;有机物负荷对生物除硫效果影响不大;在水力停留时间(HRT)大于30min时,除硫效果基本没有很大变化。(本文来源于《环境科技》期刊2010年05期）

赵卫青[3]（2010）在《无色硫细菌的筛选及其单质硫生产研究》一文中研究指出无色硫细菌依靠氧化还原硫化物获取能量,并可根据培养条件将硫化物氧化为单质硫(体内或排出体外)或硫酸盐。无色硫细菌在含硫废水及废气的生物净化中有较高应用价值。筛选具有更高脱硫性能的新菌株是生物脱硫技术发展的基础。本研究从污水处理厂含硫污泥中分离得到两株无色硫细菌,分别为菌株1和菌株2,考察了两株菌的形态特征、生理生化特性、最佳生长条件,并通过对人工模拟硫化物废水的处理试验对菌株代谢硫化物生成单质硫的影响因素进行了初步研究。结果表明,菌株1单个细胞为棒状、革兰氏阴性,在排硫硫杆菌自养培养基和牛肉膏蛋白胨异养培养基上都能生长,在排硫硫杆菌培养基中的最适生长条件为：温度30℃、转速100 r／min、pH7.0；菌株2单个细胞为球状、革兰氏阴性,在排硫硫杆菌自养培养基和牛肉膏蛋白胨异养培养基上都能生长,在排硫硫杆菌培养基中的最适生长条件为：温度37℃、转速200 r／min、pH6.0。实验室研究表明,菌株1和菌株2可以代谢硫化钠和硫代硫酸钠产生单质硫。在模拟废水处理实验中,菌株1在模拟废水硫化物浓度300 mg／L,废水接种菌株1使菌细胞OD600为0.8,温度30℃、转速100 r／min、废水初始pH7.0条件下培养12 h后,菌株1代谢硫化物产硫率较高,为46.32%；菌株2在模拟废水硫化物浓度为100 mg／L,废水接种菌株2使菌细胞OD600为0.8,温度37℃、转速200r／min、废水初始pH6.0条件下培养12 h后,菌株2代谢硫化物产硫率较高,为35.29%。菌株1和菌株2的获得对工业脱硫有一定的应用价值,为无色硫细菌脱硫工艺的发展提供了菌种资源,同时对影响该菌株代谢产硫因素的研究也为生物脱硫回收单质硫工艺条件的控制提供一定的理论基础。(本文来源于《山西大学》期刊2010-06-01）

苗苗[4]（2010）在《硫酸盐还原菌和无色硫细菌的分离纯化及鉴定》一文中研究指出本研究对污水处理厂厌氧池、曝气池、巴盟铜矿等废水样品进行脱硫菌的分离纯化,共得到7株脱硫菌。分别对7株脱硫菌做了形态学、生理生化及分子生物学鉴定,并考察了环境因素对其生长的影响,从而得出最适生活环境。实验结果如下:1.采用平皿夹层厌氧法﹑焦性没食子酸法﹑Hungat滚管叁种方法对污水处理厂厌氧池和巴盟铜矿的水样进行筛选,通过液体富集与固体纯化相结合的方法对菌种进行分离纯化,得到6株分离菌,分别命名为SRB-1﹑SRB-2﹑SRB-3﹑SRB-4﹑SRB-5和SRB-6。2. 6株分离菌的个体形态特征为杆状﹑单个排列﹑革兰氏阴性﹑无芽孢和荚膜;液体培养基生成FeS沉淀并产生H2S,具有硫酸盐还原菌的典型分类特征;在不含Fe2+的固体培养基中菌落为白色,而在含Fe2+的固体培养基中,菌落均为黑色,菌落直径比不含Fe2+的大;V-P试验﹑甲基红试验﹑吲哚试验呈阴性;都能利用葡萄糖、蔗糖、乳糖并产气;都具有过氧化氢酶活性。3. 6株SRB属于中温菌,其最适生长温度30～35℃;最适pH值为7.0～8.0;耐受盐浓度为7.5%。6株SRB在硫酸盐异化作用过程中能以乳酸钠﹑葡萄糖和乙酸钠等有机物作电子供体,以硫酸盐﹑亚硫酸盐和硫代硫酸盐作为电子受体。4.采用好氧培养方法从污水厂的曝气池水样中分离筛选了1株无色硫细菌,命名为CSB-1。菌落为白色圆形,表面光滑湿润,中心凸起;延长培养时菌落变为黄色,菌落中心褐色。菌落表面有硫沉淀生成而变干;该菌株革兰氏染色呈阴性;短杆状;无芽孢﹑有荚膜; CSB-1属于中温菌,最适生长温度为30℃;最适pH值为7.0;无氧条件下无法生存。5.通过16srDNA序列分析,构建系统发育进化树,结合形态特征、生理生化特征研究,认为SRB-2﹑SRB-3和SRB-4属于柠檬酸细菌属(Citrobacter),SRB-1和SRB-6属于志贺氏菌属(Shigella),SRB-5属于梭菌属(Clostridium),CSB-1属于硫杆属(Thiobacillus)。(本文来源于《内蒙古师范大学》期刊2010-05-30）

郭昌梓,薛少青,高军锋[5]（2008）在《无色硫细菌的培养及其生长环境条件研究》一文中研究指出通过对含硫污泥进行菌种培养分离,筛选出具有氧化硫代硫酸盐能力的无色硫细菌,初步确定为那不勒斯硫杆菌.对其生长条件的实验研究表明该菌株生长繁殖迅速,对数期和稳定期较短,其最佳培养基和培养条件为:以CO2为碳源,最适宜的pH为6.0~8.0,属中性菌,有一定的耐酸性;生长最适宜盐度范围为0~2%;最佳培养温度为33℃;在一定负荷条件下,溶解氧存在一个最佳值.在最佳培养条件下,该菌种对硫化物的去除率达到了99%以上,有较好的去除效果.实验结果对于开发含硫废水的生物处理方法具有重要的理论指导意义和实际应用价值.(本文来源于《陕西科技大学学报》期刊2008年01期）

李亚新,储江林,池勇志[6]（2002）在《无色硫细菌氧化SRB还原硫酸盐产物硫化氢生成单质硫》一文中研究指出以人工合成含硫化物废水作为进水 ,采用以陶粒为填料、小试规模的逆流式和顺流式好氧CSB(无色硫细菌 )生物膜反应器 ,在常温 ( 1 7℃～2 2℃ )、HRT为 2 6min、进水pH为 7.0和对反应器中pH不进行控制的条件下 ,研究了利用CSB将水中硫化物转化成单质硫的可行性及条件。实验表明 :为达到硫的最大回收率 ,在硫化物低负荷(NS <6 .1kg/ (m3 ·d) )时建议采用顺流式 ,高负荷 (NS>6 .1kg/ (m3 ·d) )时采用逆流式 ;反应器内的最佳DO值与进水硫化物容积负荷呈线性关系 ,出水pH值和出水pH值的升高值与硫的回收率呈线性关系。此外还研究了反冲洗对生物脱硫效果的影响及尾气中H2 S的生物去除(本文来源于《城市环境与城市生态》期刊2002年05期）

左剑恶,袁琳,胡纪萃,顾夏声[7]（1995）在《利用无色硫细菌氧化废水中硫化物的研究》一文中研究指出本试验直接以硫酸盐还原相出水作为进水，采用升流式好氧生物膜反应器．在室温（１８—２２℃）条件下，研究了利用好氧无色硫细菌去除水中硫化物的可行性。试验表明，当硫化物容积负荷达到１２ｋｇ／（ｍ３·ｄ）（以Ｈ２Ｓ计，下同）．水力停留时间为２２ｍｉｎ．ｐＨ值为７—８、溶解氧浓度为５．０—５．５ｍｇ／Ｌ时，硫化物的去除率可达９０％以上，被去除的硫化物几乎全部转化为单质硫，同时有机物的去除率约为１０％。试验结果还表明，反应器内所需的溶解氧浓度和ｐＨ值的升高值分别与进水硫化物负荷和硫化物去除负荷里线性关系。(本文来源于《环境科学》期刊1995年06期）

### 无色硫细菌论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在升流式填料塔中,通过污泥训化产生大量的硫杆菌,从而形成稳定生物膜。采用循环单因素实验研究和分析硫化物容积负荷与溶解氧(DO)共同作用下硫化物(S2-)的去除规律、硫酸盐的生成规律以及单质硫的生成率,并对建立的模拟方程进行验证。结果表明,DO是影响反应器顺利启动和稳定运行的主要因素;同时pH值对处理效果的影响也比较大;高浓度S2-有利于其本身的去除;有机物负荷对生物除硫效果影响不大;在水力停留时间(HRT)大于30min时,除硫效果基本没有很大变化。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 无色硫细菌论文参考文献

[1].谢苹,张书良,杨科科.微氧环境下无色硫细菌和硫酸盐还原菌脱硫[J].环境工程学报.2013

[2].韩金枝,付腾飞,王燕.无色硫细菌处理含硫废水的试验研究[J].环境科技.2010

[3].赵卫青.无色硫细菌的筛选及其单质硫生产研究[D].山西大学.2010

[4].苗苗.硫酸盐还原菌和无色硫细菌的分离纯化及鉴定[D].内蒙古师范大学.2010

[5].郭昌梓,薛少青,高军锋.无色硫细菌的培养及其生长环境条件研究[J].陕西科技大学学报.2008

[6].李亚新,储江林,池勇志.无色硫细菌氧化SRB还原硫酸盐产物硫化氢生成单质硫[J].城市环境与城市生态.2002

[7].左剑恶,袁琳,胡纪萃,顾夏声.利用无色硫细菌氧化废水中硫化物的研究[J].环境科学.1995

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/304ab9a359a6385614b524db.html