# 基于TDLAS的甲烷浓度检测系统关键技术研究

### 论文摘要

工业生产和环境监测等领域对于高灵敏度、高精度的非接触甲烷气体实时检测系统的需求十分迫切。针对传统气体检测技术的灵敏度低、分辨率不足、测量耗时长、抗干扰能力差等诸多不足,基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的甲烷浓度实时检测系统具有高选择性、高分辨率、高精度和响应时间短等优点,目前已成为气体检测方法的主要研究方向。在TDLAS型甲烷浓度检测系统的应用背景下,以半导体激光器驱动、谐波检测技术和半导体激光器恒温控制系统三项关键技术为核心进行了深入的研究。基于分子光谱理论和朗伯比尔定律对TDLAS技术应用于气体浓度检测进行了理论分析,并确定了波长调制技术和谐波检测技术相结合的TDLAS型甲烷气体检测系统的设计方案。基于甲烷气体分子光谱特性,完成了基于TDLAS技术的甲烷浓度检测系统的整体设计。实现了半导体激光器驱动电路的设计、光电探测器前置放大电路设计、锁定放大器电路设计、激光器恒温控制模块设计以及气室和光路的设计。利用FPGA完成了系统相关软件的设计与仿真。构建了TDLAS型甲烷浓度检测系统实验平台,通过对激光器驱动电路进行驱动信号频率精度和信号稳定性测试,验证了激光器驱动模块的正确性,然后对恒温控制模块进行测试,验证其控温精度和控温稳定性,最后利用标准气室对系统进行实验,测量了不同浓度下的二次谐波幅值,并反演出气体浓度的表达式,实现了甲烷浓度的在线检测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景和意义

- 1.2 常见气体浓度检测方法概述

- 1.3 TDLAS技术的研究现状和发展趋势

- 1.3.1 TDLAS技术的特点和优势

- 1.3.2 TDLAS技术的国内外研究现状

- 1.4 论文的研究内容及结构安排

- 2 TDLAS技术气体浓度检测的理论基础

- 2.1 基本光谱学原理

- 2.1.1 分子吸收光谱理论

- 2.1.2 气体分子的吸收线强和线型

- 2.1.3 HITRAN数据库

- 2.1.4 甲烷气体的结构及吸收谱线

- 2.2 Lambert-Beer定律

- 2.3 TDLAS技术气体检测的原理

- 2.4 谐波检测技术

- 2.5 本章小结

- 3 甲烷浓度检测系统硬件设计

- 3.1 系统的总体方案设计

- 3.1.1 系统的总体结构

- 3.1.2 系统的设计要求

- 3.2 激光器的选型

- 3.2.1 半导体激光器的特点和分类

- 3.2.2 半导体激光器选型

- 3.3 激光器驱动模块设计

- 3.3.1 驱动模块硬件设计方案

- 3.3.2 信号发生电路设计

- 3.3.3 信号叠加电路设计

- 3.3.4 压控恒流源电路设计

- 3.4 谐波检测电路设计

- 3.4.1 光电探测器的选型

- 3.4.2 前置放大电路设计

- 3.4.3 锁相环倍频电路设计

- 3.4.4 移相电路设计

- 3.4.5 相敏检波器设计

- 3.4.6 峰峰值检波电路设计

- 3.5 激光器恒温控制模块设计与实现

- 3.5.1 半导体激光器的基本结构

- 3.5.2 温控系统方案设计

- 3.5.3 TEC的工作原理

- 3.5.4 PID控制理论

- 3.5.5 温控电路设计

- 3.6 本章小结

- 4 基于FPGA的 DDS系统设计

- 4.1 DDS技术的基本原理

- 4.2 DDS系统设计

- 4.2.1 相位累加器

- 4.2.2 频率控制字

- 4.2.3 波形存储器

- 4.2.4 DDS系统综合与仿真

- 4.3 DDS信号发生的硬件基础

- 4.3.1 FPGA选型

- 4.3.2 系统整体方案设计

- 4.3.3 电源电路设计

- 4.3.4 时钟和复位电路设计

- 4.3.5 配置电路设计

- 4.4 本章小结

- 5 系统测试与实验结果分析

- 5.1 系统概况与测试环境

- 5.2 驱动电路性能测试

- 5.3 温控模块温度稳定性测试

- 5.4 甲烷检测实验结果分析

- 5.5 本章小结

- 6 总结与展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 研究方向展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 高敏杰

导师: 卜雄洙

关键词: 锁定放大器,二次谐波,分子光谱,甲烷,半导体激光器

来源: 南京理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,有机化工,无线电电子学

单位: 南京理工大学

分类号: TN24;TQ221.11

DOI: 10.27241/d.cnki.gnjgu.2019.000421

总页数: 89

文件大小: 3543K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].TDLAS技术在天然气微量泄漏检测过程中的应用[J]. 华北科技学院学报 2017(03)

- [2].TDLAS波长调制压力测量法参数优化[J]. 光学技术 2020(02)

- [3].TDLAS湿度传感器与维萨拉湿度传感器性能对比研究[J]. 科技创新导报 2015(07)

- [4].TDLAS氧气检测系统设计及背景噪声在线消除[J]. 光电子·激光 2015(03)

- [5].基于TDLAS的甲烷传感器在综合管廊燃气舱中应用探讨[J]. 山西建筑 2020(16)

- [6].电弧风洞中基于TDLAS的气体温度和氧原子浓度测试[J]. 实验流体力学 2015(03)

- [7].TDLAS技术在环境大气检测中的应用分析[J]. 科技致富向导 2013(27)

- [8].可远距离检测可燃气体的TDLAS检测仪在西气东输的应用[J]. 化工设计通讯 2017(06)

- [9].光电探测器特性在TDLAS气体检测中的影响[J]. 光学学报 2016(02)

- [10].TDLAS检测系统的激光器驱动电路[J]. 化工自动化及仪表 2017(03)

- [11].基于TDLAS的时分复用型甲烷多点监测系统[J]. 电子测试 2014(23)

- [12].波长调制-TDLAS技术测量风洞中氧气流速方法研究[J]. 中国激光 2015(07)

- [13].TDLAS气体温度测量过程的建模与仿真[J]. 装备学院学报 2012(05)

- [14].基于TDLAS的红外湿度检测中的小波去噪实验研究[J]. 光电子.激光 2013(01)

- [15].基于TDLAS技术的在线多组分气体浓度检测系统[J]. 仪表技术与传感器 2017(03)

- [16].光声光谱与TDLAS技术在不同气压下的特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(01)

- [17].TDLAS二次谐波信号检测下限计算方法的研究(英文)[J]. 科学技术与工程 2011(34)

- [18].基于TDLAS一次谐波的二氧化碳温度测量[J]. 光电子技术 2014(04)

- [19].TDLAS技术温度测量的不确定度分析方法研究[J]. 测控技术 2020(09)

- [20].基于TDLAS的固体推进剂装药羽流流速测量方法[J]. 火炸药学报 2016(05)

- [21].基于TDLAS一次谐波的甲烷浓度检测系统及其温度补偿研究[J]. 山东科学 2014(01)

- [22].基于TDLAS的激光甲烷遥测技术[J]. 煤矿安全 2015(07)

- [23].高温高压下基于TDLAS的二氧化碳浓度测量方法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2014(07)

- [24].基于TDLAS的脉冲爆震火箭发动机尾焰参数测量[J]. 燃烧科学与技术 2013(06)

- [25].基于TDLAS的SF_6分解产物监测技术[J]. 高压电器 2020(11)

- [26].基于TDLAS技术的卷烟烟气CH_4含量检测系统[J]. 光谱学与光谱分析 2015(12)

- [27].基于Gabor变换的TDLAS检测信号的降噪研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(09)

- [28].基于TDLAS技术1.65μm附近乙烷分子高分辨吸收光谱测量[J]. 大气与环境光学学报 2009(01)

- [29].基于TDLAS技术的CO_2浓度测量[J]. 化工自动化及仪表 2016(11)

- [30].基于HITRAN光谱数据库的TDLAS直接吸收信号仿真研究[J]. 光谱学与光谱分析 2015(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/30bb4f1e27a8172f348a5d60.html