# MapGIS在土地勘测定界测量中的应用王伟

四川省煤田测绘工程院四川成都610072

摘要：土地勘测定界是实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状，计算用地面积，为国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。本文主要阐述了MapGIS软件在勘测定界图形处理，土地分类面积计算统计方面的应用。

关键词：MapGIS软件；土地勘测定界；应用

引言

土地勘测定界成果是我国国土资源管理部门用于地籍管理和用地审批的一项基础资料。在勘界软件中主要有南方Cass软件和GIS软件两大类。其中南方Cass是基于AUTOCAD开发的软件，有很强的绘图编辑功能。GIS软件作为一种地理信息系统软件，具有很强的数据空间分析功能。在GIS领域中CAD常作为一种数据采集、编辑的预先处理软件，而MapGIS作为GIS软件的一种，在属性数据管理、空间数据分析和数据索引能力等方面具有强大优势，能够快速实现对区域土地分类面积的统计，在土地勘测定界工作中具有十分明显的优势，因此在勘界工作中得到广泛应用。

1、MapGIS软件简介

MapGIS是武汉中地数码科技有限公司开发的，新一代面向网络超大型分布式地理信息系统基础软件平台，是国产GIS软件的先驱代表。MapGIS软件的图形编辑、投影、图像处理、空间分析、数据库管理等功能，经过多年的应用和改进已经十分完善，在地质勘查、土地管理等行业已经成为标准业内软件。

2、土地勘测定界简介

土地勘测定界是实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状，计算用地面积的一项技术工作。开展土地勘测定界一般工作程序有：（1）具有勘测定界资格单位持勘界委托书开展勘界工作。（2）查阅相关用地批准文件。（3）收集用地辖区内的相关图件资料以及原有平面控制点坐标及用地界址点拟定坐标。（4）实地调查权属界线、行政界线、现状土地利用类型调查。（5）界标测定与埋设，测绘界址点坐标，内业计算，编绘勘界图、面积量算。（6）提交勘测定界报告书、勘界图等成果资料。

3、MapGIS在勘界中的应用方法及工作步骤

3.1数据转换

首先需要将CAD数据转换为MapGIS数据。DXF格式是CAD与MapGIS之间进行数据交换的文件格式。实施勘界面积量算，首先需要对各图斑地类边线进行准确圈定。通常做法是在南方Cass软件中对勘界底图地类界线进行处理，主要处理底图中的重复线、未闭合线、悬挂线、消除拓扑错误，保证每块图斑地类边线闭合，最后将处理完毕的CAD图形另存为DXF格式。在MapGIS软件“文件转换”模块下，装入DXF文件，在文件菜单下“保存线”，完成转换文件创建。

3.2MapGIS线文件编辑

Mapgis图形文件有点（WT）、线（WL）、面（WP）三种文件构成。将数据转换生成的“图斑地类线”文件，在“输入编辑”模块下进行添加。之后在“其他”菜单下进行“自动剪断线-自动连接线-线拓扑错误检查”等一系列操作，最终生成图斑线（WL）文件。MapGIS对转换后线文件进行重新连接和线拓扑错误检查，从而保证了图斑边线的准确性，可有效避免在CAD中由于人工划线构面导致的错误，既保证了数据准确性又大大提高了工作效率。

3.3MapGIS面文件生成、属性数据录入

将生成的线文件（WL），在“输入编辑”模块下“其他”菜单里进行“线转弧段”操作，生成图斑面文件（WP）。之后执行“区拓扑错误检查-拓扑重建”命令，完成图斑拓扑重建。

在“输入编辑”模块下按同样文件转换方法将CAD勘界底图要素转入并添加到MapGIS文件中，从而方便根据底图地类符号进行图斑属性数据录入。在区编辑菜单下，对图斑面文件执行编辑区属性结构命令，增加“地类名称”字段后，即可输入图斑地类编码。地类编码按《土地利用现状分类GB/T21010-2007》要求输入。

权属信息的添加，可以利用区对区合并功能实现。单独转出权属界线，对各权属区拓扑生成权属区文件，并新建权属字段。在“空间分析”模块下，打开权属区文件和图斑文件，利用空间分析子系统的区对区合并功能，生成合并后的图斑区文件，则该区文件同时包含了地类信息和权属信息，可以方便进行后续各权属范围内图斑分类面积汇总统计。

3.4MapGIS点文件标注

勘界成果图中一般均需要标注图斑地类编码及图斑编号，在MapGIS中可通过区标注快速实现。由于生成的图斑区文件均赋有属性，执行区编辑下的自动区标注命令，则可将图斑地类编码及图斑编号以分数形式显示。分母一般为地类编码，分子为图斑编号。点文件保存后即生成图斑标注文件。

3.5MapGIS属性数据输出

MapGIS软件有强大的属性管理与分析功能，这也是与CAD软件相比最大的优势所在。在“属性库管理”模块下，将生成的图斑区文件导入，选择需要导出的区字段名称，数据源选择“excel”，则可将所需数据以excel文件格式导出。对导出数据通过excel中数据透视表功能可快速实现对各类数据的汇总统计。

4MapGIS基于数据库文件勘界面积统计

基于MapGIS软件中“输入编辑”模块的“工程裁剪”功能可以将数据库文件中的各种地类以excel表格的方式统计出来。其基本原理是将地块界址范围闭合环线生成低版本的DXF图形文件，通过“文件转换”模块将其转换成MapGIS可识别的WL线文件；然后再将WL文件导入到总图中，利用“工程裁剪”功能即可将地块中地类信息统计至excel表格。

4.1将用地范围线由AutoCAD数据转入MapGIS

首先将AutoCAD格式的用地红线或用地蓝线转换为数据交换格式R12版本的DXF。启动MapGIS文件转换模块，选择“输入-装入DXF”菜单项，装入上一步转换好的DXF文件，系统将自动生成MapGIS软件支持的相应的线文件（*.WL），将线文件保存备用。最后，启动MapGIS输入编辑模块，添加上一步转换好的线文件，并设置为编辑状态选择“线编辑-联接线”菜单项，将线文件联接闭合并保存。新建一个区文件，选择“区编辑-线工作区提取弧”菜单项，选中原线文件确认，再选择“区编辑-图形造区”菜单项，选择选中原线文件确认生成用地线对应的区文件保存备用。至此，已经将用地范围信息转换到MapGIS软件支持的格式文件。

4.2对用地范围进行地类统计

针对用地范围对土地利用数据库进行裁剪：打开土地利用数据库，选择“其他-工程裁剪”菜单项，添加并选择所有文件，生成被裁剪工程，采用外裁类型拓扑裁剪方式，装入裁剪框选择上一步做好的区文件，选择裁剪后工程的保存路径，然后点“开始裁剪”进行裁剪。裁剪完成后生成区文件，最后在“属性库管理-属性导出”菜单下，导出区文件中土地分类面积至excel文件。

结束语

基于MapGIS统计土地分类面积是准确的，避免了传统统计方法容易出现错误的弊端。尤其对于大面积、图斑数量多且复杂的项目区，其优势更为明显，避免了重复、大量人工劳动。在土地勘测定界中基于MapGIS处理及分析数据是一项系统工程，一方面它有强大的数据管理和分析功能，可以快速准确地进行数据分析；另一方面基于MapGIS处理的结果可以作为数据建库的基础资料，为国土资源管理部门用地审批和地籍管理基础资料的科学性、准确性提供有力保障。

参考文献：

[1]潘一娜.MapGIS技术在土地勘测定界测量中的应用分析[J].黑龙江科技信息，2016，19：74.

[2]土地勘测定界规程TD/T1008-2007.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/30c88606c83b8ef03919b00d.html