# 再生混凝土-钢筋黏结锚固可靠度设计

### 论文摘要

通过66个同强度、不同再生粗骨料取代率的钢筋-混凝土中心拉拔试验,研究不同再生粗骨料取代率、相对保护层厚度、配箍率等参数对再生混凝土与钢筋黏结强度的影响。统计目前国内外892个钢筋-再生混凝土中心拉拔试验结果以及336个再生混凝土抗压强度,建立极限黏结强度计算公式。基于与普通混凝土同水灰比和同强度这2种再生混凝土设计标准,采用Monte Carlo法进行再生混凝土-钢筋黏结锚固可靠度计算,并提出相应的锚固长度设计建议。研究结果表明:同强度再生混凝土锚固长度设计可直接按GB50010—2010"普通混凝土结构设计规范"进行,而同水灰比再生混凝土锚固长度则应在普通钢筋混凝土锚固设计长度基础上适当考虑提高10%～15%。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨海峰,陈卫,张天宝,蒋家盛

关键词: 再生混凝土,黏结,可靠度,锚固长度

来源: 中南大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 广西大学土木建筑工程学院,广西大学广西防灾减灾与工程安全重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51768004,51478126)~~

分类号: TU37

页码: 189-197

总页数: 9

文件大小: 768K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].废弃纤维再生混凝土细观结构研究[J]. 混凝土 2019(11)

- [2].温度对全再生混凝土三轴受压性能及破坏准则影响[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(06)

- [3].一种再生混凝土生产装置[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [4].多功能再生混凝土球型路障试验研究[J]. 再生资源与循环经济 2020(01)

- [5].纤维改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(12)

- [6].低强再生混凝土及其应用[J]. 建筑科学与工程学报 2020(02)

- [7].基于砂率的富含砖粒再生混凝土基本性能试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].粉煤灰再生混凝土强度的超声检测研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].地质聚合物再生混凝土的制备与力学性能研究[J]. 四川水泥 2020(06)

- [10].钢筋再生混凝土T形柱轴心受压性能非线性数值分析[J]. 工程建设 2020(06)

- [11].超声回弹综合法检测再生混凝土强度[J]. 河北农业大学学报 2020(04)

- [12].均布荷载下废弃纤维再生混凝土板受力性能[J]. 科学技术与工程 2019(01)

- [13].再生混凝土的研究现状和应用前景分析[J]. 四川建材 2019(01)

- [14].再生混凝土的低温抗震性变化对比分析[J]. 地震工程学报 2019(02)

- [15].再生混凝土的研究现状[J]. 江西建材 2019(03)

- [16].节能环境下再生混凝土的应用探讨[J]. 节能 2019(04)

- [17].再生混凝土耐久性研究综述[J]. 江苏建材 2019(03)

- [18].再生混凝土的研究现状及发展前景[J]. 河南建材 2019(03)

- [19].不同纤维及含量对再生混凝土力学性能影响研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(03)

- [20].再生混凝土利用技术及应用现状[J]. 科技经济导刊 2019(21)

- [21].废砖再生混凝土应用现状研究和前景展望[J]. 居业 2019(10)

- [22].陶瓷骨料再生混凝土高温损伤研究[J]. 硅酸盐通报 2019(09)

- [23].再生混凝土弹性模量试验研究[J]. 门窗 2017(11)

- [24].再生混凝土的发展及研究现状[J]. 南方农机 2017(23)

- [25].再生混凝土研究现状及应用[J]. 四川建材 2017(11)

- [26].再生混凝土研究[J]. 建材与装饰 2018(03)

- [27].废橡胶改性再生混凝土材料性能研究进展[J]. 硅酸盐通报 2017(12)

- [28].废弃纤维再生混凝土简支单向板承载力研究[J]. 混凝土 2018(01)

- [29].基于再生混凝土在建筑工程设计中的应用及其性能应用评价[J]. 门窗 2018(01)

- [30].再生混凝土国内外研究现状综述[J]. 山西建筑 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31499d94839cea58cef4e357.html