# 7年增油300万吨：注气核心技术显威塔河油田

### 论文摘要

核心阅读在全球每年新增探明油气资源量中，埋深超过3500米的深层油气和海相碳酸盐岩油气占到60%以上。我国深层和海相碳酸盐岩石油资源量达340亿吨，占全国石油总资源量的27%，探明率不到15%。因此，深层和海相碳酸盐岩油气是我国油气资源战略接替的重要领域。西北油?关键词：

### 论文目录

- 核心阅读

- 水驱开发后，塔河油田采收率仅为15%，远低于上游板块平均水平，注气提高采收率成为老区挖潜新方向

- 研制高压注氮设备填补国内外空白，多项关键核心技术突破解决超深井高压注气系列难题

- 致力于技术升级，突破常规泡沫耐温抗盐、泡沫稳定、封堵强度三大性能极限，气水复合泡沫驱等新技术初见成效

### 文章来源

类型: 报纸

作者: 王福全,包锐,王建海

关键词: 提高采收率技术,塔河油田

来源: 中国石化报 2019-08-19

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,经济与管理科学

专业: 石油天然气工业,石油天然气工业,工业经济

分类号: TE357.7;F426.22

总页数: 3

文件大小: 80k

下载量: 1

### 相关论文文献

- [1].塔河油田处理稠油上返工艺探讨[J]. 江汉石油科技 2017(03)

- [2].塔河油田无人值守SCADA系统[J]. 通用机械 2020(Z1)

- [3].塔河油田稠油与凝析油混合结块机理分析及抑制剂研究[J]. 管道技术与设备 2020(01)

- [4].塔河油田腐蚀工况下碳钢的硫酸盐还原菌腐蚀行为实验[J]. 油气储运 2020(10)

- [5].多滤波组合技术在塔河油田四区断裂检测中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(06)

- [6].石油新星——塔河油田[J]. 石油与天然气地质 2010(01)

- [7].塔河油田的燃气轮机发电机组技术改造[J]. 燃气轮机技术 2008(04)

- [8].塔河油田12区硫化氢风险分析与安全对策[J]. 安全、健康和环境 2008(07)

- [9].塔河油田超临界CO_2压裂井筒与裂缝温度场[J]. 断块油气田 2019(02)

- [10].塔河油田边远单井新能源供电可行性研究[J]. 石油石化节能 2016(06)

- [11].塔河油田短半径水平井技术应用与研究[J]. 西部探矿工程 2014(03)

- [12].塔河油田稠油集输系统能耗分析及节能研究[J]. 油气田地面工程 2010(06)

- [13].塔河油田稠油集输系统评价与优化技术研究[J]. 油气田地面工程 2009(02)

- [14].塔河油田出现第一口日产超千吨油井[J]. 新疆石油地质 2008(02)

- [15].塔河油田集输系统污水腐蚀因素分析[J]. 油气储运 2008(05)

- [16].塔河油田开发建设对环境的影响及环境保护对策[J]. 干旱环境监测 2008(03)

- [17].油田天然气发电余热利用系统设计与探索[J]. 石化技术 2020(04)

- [18].塔河油田卡层影响因素及应对措施——以塔河油田12区5小区为例[J]. 江汉石油职工大学学报 2018(05)

- [19].塔河油田在信息化条件下的生产运行管理[J]. 化工设计通讯 2017(10)

- [20].浅析“以点带面”推动“碧水蓝天”工程——塔河油田污油泥无害化处理工程初显成效[J]. 科技创新与应用 2016(03)

- [21].塔河油田凝析气藏液锁解除剂的性能评价[J]. 应用化工 2014(11)

- [22].钻研技术的“带头大哥”——记塔河油田高级技师李德强[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(03)

- [23].低伤害油层保护剂在塔河油田的应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(10)

- [24].塔河油田原油储罐安全附件材质选择探讨[J]. 腐蚀与防护 2012(08)

- [25].腐蚀监测技术在塔河油田生产系统的应用[J]. 腐蚀与防护 2010(02)

- [26].塔河油田抽油机井泵效与系统效率的关系研究[J]. 中国石油和化工 2008(08)

- [27].塔河油田将成为又一个千万吨油田[J]. 新疆石油地质 2008(04)

- [28].水泥式附件在塔河油田的改进与应用[J]. 钻采工艺 2019(03)

- [29].塔河油田高矿化度污水的水质改性中试研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [30].塔河油田盐下地区流体控制因素研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31546d8b62e66ce039f5ccc0.html