# SNCR脱硝技术在废液焚烧中的应用

### 论文摘要

SNCR(选择性非催化还原脱硝技术)因系统简单,投资低,已被广泛应用于废液焚烧烟气处理中,氮氧化物的脱除效率可达50%左右,在设计时需综合考虑反应温度、停留时间、混合情况、氨氮摩尔比对脱硝效率的影响,选择合适的喷枪布置位置,分梯度在不同的位置布置以满足不同负荷下的脱硝要求。同时喷枪要保证良好的雾化效果。对于烟气中氮氧化物浓度较高的废液,再辅以其他脱除技术(SCR等),分阶段脱除,最终方可满足排放要求。

### 论文目录

- 1. 危废概述

- 2. 废液焚烧脱硝技术简介

- 3. SNCR脱硝

- 4. 典型的SNCR系统组成及喷射位置的选择

- 5. 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吉彦鹏,丁朝阳

关键词: 废液焚烧,氮氧化物,脱硝

来源: 当代化工研究 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 西安航天源动力工程有限公司

分类号: X701

页码: 7-8

总页数: 2

文件大小: 1313K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].机器学习在SNCR控制系统中的应用[J]. 中国环保产业 2020(07)

- [2].选择性非催化还原法(SNCR)脱硝技术在玻璃工业中的应用探讨[J]. 玻璃与搪瓷 2017(01)

- [3].循环流化床锅炉SNCR关键因素及工程应用[J]. 工业锅炉 2016(05)

- [4].锅炉SNCR系统中氨逃逸及对空预器的影响分析[J]. 能源与节能 2017(10)

- [5].循环流化床锅炉SNCR技术运行分析[J]. 硅谷 2013(20)

- [6].生活垃圾焚烧选择性非催化还原(SNCR)的工程试验研究[J]. 工程热物理学报 2020(08)

- [7].双模型空中目标红外谱段的联合SNCR评估方法[J]. 红外与毫米波学报 2020(05)

- [8].工艺操作参数对烟气SNCR脱硝性能影响的数值模拟[J]. 中国电机工程学报 2018(02)

- [9].水泥窑炉SNCR烟气脱硝工艺设计[J]. 中国环保产业 2017(01)

- [10].SNCR项目在平湖热电的应用[J]. 资源节约与环保 2015(02)

- [11].SNCR技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 中国特种设备安全 2013(07)

- [12].SNCR在中温分离器型循环流化床锅炉中的应用[J]. 电站系统工程 2014(01)

- [13].SNCR脱硝技术的应用探讨[J]. 中国环保产业 2013(03)

- [14].SNCR脱硝技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 科技资讯 2013(14)

- [15].选择性非催化还原(SNCR)技术及其应用前景[J]. 电站系统工程 2008(01)

- [16].变温工况下甲烷对SNCR脱硝性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(08)

- [17].水泥窑炉SNCR反应机制及优化运行[J]. 水泥 2018(02)

- [18].SNCR脱硝控制系统优化[J]. 中国水泥 2018(07)

- [19].一种改善SNCR窗口温度的新工艺[J]. 中国环保产业 2016(12)

- [20].SNCR脱硝技术在75t/h燃煤锅炉上的应用[J]. 绿色科技 2016(22)

- [21].SNCR技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 杭州化工 2013(04)

- [22].燃煤电厂SNCR脱硝技术浅析[J]. 资源节约与环保 2013(12)

- [23].SNCR脱硝技术在480t/h循环流化床锅炉上的应用[J]. 资源节约与环保 2014(05)

- [24].SNCR脱硝技术的应用探讨[J]. 江苏建材 2013(01)

- [25].关于烟气脱硝的SNCR工艺及其技术经济分析[J]. 资源节约与环保 2013(09)

- [26].选择性非催化还原技术(SNCR)及其在水泥行业的应用[J]. 环境科学与管理 2012(12)

- [27].SNCR脱硝技术中水冷壁腐蚀问题的研究及对策[J]. 中国新技术新产品 2010(02)

- [28].基于双变量相关性分析的SNCR工艺氮氧化物排放浓度影响因子的研究——以石林某水泥厂为例[J]. 环境科学导刊 2020(04)

- [29].SNCR脱硝系统节能减排改造应用实例及推广价值[J]. 上海节能 2018(12)

- [30].循环流化床锅炉SNCR脱硝技术研究现状[J]. 节能技术 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3159298407999e465e6571b1.html