# 关于建筑电气设计的几点思考

重庆建工集团股份有限公司设计研究院重庆400000

摘要：随着社会经济的快速发展，现代建筑的功能越来越强，建筑电气的重要性也日益明显。建筑电气设计是一个过程设计，要按照建筑的规模和功能定位及使用的要求来确定工程设置电气系统。本文阐述了建筑电气设计的原则，对建筑电气设计、建筑电气的消防设计、建筑电气智能电气的设计和建筑电气节能设计等进行了探讨。

关键词：建筑电气设计原则

建筑电气是指电气工程技术在建筑中的应用。随着建筑技术和电气科技的发展，尤其是随着信息技术的发展，使建筑电气技术实现了飞跃性的发展，而且对于设计要求也越来越高。建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和相关的国家标准和规范的前提下，进行工业和民用建筑中的建筑电气设计，并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理的要求。

一、建筑电气设计的原则

建筑电气设计严格遵守相关的设计规范。设计规范是国家或地方制定的设计准则，它体现了国家的政策和对建筑的质量要求，是建筑电气设计者设计的标准。

建筑电气设计应满足建筑的功能需求，保证建筑的各项功能稳定连续运行，给居民的日常生活带来方便、快捷。

建筑电气设计是建筑的一部分，在设计过程中也要考虑综合经济因素，既要考虑初投资也要兼顾以后的运行费用，以求得建筑生命周期内费用最低的目标。

二、建筑电气设计

1.建筑电气设计中电气照明系统设计

电气照明系统设计包括设计说明、照明设备选择、灯具的布置、安装方式、线路的截面等。照明系统设计和房屋建筑装饰装修有着非常密切的关系，我们应该和建筑工程师密切配合，以便能够达到使用功能和建筑效果的统一。特别是绿色照明设备在设计中广泛应用，以期达到节能、高效、环保的要求。

2.建筑电气设计中雷电防护设计

建筑物雷电防护是一个全方位、系统的工程，需建立科学的防护体系，其基本原则和方法是提供合理的雷电流泄放通道，进行分流、均衡电位、屏蔽、合理布线和接地。建筑电气的防雷设计，是为人身安全和财产安全而设计。

2.1分流

通过引下线将接闪器上的雷电流泄放到大地，分流的效果直接取决于引下线数量的多少。引下线越多，每根引下线通过的雷电流就越小，其感应范围就越小。当建筑物高于30m时，从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连。这样可以减小引下线的电感，同时还可以降低反击电压。

2.2均衡电位

均衡电位指建筑物内的各部位均能构成同一电位（等电位）。将建筑物各部位的结构钢筋和建筑物内各种设备的金属外壳及金属管道都连成统一的导电体，建筑物内部就不会产生电位差，保证建筑物内部不会产生反击和危害人身安全的接触电压或跨步电压，这是现代建筑防感应过电压的有效手段。

2.3屏蔽

屏蔽的主要目的是对建筑物内的各种通信设备、电子计算机、精密仪器和各种微电子等设备的防护。建筑物内的这些设备不仅在防雷装置接闪时受到电磁干扰，而且易受雷电波的电磁辐射，甚至其他波源发出来的电磁波也会对其产生影响。因此，尽量利用钢筋混凝土结构的顶板、地板、墙面和窗、梁、柱等，使其构成一个六面体的网笼，有效地屏蔽掉各种电磁脉冲侵害。

三、建筑电气的消防设计

建筑电气的消防设计包含消防设备的配电系统、联动控制系统、自动报警系统三项内容。其中，电气消防设计和暖通、给排水、建筑之间的关系是非常密切的，在设计的过程中需充分考虑如上专业，然后再对消防设施进行设计，如此一来才能确保电气消防设计是经济合理以及安全可靠的，从而确保电气消防能将其作用充分发挥出来。

消防设计不仅为人们创造了一个很好的生活环境，使人们的生活得到了安全保障，同时它也在城市经济发展以及城市建筑现代化发展过程中起到了一定的促进作用。只有做好消防工作才能使城市更加的和谐与安全，所以，消防设计的重要性是不言而喻的，需要人们对其加以重视，在设计过程中，设计人员必须遵循“预防为主，消防结合”的理念，从而使居民能在一个舒适、安全的环境中生活。

四、建筑电气智能电气的设计

我国建筑电气设计中，智能电气的设计系统缺少一套完善的、行之有效的操作与设计规范。因此在实际的工作中，电气工程设计应逐渐向智能控制技术的方向发展，使新技术的应用有稳妥、可靠的技术保障。

1.遵循先进、可靠、实用的原则

选用经过市场的考验，实践证明性能优良的产品。同时还要注意经济上的合理性，尽可能选择简化的系统，降低工程投资，不能盲目的贪大求全。

2.遵循实事求是、因项目而异的原则

各个系统和设备都有其本身的适用范围，因此不能盲目的追求“最新”、“最全”。应该从每个项目的实际情况出发，选择相应的系统和设备。使其充分的发挥智能控制系统的功能，达到既能够满足使用要求，又能够简化系统的目的。

五、建筑电气节能设计

在建筑电气节能设计时，绝对不能以牺牲建筑功能、损害使用需求为代价，也不可盲目增加投资追求单纯的节能效果，应重点考虑适用性。要注重提高电气设备的运行效率，减少电能损耗，可选用节能设备，实现均衡负荷，选取合理的设计系数，减少电气线路损耗，降低运行费用，维护费用，提高能源的综合利用率。

1.照明系统节能设计

对照明的节能设计要在不产生眩光的情况下对高效率的灯具进行选用；达到照度要求的节能照明设计；将具有高反射比的材料用于室内的表面；将热结合应用到照明系统和空调系统当中；对自动关灯的装置进行设置；对天然采光、人工照明等进行定期的清洁。

配电变压器系统中的节能技术运用

配电变压器系统中的节能技术应用能够有效的提高运行效益，应优化节能经济运行的方式。对于提高变压器运行功率因素作为主角度，需要按照变压器无功率经济运行方式进行优化分析，并应用相关的技术，从而有效的将电网的能耗降到最低。

2.建筑电气设计解决措施

2.1建筑电气设计是一项繁重又细致的工作，我们必须熟悉各种图纸，对照建筑电气设计规范进行设计，善于发现常见的问题。对于电气工程的预埋管件要有一定的要求。

2.2现代建筑中存在着很多的接地系统：防雷接地，电力系统的接地，电气设备的接地，建筑物接地等。电子设备的接地包括防火系统接地、有线电视系统接地等。在现代一些建筑之中，要把这些接地系统完全分开是很难做到的。要根据建筑电气设计规范的规定，各系统的接地可以共用接地体，但不能共同接地线，要设计画各个等电位连接图。

六、结束语

建筑电气设计作为建筑工程的重要组成内容，其意义相当重要，建筑电气设计成为了现代建筑电气设计工作的主要任务。我国正在建设节约性社会，在这样的大背景下，应该结合电气设计在建筑工程质量和使用方面的相关作用，针对电气工程的需要和现状进行科学合理的电气设计。

参考文献：

[1]曹流.当代建筑电气技术的发展方向[J].黑龙江科技信息，2014（12）

[2]陶熹.探讨建筑电气设计中的节能技术措施.电气应用，2015（10）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/319626addc33b997bbf8a121.html