# 桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的应用分析陈凯军

北京公科固桥技术有限公司北京100089

摘要：随着我国桥梁事业的不断发展，大跨径连续桥梁施工技术的应用范围也在不断的扩大。然而，在桥梁实际的施工过程当中，大跨径连续桥梁施工技术仍然存在一些需要改进的的方。本文从现阶段大跨径连续桥梁施工技术的实际应用情况出发，到大跨径连续桥梁的相关施工技术要点，从而促进大跨径连续桥梁施工技术的进一步发展与完善。

关键词：桥梁施工大跨径施工技术应用

1大跨径连续桥梁施工技术的优点

大跨径连续桥梁以连续结构桥梁为最主要的桥梁，整体的结构为桥墩和梁体相互结合，它是在连续桥梁基础上发展起来的一种桥梁结构。大跨径连续桥梁最根本的优点就在于能够使得桥梁整体上部和下部的结构共同受力，从而能够使得整体桥墩的顶部负弯距变小。

2大跨径连续桥梁技术的难点

2.1地形复杂，基底处理难度大

在施工过程中，由于受到水文地质的影响很多施工方法的环境是不一致的，这样会给支架搭设工作带来难度。在桥梁施工的地段，土质较为松软坡度较高，会影响建设的不稳定性，所以在对其进行支架搭设就比较难。尤其是在桥梁施工中采用大跨径连续桥梁施工技术时，一些环境问题会给整个桥梁工程带来影响。在桥梁工程建设中由于地形比较复杂，在支架搭设方面的难度就会变大。

2.2支架搭设难度大

在桥梁工程建设中，支架搭设难度较大，由于跨过河道需要过多的支架。在采用支架法时，需要注意支架主要是在滑坡地段，河道的水比较深会加大支架的难度，在一定程度上加大了大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中的难度。

3施工中的技术与应用

3.1地基处理技术

在大跨径连续桥梁施工操作过程中，地基处理工作是最关键也是最根本的环节，相关施工部门要先对施工地区的地基予以系统化调研和分析，结合该地区的地理条件、地质参数以及具体位置，保证施工地带能满足施工要求，践行系统化的平滑处理工作。并且，相关人员要有效清除施工过程中出现的杂物，完善施工流程。大跨径连续桥梁施工项目中，相关人员要提前对施工支架的稳定性予以测定和分析，并且集中增加施工区域的承载力，也能为后续工作的全面开展奠定坚实基础。

3.2模板支设技术

为了全面维护大跨径连续桥梁施工效果，模板支设能有效维护混凝土施工和浇筑过程的基本质量，确保施工流程和施工水平都能满足预期，需要注意的是，在模板支设的过程中，操作人员要对技术流程进行统筹分析和处理：模板铺设结合桥梁中性线进行。模板铺设要和桥梁边线保持垂直，且确保接线模板的高度不会出现偏差，进行有效校对后完成支架的固定工作，误差要控制在±0.05mm范围内。要对模板的平整度进行分析，保证光滑效果，避免大跨径连续桥梁施工过程出现裂缝问题，从而一定程度上提高施工质量。在实际工作应用过程中，要对技术体系和运维机制予以监督，整合管理效果的同时，保证模板操作过程中的结构构件截面尺寸、结构材料弹性模量预计容重等参数都能满足实际需求，从根本上提高大跨径连续桥梁施工技术的运行效率。

3.3拆模和落架的技术要点

拆模和落架的作业是在完成了封端操作之后进行的，在混凝土的强度和硬度达到了相关的标准时，则可以对模具进行拆卸工作，尤其需要确保的是其强度是否符合梁体的实际重量所要求的强度。而在落架的工作过程中，需要尤其重视在施加预应力的过程当中支架的牢固性，从而确保支架足以支撑起梁体的重量。一般常见的方法有加固支架来保障施工的安全性。还需要注意的在预应力施加作业完成之后，要严格按照之前的设计标准来勘察后才可以进行混凝土支架的落架作业。

3.4材料管理

采购人员在采购钢筋的过程中要积极践行标准化流程，并且按照抽样调查的工作要求对钢筋质量进行分析，集中开展验收工作，而在施工过程中，施工管理部门和现场监督人员也要对钢筋进行二次验收。尤其是在钢筋弯曲成型处理工作前，要对其进行调直和除锈操作，确保材料应用的有效性和基本质量。另外，材料管理部门要按照设计对钢筋材料予以摆放，并且在摆放后对钢筋进行集中清点和检查。尤其是受力的主要钢筋，要在摆放时错开位置，避免荷载受损。

3.5钢筋应力测试

为了从根本上保证钢筋工程项目运行的稳定性和实效性，要按照工序进行有效的应力控制和跟踪测定。钢筋弦元件的初始数值设定工作，在元件埋设后，就要进行混凝土泵送操作，要对非混凝土应力因素进行分析，包括钢弦零漂和温度漂移，前者是3个月在3Hz到5Hz之间，后者要保证温度为10℃时能控制在3Hz到4Hz之间。排除不良因素才能对初始应力数值进行测定和分析，并且读取相关数值。应变滞后性测定，结合实际工程项目需求，要对钢筋的预应力参数予以测定，若是测试的截面和张拉位置之间距离在100m以上，则其应变滞后性会在6个小时左右，只有保证相应参数设计的完整性，才能有效提高设计效果。除此之外，相关施工监督管理人员也要对预应力混凝土弹性模量进行分析，结合《钢筋混凝土和预应力混凝土桥涵施工项目设计规范要求》保证取值效果和实际应用水平更加贴合实际，减少误差对实际施工项目产生的影响。

3.6混凝土浇筑技术

在大跨径连续桥梁施工技术体系中，混凝土浇筑技术具有非常重要的作用，是决定整个工程项目质量的关键环节，因此，施工管理人员要在施工项目浇筑工作开始前对模板和支架等进行严格检查，尤其要注意混凝土收缩问题。混凝土构件本身就会出现随时间缓慢形变的问题，所以，要对徐变混凝土构件进行瞬时弹性形变测定，扣除温度应变和收缩应变，得出相应的数值参数，要了解不同情况下的数据参数和应用结构，就要对具体养护时间和应力参数进行统计以及分析，有效判定徐变函数的范围后，完善混凝土浇筑工作。另外，在混凝土浇筑工作开展的过程中，施工管理人员要在现场对混凝土性能进行管理和综合校对，保证检查结果符合设计预期，只有从根本上保证其质量，才能提高浇筑工序的完整性和有效性。除此之外，在混凝土浇筑技术项目结束后，技术人员要保证质量符合设计要求，开展相应的养护工作，提高大跨径连续桥梁施工的系统化程度。需要注意的是，如果工程项目比较特殊，采用洒水保养的方式，会出现水凝集在桥梁结构表面的问题，所以，主要是采取内养护措施，或者是借助铺设一部分湿润的材料对整个桥体进行集中的维护和管理。

3.7预应力筋张拉技术

在预应力筋张拉技术操作开始前，要对桥梁施工项目的成桥状态和实际设计结构进行分析，有效判定其中存在的问题，完善应力状态管理效果的同时，集中调控预应力筋的应力控制水平，完善监督体系的实效性，一定程度上确保施工项目有序开展，且整体质量符合预期。结构自重情况下的应力参数，要保证应力和设计数值相差最小。从而一定程度上提高整体项目的处理效果和应用水平。温度应力要和大体积基础、墩柱结构参数等进行合理化对比分析。基础变位参数、风荷载参数、雪荷载参数等应力变化都要被设计在安全范围内。

结束语：公路施工和桥梁施工在我国现代化建设的过程中占据着非常重要的的位，它对于强化的区之间的联系和推动当的内需的发展发挥着非常重要的意义。在桥梁工程建设中，大跨径施工具有一定的难度，为了更好的保证施工的质量，就需要在工程建设中提高施工技术，采用现代技术保证大跨径施工的质量。所以，在进行桥梁工程建设中要有一定的设计，去解决在大跨径连续桥梁施工中的难点，通过一些现代技术提高整个桥梁工程的质量。以上内容就是我对桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术做出的分析。

参考文献：

[1]李雁.桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的应用分析[J].山东工业技术，2016(24):116.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31bda31b583225bccd936b45.html