# 环氧涂层在不同温度海水中的失效行为研究

### 论文摘要

目的研究环氧涂层在不同温度海水环境中的腐蚀失效行为。方法采用电化学阻抗谱(EIS)技术研究两种海水环境中涂层的EIS特征,同时分析涂层电阻和涂层电容的变化,以研究环氧涂层防护性能随浸泡时间的变化。结果涂层在15℃海水中浸泡1440 h时,阻抗值下降至106?·cm2以下,而在30℃海水中仅浸泡72h时,阻抗值就已下降至106?·cm2。随着浸泡时间的增加,涂层在15℃海水中的EIS响应由高阻抗的单容抗弧变为双容抗弧,而在30℃的海水中,EIS响应首先由单容抗弧演变为双容抗弧,随后又出现了明显的Warburg扩散阻抗特征。涂层电容在两种温度的海水中均呈上升趋势,电阻呈下降趋势。结论涂层在30℃海水中的劣化速度加快,是因为升高温度能够降低涂层与金属间的结合力,加快了海水向涂层内部渗透的速率。由于温度的升高加快了溶解氧的扩散速率,使得氧扩散过程成为腐蚀反应的控制步骤,从而导致了涂层在30℃海水中的EIS响应出现了明显的Warburg扩散阻抗特征。当环氧涂层在15℃与30℃的海水中浸泡1800 h时,其防护性能的变化可以分为快速下降、缓慢下降、趋于稳定三个阶段。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 电极制备

- 1.2 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 阻抗谱演化进程

- 2.2 阻抗模型结构变化

- 2.3 电化学阻抗谱参数随时间的变化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王玲,陆忠海,刘杰,何建新

关键词: 环氧涂层,海水,不同温度,电化学阻抗谱,等效电路

来源: 装备环境工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西南技术工程研究所国防科技工业自然环境试验研究中心,烟台大学化学化工学院

基金: 国防技术基础项目(No.JSHS2015209C003&JSHS2015209B001),山东省自然科学基金项目(ZR2016BQ15),装备预研船舶重工联合基金项目(6141B04080206)

分类号: TG172

页码: 113-118

总页数: 6

文件大小: 1234K

下载量: 145

### 相关论文文献

- [1].环氧涂层钢筋涂层破损情况的电化学阻抗研究[J]. 水运工程 2015(05)

- [2].梯度化环氧涂层的制备与结构研究[J]. 装备环境工程 2020(05)

- [3].胶州湾跨海大桥海洋环境下环氧涂层钢筋的施工应用[J]. 价值工程 2017(12)

- [4].环氧涂层钢筋在沿海防腐工程中的应用[J]. 建筑技术开发 2011(04)

- [5].石墨烯环氧涂层的耐磨耐蚀性能研究[J]. 摩擦学学报 2015(05)

- [6].腐蚀环境下环氧涂层钢筋关键工序施工技术[J]. 科技创新导报 2012(10)

- [7].填充型环氧涂层钢绞线张拉工艺探讨[J]. 建筑技术开发 2010(11)

- [8].一种环氧涂层防腐油管的室内模拟工况评价与实际服役性能对比研究[J]. 石油管材与仪器 2017(05)

- [9].外加应力对钢筋/环氧涂层体系在模拟孔隙液中失效的影响[J]. 化工学报 2011(09)

- [10].美标环氧涂层钢筋在工程中的应用及中美标差异[J]. 中国水运(下半月) 2018(07)

- [11].某泵站工程混凝土抗碳化环氧涂层应用[J]. 珠江水运 2018(23)

- [12].环氧涂层外防腐套管附着力现场检测方法探讨[J]. 石油工业技术监督 2018(09)

- [13].环氧涂层/碳钢间的界面化学键合研究[J]. 中国表面工程 2010(03)

- [14].无溶剂环氧涂层在不同流速的3.5% NaCl溶液中的吸水性研究[J]. 材料保护 2016(10)

- [15].无溶剂环氧涂层体积收缩率的研究[J]. 涂料工业 2011(02)

- [16].突破常规[J]. 中国建筑装饰装修 2010(05)

- [17].CO_2/H_2S对环氧涂层防腐性能的影响[J]. 石油和化工设备 2011(12)

- [18].耐高温环氧涂层在海底管道防腐中的应用研究[J]. 内蒙古石油化工 2015(19)

- [19].《公路工程环氧涂层钢筋》JT/T945—2014编制介绍[J]. 施工技术 2015(05)

- [20].一例无溶剂环氧涂层失效分析[J]. 内蒙古石油化工 2010(18)

- [21].环氧涂层在金属基材上附着力影响因素探讨[J]. 现代涂料与涂装 2018(02)

- [22].湿热环境中阳极氧化铝合金表面RFH环氧涂层的防护性能及其改善[J]. 涂料工业 2018(02)

- [23].带损伤环氧涂层钢筋在Cl~-和碳化耦合作用下的腐蚀行为[J]. 金属学报 2020(06)

- [24].填充型环氧涂层钢绞线涂层厚度均匀性控制研究[J]. 金属制品 2020(04)

- [25].γ-APS接枝环氧树脂分子对环氧涂层/金属界面化学键合的研究[J]. 金属学报 2019(02)

- [26].聚苯胺/TiO_2/环氧涂层的制备及耐蚀性研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(01)

- [27].聚苯胺在环氧涂层中的防腐性能[J]. 中国涂料 2015(07)

- [28].环氧涂层对成品油输送管道减阻作用的实验研究[J]. 石油炼制与化工 2011(04)

- [29].两种环氧涂层在海水交变压力环境下的电化学行为研究[J]. 上海涂料 2018(01)

- [30].纳米磷酸钡在环氧涂层中的防腐蚀机理研究[J]. 材料研究学报 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31c7f376b6581dfaa9323e08.html