# 搅拌器论文_李建朋

导读:本文包含了搅拌器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:搅拌器,机械,有限元,盾构,乙酸,页岩,石灰石。

### 搅拌器论文文献综述

李建朋[1]（2019）在《湿法脱硫石灰石浆液箱搅拌器故障处理分析》一文中研究指出针对660MW机组湿法烟气脱硫机组石灰石制备系统运行状况,结合石灰石浆液箱搅拌器故障处理情况,通过对异常情况发生的过程和原因分析及暴露的问题,检修消缺前对单套浆液箱供双机的环保风险进行了详细分析并制定了严密的防范措施,制定了提升石灰石浆液箱搅拌器运行可靠性的运行控制措施和事故处理预案,降低环保超排风险。找到了此类问题的解决办法,为今后脱硫石灰石浆液制备系统稳定运行和检修缺陷处理顺利进行提供了可靠依据。(本文来源于《热电技术》期刊2019年04期）

张洪才,林鹏,许正周,印传磊,翟万里[2]（2019）在《Φ380 mm 40Cr钢连铸圆坯结晶器电磁搅拌器电流参数优化》一文中研究指出为研究Φ380 mm合金结构钢40Cr连铸圆坯生产过程中采用的结晶器电磁搅拌技术对铸坯质量的影响,对结晶器电磁搅拌器(M-EMS)进行磁感应强度检测,并研究电磁搅拌器磁场分布规律以及不同电流参数下对连铸大圆坯质量的影响。试验结果表明,结晶器电磁搅拌电流和频率分别为300 A、2.5 Hz时,Φ380 mm 40Cr钢连铸圆坯中心碳偏析指数可稳定控制在1.05以下。(本文来源于《炼钢》期刊2019年06期）

张展[3]（2019）在《釜用搅拌器机械密封失效分析》一文中研究指出针对釜用搅拌机运行情况进行重点剖析,并从搅拌器结构和机械密封结构展开,从搅拌机的静环座安装、搅拌轴摆动与搅拌器振动、机械密封摩擦材料选择、密封圈失效等方面,分析釜用搅拌器机械密封失效原因,并给出处理与预防措施。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年22期）

齐放,张一敏,薛楠楠,刘涛,黄晶[4]（2019）在《搅拌器参数对钒页岩浸出罐流场的影响优化》一文中研究指出搅拌浸出罐是钒页岩湿法提钒浸出段主要操作单元,但在工业生产中因浸出罐流场状态的差异存在固相分布不均、罐底矿物易沉积等问题。通过改变桨叶层数、双层桨的层间距和下层桨距底高度等手段,结合计算流体力学软件FLUENT,模拟分析不同径向测点位置与轴向测点位置颗粒的速度场与浓度场分布特点。结果表明,增加桨叶层数能够有效降低浸出罐内存在的浓度梯度,促使固液两相充分混合;双层桨层间距的增大能够缓解浸出罐上方流体速度较小问题,以"合并流"为主的层间距在0.33D～0.53D时,更有利于加强桨叶间区域的固液两相接触碰撞和充分混合;双层桨的下层桨叶距底高度为0.13D～0.23D时,强化了罐底颗粒的轴向速度,有效缓解矿物颗粒在罐底沉积问题。(本文来源于《有色金属(冶炼部分)》期刊2019年11期）

崔锋,董金善,史为帅,曹宇[5]（2019）在《聚合釜内组合式搅拌器安装定位尺寸参数优化模拟》一文中研究指出以内装组合式搅拌器的聚合釜为研究对象,采用流体力学方法对聚合釜内组合式搅拌器4层搅拌桨叶安装定位尺寸参数变化时的釜内固-液两相流场进行了模拟,得到了聚合釜内搅拌轴截面上的液相速度矢量分布和固相颗粒体积分散分布、近搅拌器区域轴向和近聚合釜壁面区域径向的固相颗粒体积分散分布,比较分析了各安装定位尺寸参数取值对聚合釜内流场特性的影响。模拟研究表明,搅拌器底层桨叶到釜底的距离C_1、各层桨叶的间距C_2、C_3和C_4的最佳取值分别为400 mm、900 mm、1 200 mm和1 200 mm。(本文来源于《石油化工设备》期刊2019年05期）

王勇,何麟,崔文丽[6]（2019）在《乙酸装置返料混合槽搅拌器改造可行性分析》一文中研究指出针对400 kt/a乙酸装置在生产过程中返料混合槽搅拌器出现泄漏的问题,通过各方论证并结合实际运行情况对返料管线的管口进行改造。改造后,返料混合槽内物料实现自搅拌,完全可以取消搅拌器,不仅减少了动设备的检修和维护费用,而且消除了安全隐患。(本文来源于《化肥工业》期刊2019年04期）

陈明,龚俊杰,王琪[7]（2019）在《螺旋搅拌器翻麦过程仿真分析及试验验证》一文中研究指出针对螺旋搅拌器易断裂及变形过大而失效的问题,利用EDEM离散元软件建立螺旋搅拌器叁维离散元模型,通过离散元与有限元耦合的方法,分析了螺旋搅拌器在翻麦过程中的力学性能,并运用应变电测技术对其进行试验验证.结果表明,螺旋搅拌器的强度和刚度均符合设计要求.(本文来源于《扬州大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

马博松,徐兴居,王锋,李东鑫,夏毅敏[8]（2019）在《泥水盾构机搅拌器搅拌特性影响因素规律研究》一文中研究指出为防止泥水盾构机排浆口处碴土堆积沉淀而堵塞排浆口,采用多重参考模型(MRF)构建双搅拌器系统,从转动速度、转动方向、间距大小和泥浆入口流速等4个常见的操作参数切入,分析不同参数对搅拌特性的影响规律,为实际工程选取搅拌器操作参数提供借鉴。研究结果表明:增大2个搅拌器的转动速度能够有效提升整个搅拌区域的搅拌速度;反向向上旋转使得速度流线更加对称,中间区域向上速度更大,提升能力更大;随着双搅拌器间距的增大,中间区域速度不断减小,两侧区域速度不断增大,但中间区域上侧部分速度先增大后减小;泥浆入口流速对搅拌特性影响较小,除中间区域下侧速度有明显增加外,其他区域变化较小。(本文来源于《现代制造工程》期刊2019年08期）

石少军,陈毅,姚强强[9]（2019）在《基于Solidworks的养护车载双轴搅拌器叶片有限元分析》一文中研究指出本文在分析了养护车双轴搅拌器的结构和工作原理的基础上,通过详细的计算和分析,对双轴搅拌器的受力状态进行了分析,并在Solidworks有限元分析模块中进行了有限元仿真分析,仿真分析结果搅拌器叶片满足强度设计要求。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年15期）

李雪怡[10]（2019）在《ABS树脂装置搅拌器机械密封优化改进研究》一文中研究指出吉林石化ABS树脂车间搅拌器原机械密封运转不良,更换频繁,委托我司对其进行改造,本文分析了原机械密封的设计缺陷,结合现场辅助系统情况,提出改进措施,论述改进原由及优点,改造后机封已投入使用,运行良好。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年15期）

### 搅拌器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究Φ380 mm合金结构钢40Cr连铸圆坯生产过程中采用的结晶器电磁搅拌技术对铸坯质量的影响,对结晶器电磁搅拌器(M-EMS)进行磁感应强度检测,并研究电磁搅拌器磁场分布规律以及不同电流参数下对连铸大圆坯质量的影响。试验结果表明,结晶器电磁搅拌电流和频率分别为300 A、2.5 Hz时,Φ380 mm 40Cr钢连铸圆坯中心碳偏析指数可稳定控制在1.05以下。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 搅拌器论文参考文献

[1].李建朋.湿法脱硫石灰石浆液箱搅拌器故障处理分析[J].热电技术.2019

[2].张洪才,林鹏,许正周,印传磊,翟万里.Φ380mm40Cr钢连铸圆坯结晶器电磁搅拌器电流参数优化[J].炼钢.2019

[3].张展.釜用搅拌器机械密封失效分析[J].设备管理与维修.2019

[4].齐放,张一敏,薛楠楠,刘涛,黄晶.搅拌器参数对钒页岩浸出罐流场的影响优化[J].有色金属(冶炼部分).2019

[5].崔锋,董金善,史为帅,曹宇.聚合釜内组合式搅拌器安装定位尺寸参数优化模拟[J].石油化工设备.2019

[6].王勇,何麟,崔文丽.乙酸装置返料混合槽搅拌器改造可行性分析[J].化肥工业.2019

[7].陈明,龚俊杰,王琪.螺旋搅拌器翻麦过程仿真分析及试验验证[J].扬州大学学报(自然科学版).2019

[8].马博松,徐兴居,王锋,李东鑫,夏毅敏.泥水盾构机搅拌器搅拌特性影响因素规律研究[J].现代制造工程.2019

[9].石少军,陈毅,姚强强.基于Solidworks的养护车载双轴搅拌器叶片有限元分析[J].内燃机与配件.2019

[10].李雪怡.ABS树脂装置搅拌器机械密封优化改进研究[J].中国石油和化工标准与质量.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31ca2c2b386640314adaba76.html