# 低成本制备MCM-41介孔分子筛及其对镉离子的吸附性能（英文）

### 论文摘要

以廉价的硅铁行业的废弃物微硅粉为硅源,十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）为模板剂,采用碱法提纯-水热法合成制备了纯硅的MCM-41介孔分子筛。用红外光谱（FTIR）、小角X射线衍射、液氮吸附脱附、场发射扫描电子显微镜和高分辨透射电子显微镜对分子筛进行了结构表征和表面积及孔径分析。结果表明:所制备的分子筛的比表面积是918 m2/g,孔容1.11 cm3/g和孔径2.9 nm。采用静态吸附方法,研究了所合成的分子筛对水溶液中Cd2+离子的吸附行为,分析了pH值、分子筛质量、吸附时间和Cd2+的初始浓度对吸附的影响,并探讨了该吸附剂对Cd2+的吸附热力学和动力学特性。结果表明:当溶液的pH值为2.0～7.0,吸附剂的量在30～130 mg范围内时,吸附率随着pH值和吸附剂用量的增加而增加,当吸附剂用量为130 mg时,有序介孔分子筛对Cd2+离子的去除率基本稳定。有序介孔分子筛对Cd2+离子的吸附量随吸附时间的增加而增加,在120 min时达到吸附平衡。有序介孔分子筛对Cd2+的等温吸附过程更符合Freundlich模型,吸附动力学较符合准二级吸附方程。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental

- 2.1 Materials

- 2.2 Synthesis of MCM-41

- 2.3 Characterization

- 2.4 Adsorption experiments

- 3 Results and discussion

- 3.1 Characterization of the adsorbent

- 3.1.1 FTIR spectral analysis

- 3.1.2 X-ray diffraction （XRD） analysis

- 3.1.3 Morphology of MCM-41

- 3.1.4 N2 adsorption-desorption isotherms analysis

- 3.2 Effects of different factors on Cd2+adsorption

- 3.2.1 Effect of solution pH

- 3.2.2 Effect of adsorbent mass

- 3.2.3 Effect of contact time

- 3.2.4 Effect of initial Cd2+concentration

- 3.2.5 Adsorption isotherms

- 3.2.6 Kinetic study

- 4 Conclusion

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李青翠,韦美彩,黄以军

关键词: 介孔分子筛,微硅粉,水热反应,镉离子,吸附

来源: 硅酸盐学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 河池学院化学与生物工程学院

基金: the financial support from the project of improving the basic ability of young college teachers in Guangxi Autonomous Region (KY2016YB387),the PhD start-up project of Hechi College (XJ2015KQ012)~~

分类号: TQ424.25

DOI: 10.14062/j.issn.0454-5648.2019.01.17

页码: 117-124

总页数: 8

文件大小: 818K

下载量: 293

### 相关论文文献

- [1].改性介孔分子筛去除水中微量环丙沙星的研究[J]. 科技通报 2020(04)

- [2].中国石油介孔分子筛技术领跑世界[J]. 精细石油化工进展 2019(03)

- [3].中国石油石油化工研究院介孔分子筛技术研究获突破[J]. 石油炼制与化工 2019(04)

- [4].介孔分子筛的催化性能研究[J]. 化工管理 2018(05)

- [5].有序介孔分子筛在加氢脱硫中的应用研究进展[J]. 现代化工 2017(01)

- [6].碱处理技术制备微-介孔分子筛的研究进展[J]. 工业催化 2017(01)

- [7].介孔分子筛对传统药物的原位载药及缓释研究[J]. 天然产物研究与开发 2016(06)

- [8].介孔分子筛合成及应用的研究进展[J]. 天津化工 2016(04)

- [9].一种应用锆钨介孔分子筛催化制备乙腈的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2015(08)

- [10].中国石油介孔分子筛技术取得突破性进展[J]. 能源化工 2018(06)

- [11].一种应用锆钨介孔分子筛催化制备乙腈的方法[J]. 乙醛醋酸化工 2015(07)

- [12].介孔分子筛膜的制备及应用[J]. 膜科学与技术 2014(04)

- [13].聚甲基丙烯酸甲酯/介孔分子筛复合材料的合成与性能研究[J]. 沈阳化工大学学报 2010(02)

- [14].铈掺杂的介孔分子筛的水热合成与结构性能[J]. 分子科学学报 2010(04)

- [15].含锆介孔分子筛的微波合成与表征(英文)[J]. 硅酸盐学报 2009(06)

- [16].介孔分子筛SBA-15的研究进展[J]. 广东化工 2018(01)

- [17].粉煤灰制备介孔分子筛及其应用研究[J]. 化工新型材料 2018(11)

- [18].高稳定性介孔分子筛吨级放大试验取得成功[J]. 炼油与化工 2015(01)

- [19].两种介孔分子筛动态吸附VOCs的研究[J]. 中国环境科学 2010(04)

- [20].介孔分子筛成套技术在中国石油兰州石化公司重油催化裂化装置应用[J]. 石化技术与应用 2019(01)

- [21].钛硅有序介孔分子筛合成及应用研究进展[J]. 应用化工 2018(12)

- [22].介孔分子筛成套技术工业化,首次用于百万吨级催化裂化装置[J]. 石油石化绿色低碳 2018(06)

- [23].高分散型金属改性硅基介孔分子筛的制备及强化方法[J]. 化工新型材料 2017(12)

- [24].介孔分子筛HMS负载磷钨酸催化剂的制备及其氧化脱硫性能研究[J]. 能源化工 2016(05)

- [25].Ti-MCM-41分子筛的制备及对碱性染料的吸附[J]. 功能材料 2020(11)

- [26].介孔分子筛改性研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(06)

- [27].微孔-介孔分子筛负载氧化钴的苯催化完全氧化性能[J]. 工业催化 2010(03)

- [28].含钴介孔分子筛的微波合成及其稳定性[J]. 硅酸盐学报 2008(S1)

- [29].介孔分子筛作为药物载体应用于缓/控释及靶向制剂的研究进展[J]. 中国药房 2017(34)

- [30].介孔分子筛改性及在吸附脱硫中的应用[J]. 化工进展 2014(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/31eb0b924a24e33af29e20dc.html