# 辐板辊周向裂纹原因分析

### 论文摘要

我公司采购的辐板辊材质为5CrMnMo,在精加工时发现在截面变化的根部有周向分布的环状裂纹,占圆周1/3以上,裂纹为相邻两条,大部分区域位于变截面几何点,边缘向筒体偏离约10mm。通过宏观分析、化学分析、微观试验分析、扫描电镜断口观察等分析了周向裂纹产生的原因。结果表明辐板辊开裂属调质过程中产生的淬火裂纹。淬火开裂主要原因系淬火应力偏大所致,可能的因素系淬火出油温度低,未及时回火等原因造成;此外,半粗加工变截面处无圆角过渡,也增大应力集中系数,对开裂有促进作用。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 试验分析

- 2.1 现场宏观分析

- 2.2 化学成份分析（%）

- 2.3 低倍试验分析

- 2.3.1 酸浸

- 2.3.2 低倍裂纹形态

- 2.4 断口形貌

- 2.5 显微组织分析

- 2.6 裂纹显微观察

- 2.7 扫描电镜断口分析

- 3 讨论分析

- 3.1 辐板辊钢锭质量方面

- 3.2 辐板辊半粗加工方面

- 3.3 辐板辊热处理及裂纹分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王旭东

关键词: 辐板辊,周向裂纹,变截面,淬火裂纹,应力集中

来源: 金属热处理 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,铁路运输

单位: 太原重工轨道交通设备有限公司

分类号: U279;TG115

页码: 164-168

总页数: 5

文件大小: 945K

下载量: 16

### 相关论文文献

- [1].双辐板滑轮的发展及应用[J]. 科技传播 2016(01)

- [2].辐板形状和淬火方式对车轮辐板沉降的影响研究[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(01)

- [3].航空发动机多辐板风扇盘拓扑优化与形状优化设计技术[J]. 推进技术 2013(09)

- [4].制动热应力对车轮辐板单轴疲劳影响[J]. 机械强度 2020(02)

- [5].车轮立式轧制过程中辐板拉薄现象分析[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [6].大直径双辐板滑轮设计[J]. 起重运输机械 2015(09)

- [7].浅谈轮对辐板除锈机的研制[J]. 黑龙江科技信息 2012(28)

- [8].一种解决热镦机扁薄类锻件顶出变形的方法[J]. 锻造与冲压 2020(11)

- [9].不同辐板结构对机车牵引齿轮齿面接触影响分析[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [10].地铁车轮辐板热-机疲劳强度分析[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2019(06)

- [11].乌江构皮滩水电站升船机滑轮的设计与研究[J]. 科技创新导报 2019(35)

- [12].轮对辐板开孔对钢轨波磨的影响[J]. 润滑与密封 2020(04)

- [13].铁路机车轮对辐板除锈机的研制探索[J]. 设备管理与维修 2019(07)

- [14].大功率电力机车车轮辐板清洗方法[J]. 清洗世界 2015(12)

- [15].不同辐板车轮温度场与应力场分析[J]. 铁道机车车辆 2015(02)

- [16].车轮用辐板专用立式车床研究[J]. 硅谷 2011(14)

- [17].带式输送机改向滚筒辐板结构的优化设计[J]. 起重运输机械 2009(09)

- [18].下水平齿轮轴辐板数控加工难点剖析[J]. 金属加工(冷加工) 2008(13)

- [19].考虑不同辐板的城市轨道车轮热力耦合特性研究[J]. 机械强度 2018(01)

- [20].具有弹性辐板的并车齿轮传动系统动力学特性研究[J]. 机械科学与技术 2016(03)

- [21].垂直升船机大直径双辐板滑轮预应力模态分析[J]. 水力发电 2015(04)

- [22].大型电动机35CrMoA辐板轴焊接工艺[J]. 金属加工(热加工) 2009(02)

- [23].车轮辐板除锈机控制系统的研究与应用[J]. 铁路计算机应用 2008(04)

- [24].辐板型式对车轮强度和声辐射性能影响的对比分析[J]. 铁道学报 2016(12)

- [25].车轮辐板疲劳强度分析的工程方法[J]. 铁道机车车辆 2013(S1)

- [26].基于ANSYS的多辐板风扇盘结构优化设计技术[J]. 航空动力学报 2011(10)

- [27].辐板式非充气塑料轮胎静负荷工况下的力学性能分析[J]. 中国塑料 2014(07)

- [28].不同参数波浪型辐板列车车轮的振动声辐射特性研究[J]. 应用力学学报 2016(02)

- [29].航空发动机高压涡轮盘辐板裂纹分析[J]. 失效分析与预防 2008(03)

- [30].吊篮辐板螺栓水下修复技术方案研究[J]. 核动力工程 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3208b90368d96cf86bf2852d.html