# 浅谈倾斜摄影测量技术在大比例尺地形图测绘中的应用

王芳

黄河勘测规划设计研究院有限公司河南郑州450000

摘要：大比例尺地形图测绘方法较多，但常规的方法相对费时费力，很难满足当下测绘市场的需求。常用的大比例尺地形测绘方法工作效率低，成图周期长，无法应用于对成图时间有严格要求的地形图测绘工作，这使得倾斜摄影测量技术得到人们的关注。倾斜摄影技术是国际测绘遥感领域近年发展起来的一项高新技术，它颠覆了传统航空摄影技术，融合了正射和倾斜影像，通过在同一飞行平台上搭载多台传感器，同时从垂直、倾斜等不同角度采集影像，获取地面物体更为完整准确的信息。

关键词：倾斜摄影测量技术；大比例尺地形图；测绘；应用

导言：

倾斜摄影测量技术在大比例尺地形图测绘中的应用，能够有效提升其信息数据获取速率，同时增强信息可靠性与全面性。在采集影像时能够实现四个倾斜视角与一个垂直视角的同步采集，建筑物纹理的分辨率较高。在物方纹理信息获取的同时，能够实现三维城市模型的构建。倾斜视角的加入，能够增强地物信息数据的丰富性，借助无人机能够拓展拍摄范围。

1倾斜摄影测量技术

倾斜摄影测量技术主要是通过从一个垂直、四个倾斜、五个不同的视角同步采集影响，从而获取到丰富的建筑物顶面及侧视的高分辨率纹理。该项新型测绘技术可真实全面反映出地物情况，并迅速精准获得探测物相关纹理信息，同时在探测过程中借助先进的建模、定位、融合等技术，最终生成真实且直观的三维城市模型，为地形图绘制提供真实、准确、全面且高精度参考信息数据。与传统测绘技术相比，倾斜摄影测量技术突破了以往正射影像智能从垂直角度拍摄的局限，其通过打搭载多台传感器，可实现从多个倾斜角度、一个垂直角度进行影响采集，并在哦短时间内迅速获得较大视角、较高分辨率以及详细全面的地物信息数据。不仅工作效率极高，且信息数据的真实性、准确性也得到了有效保证。在大比例尺地形图测绘工作中合理利用倾斜摄影测量技术进行测绘，可充分发挥该项技术拍摄范围广、测绘灵活度高、测绘成本低等诸多优势，取得良好的测绘效益。

经过以上分析可以得知，在应用倾斜摄影测量技术进行大比例尺地形图测绘工作时，主要是通过摄影的方法将收集到的信息做专业处理，使其成为专业性强、准确率高的“有用信息”。在大比例尺地形图测绘工作中，通过摄影方法，完成对目标数据的采集；并通过摄影的对比、综合处理等手段将所得目标数据进行加工处理，使其能更加直观、清晰的表现出某种地理状况，为工作人员的决策或是施工提供参考依据。摄影测量技术最大的优点就是能将测量工作转移到室内，最大程度降低客观环境对测量过程的影响，确保测量结果的准确性与可靠性。另外，摄影测量技术所用时间也较为短暂，测量成本也较容易控制，能极大提升测绘工程的测量效率。具体如，摄影测量技术能在短时间内生成较大面积的地理信息成图，具有较高的应用价值。

2倾斜摄影测量技术在大比例尺地形图测绘中的应用流程

2.1准备工作

准备工作的开展，能够为后续采集和建模等工作奠定基础。在此环节当中，应该准备坐标系统、地形图成果、控制点成果和高程基准参数；同时，确保无人机航飞技术方案的合理性，对其航飞线路进行有效规划。控制影像拍摄间隔、比例尺选择、影像重叠度、地面分辨率、无人机搭载的传感器和飞行航高航带架次数等。做好数码相机与无人机的检校，确保三维模型数据处理软件的良好性能。

2.2数据采集

应该选择在天气晴朗时开展航空摄影工作，确保具备较高的能见度，防止航空摄影时风速超过3级对采集精度造成影响。按照相关布设原则与标准开展像控点布设工作，在开展空中三角加密测量时，也应该严格遵循相关规范与标准。

利用无人机完成地形数据的采集工作，而在采集地形数据前，首先需对采集区域、拍摄区域内各项情况进行分析，在此基础上科学规划航摄区以及无人机起降场地，精确计算出航高以及分辨率等，为后续信息数据的采集工作提供便利。在航拍实施过程中，需完成飞行平台各系统的调试、地面基站架设、风力风向测试、信号频率、信号强度测试等工作，以便地形测绘工作的顺利开展。

2.3构建三维模型

在三维倾斜模型的构建当中，需要应用倾斜摄影建模软件，可视化处理密集的高精度点云数据，充分结合三角网和多视影像密集匹配技术、区域网平差。模型的构建，是开展绘图工作的基础，能够促进工作效率与质量的提升，降低人力、物力与财力的投入。

三维模型构建是应用倾斜摄影测量技术进行大比例尺地形图测绘工作中的关键步骤。在具体测绘过程中，主要是借助Smart3DCapture数据处理模块，借助图形运算单元，进行三维场景信息的快速运算，同时借助激光点云扫描系统、定位定向系统获得准确的信息数据以及简单连续的影像图，之后便从这些连续的影像图中生成逼真的实景三维场景模型，为地形图绘制提供重要参考信息。相较于仅依靠高程生成缺少侧面结构的2.5维模型，三维场景模型更具应用优势，借助Smart3DCapture运算生成基于真实影像的超高密度点云，并以此生成基于真实影像纹理的高分辨率实景三维模型，之后借助实景三维模型便能更加高效且准确的开展地形图绘制工作。在基于倾斜摄影测量技术下，实景三维模型的主要工作流程为：新建工程，导入数据，关联控制点影像数据，对空三进行加密处理，优化平差，提交重建任务，提交成果产品。

2.4外业调绘、补测和成图

在获取地物的类别与位置信息时，实景三维模型的构建可以发挥关键作用，而拍摄盲区的存在也会对外业调绘工作产生影响。在实际工作当中，通常会受到茂盛植被、立交桥和建筑物的遮挡。在开展内业工作时，应该对相关障碍物进行明确标识，为外业工作中的补测与实地调绘工作提供保障。

在进行数据采集工作时，除业内采集人员根据模型和点云矢量化外，汇集需补测的问题交给外业调绘补，也是促进上下工序协调连接，促进地形图绘制质量提高的关键性举措。此外，为保证成图质量，在进行数据采集以及地形图绘制工作时，应严格按照“模型定位、外业定性、看不清不绘、看不到不绘、疑问标注符号”等原则进行，以确保成图质量。在完成地形图的初步绘制后，还需对地形图进行修饰整改，以提高地图精度。

3大比例尺地形图精度评定

根据地形的不同，图上地物点的平面位置误差也有所差异，平坦地与丘陵地中的误差应该控制在0.6mm以内；山地和高山地的误差应该控制在0.8mm以内。上述四者在等高线高程中的误差，应该分别控制在1/3Hdm、1/2Hdm、2/3Hdm和1Hdm以内。地图比例尺为1：500，在检测其高程精度与平面位置精度时，应该确保分布点选择的均匀性，道路与房屋等平面精度能够控制在0.209m以内，高程精度误差能够控制在0.197m以内。

结语：

作为一种新型测绘技术，倾斜摄影测量技术具有精度高、工作效率高、测绘成本低等优点，将倾斜攝影测量技术合理应用于大比例尺地形图测绘工作，可有效提高测绘效率，提高成图精度。在现代化背景下，应适当加大对该项测绘技术的研究与应用，以此促进我国测绘事业的长远发展。

参考文献：

[1]周永丹.浅谈无人机倾斜摄影测量技术在大比例尺地形图测绘中的应用[J].科技风，2019（15）：238.

[2]杨昆仑.无人机倾斜摄影测量技术在大比例尺地形图测绘方面的应用[J].测绘技术装备，2019，21（01）：84-88.

[3]李宏豪.倾斜摄影测量技术在大比例尺地形图测绘中的应用[J].居舍，2019（06）：174.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/32209ac6bfd2733c9506513a.html