# 梳理机工作辊结构的优化设计

### 论文摘要

为提高国内梳理机工作辊在缠绕针布和重力作用工况下的直线度,采用ANSYS软件对现有国产某型号工作辊的机械结构进行研究和分析,并在此基础上对梳理机工作辊进行优化设计。首先建立工作辊拓扑优化和尺寸优化数学模型,推导拓扑优化数学模型中目标函数对设计变量的敏度。然后根据分析研究结果,针对工作辊机械结构提出二步优化方案,基于ANSYS软件采用自编优化程序对工作辊进行拓扑优化和尺寸优化。研究结果表明:优化后的工作辊材料分布达到最优;在满足应力约束的条件下,工作辊最大挠度由原结构的0. 33 mm减少到优化后的0. 11 mm,减少了67%,优化后工作辊直线度和性能得到提升。

### 论文目录

- 1 梳理机工作辊数学模型及优化方法

- 1.1 工作辊拓扑优化数学模型

- 1.2 敏度分析

- 1.3 工作辊尺寸优化数学模型

- 2 算例

- 2.1 工作辊构型的拓扑优化

- 2.2 工作辊的尺寸优化

- 3 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李志强,倪莉,赵则祥,张洪,梁颖

关键词: 梳理机工作辊,拓扑优化,尺寸优化,挠度

来源: 纺织学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 中原工学院机电学院

基金: 国家自然科学基金项目(51475485)

分类号: TS103

DOI: 10.13475/j.fzxb.20180903005

页码: 146-150

总页数: 5

文件大小: 227K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].基于元胞自动机的冷轧工作辊表面形貌演变过程仿真与试验研究[J]. 机械工程学报 2020(03)

- [2].冷连轧机新型锥形工作辊设计[J]. 锻压技术 2020(10)

- [3].热连轧工况对工作辊温度场的影响[J]. 机械制造与自动化 2018(05)

- [4].热轧平整机工作辊表面划伤的成因与控制[J]. 轧钢 2017(02)

- [5].西门子工作辊热膨胀模型的解析与优化[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [6].高铬冷轧工作辊用钢研究[J]. 黑龙江冶金 2013(06)

- [7].热连轧机工作辊装配的设计要点[J]. 一重技术 2013(06)

- [8].冶炼厂生产线精轧工作辊氧化膜剥落影响因素研究[J]. 世界有色金属 2020(02)

- [9].带钢热连轧机工作辊动态温度场仿真与冷却工艺优化[J]. 冶金设备 2019(02)

- [10].热连轧机工作辊水平-垂直非线性振动特性及抑制[J]. 中国机械工程 2017(16)

- [11].热连轧高适应度工作辊温度场计算模型的研究[J]. 塑性工程学报 2017(04)

- [12].热连轧轧机工作辊磨损预报模型[J]. 热加工工艺 2015(01)

- [13].森吉米尔工作辊端面开裂失效分析[J]. 现代冶金 2014(05)

- [14].热连轧机工作辊总成预热仿真[J]. 热加工工艺 2015(07)

- [15].多参数耦合下冷轧铝带工作辊分段冷却调节特性[J]. 工程科学学报 2015(08)

- [16].什么是高耐磨型冷轧工作辊?[J]. 涟钢科技与管理 2014(05)

- [17].工作辊耐磨影响因素浅析[J]. 民营科技 2013(12)

- [18].高铬铸铁工作辊在中厚板轧机上的应用[J]. 酒钢科技 2012(03)

- [19].热轧工作辊温度场有限元分析[J]. 热加工工艺 2013(03)

- [20].谈铝箔冷轧工作辊的设计与制造[J]. 中国高新技术企业 2013(25)

- [21].4300mm精轧机工作辊擦拭器改造[J]. 武钢技术 2012(04)

- [22].轧制高强钢用新型冷轧工作辊的开发及其应用[J]. 宝钢技术 2011(04)

- [23].8Cr4MoV低合金锻钢超深淬硬层冷轧工作辊研制与应用[J]. 钢铁 2010(11)

- [24].热轧厂精轧工作辊剥落事故分析及改进措施[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2009(03)

- [25].一种立辊轧机工作辊锁紧装置的应用实践[J]. 宽厚板 2009(06)

- [26].硬度、成分和组织对工作辊耐磨性能的影响[J]. 一重技术 2008(01)

- [27].高铬冷轧工作辊用钢研究[J]. 四川工程职业技术学院学报 2009(02)

- [28].热轧板带粗轧高速钢工作辊的研发与应用[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [29].冷轧工作辊裂纹及剥落原因及预防[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

- [30].120°角翻转锻造冷轧工作辊[J]. 锻造与冲压 2020(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/325cf5fc8a5e0ee9a7d96767.html