# 电感耦合等离子体光谱法测定煤灰成分中八种元素研究

### 论文摘要

本文研究目的是利用电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）测定煤灰成分中铁、铝、钛、钙、镁、钾、钠、磷八种主要元素。该研究方法中设计了样品前处理方法和混合标准系列溶液制备方法,ICP-OES对煤灰成分标准物质样品进行测定。分析了测定数据,通过相对误差分析,得出8种元素测试结果满足煤质检测质量管理规范的要求,相对误差均小于20%,并发现测定的80个数据中79个数据的相对误差小于5%,比常规测试方法测定误差更小,完全满足规范要求。

### 论文目录

- 前言

- 1 实验部分

- 1.1 主要仪器和试剂

- 1.1.1 主要试剂

- 1.1.2 主要仪器

- 1.2 仪器工作条件

- 1.3 试验方法

- 1.4 标准曲线建立

- 2 结果与讨论

- 2.1 相对误差分析

- 2.2 仪器检出线

- 2.3 前处理方法优点

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵振

关键词: 煤灰成分,电感耦合等离子体光谱法,元素

来源: 福建分析测试 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,燃料化工

单位: 福建省121地质大队化验测试中心

分类号: O657.31;TQ536.4

页码: 56-62

总页数: 7

文件大小: 818K

下载量: 36

### 相关论文文献

- [1].煤灰成分对其熔融性影响探究[J]. 煤炭与化工 2020(04)

- [2].煤灰成分仪器分析方法的对比及应用[J]. 工业炉 2020(03)

- [3].气化用煤中煤灰成分对熔融性的影响[J]. 内蒙古石油化工 2020(05)

- [4].关于试剂对煤灰成分中二氧化硅测试结果影响的探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(05)

- [5].浅议煤灰成分和煤灰熔融性的关系[J]. 山西化工 2016(04)

- [6].中国炼焦煤煤灰成分特性及其变化规律[J]. 煤质技术 2013(03)

- [7].测定煤灰成分的准确度探讨[J]. 能源技术与管理 2009(04)

- [8].测定煤灰成分应注意的问题[J]. 内蒙古煤炭经济 2008(01)

- [9].煤的灰成分与煤灰熔融性的关系探索研究[J]. 黑龙江科技信息 2013(26)

- [10].煤灰成分对灰熔融性影响研究[J]. 科技与企业 2013(15)

- [11].利用X能量色散荧光光谱法快速测量煤灰成分[J]. 浙江电力 2013(10)

- [12].煤的灰成分测定的相关问题的探索研究[J]. 黑龙江科技信息 2011(12)

- [13].等离子发射光谱法测定煤灰成分的探讨[J]. 煤质技术 2009(04)

- [14].煤灰成分与灰熔融性关系研究进展[J]. 煤化工 2009(04)

- [15].煤中灰成分催化指数的相关性[J]. 洁净煤技术 2011(01)

- [16].电感耦合等离子体发射光谱法同时测定煤灰成分中的多组分[J]. 岩矿测试 2010(04)

- [17].煤灰成分中测定Fe含量的指示剂滴加方法的改进[J]. 四川化工 2016(03)

- [18].煤灰成分对灰熔融特性影响的多角度分析[J]. 中氮肥 2014(06)

- [19].煤灰成分对其黏度影响的试验研究[J]. 科技情报开发与经济 2010(12)

- [20].煤灰成分对西湾煤灰熔融特征的影响[J]. 陕西煤炭 2016(05)

- [21].浅谈利用灰成分计算灰熔点[J]. 中国高新技术企业 2009(12)

- [22].超声振动提取-ICP-AES法同时测定煤灰成分研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(09)

- [23].煤灰成分对建立灰熔点预测模型的研究[J]. 煤炭技术 2018(04)

- [24].“墨绿色”煤灰的成分深入分析及成因判定[J]. 山东煤炭科技 2014(04)

- [25].煤的灰成分对焦炭热态强度的影响[J]. 煤炭加工与综合利用 2015(08)

- [26].煤灰成分三氧化硫的测定方法中氯化钡加入量的探讨[J]. 煤质技术 2013(04)

- [27].波长色散X射线荧光光谱法测定煤灰成分的基体效应研究[J]. 煤质技术 2014(01)

- [28].原子吸收法测定煤灰成分中钙含量的不确定度评估[J]. 中国科技信息 2011(13)

- [29].煤灰成分预测灰熔点的模型[J]. 中氮肥 2012(06)

- [30].库仑滴定法在煤灰分测硫中的应用研究[J]. 科技传播 2011(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3271314b47dbe50edb2ad0ec.html