# 某高烈度区隔震结构设计与分析

### 论文摘要

运用ETABS软件对某高烈度区的结构进行了隔震计算,通过设防地震和罕遇地震的时程分析,确定了隔震垫的布置形式、水平向减震系数。对隔震支座在罕遇地震下的应力及位移验算、整体结构的抗风验算表明本项目隔震设计达到了较好的隔震效果,隔震层的设置也为结构增加了较大的安全储备。通过计算可以看出:(1)根据隔震后结构的前几阶阵型周期的增大情况,可以初步判断隔震支座是否合理。(2)四周框架柱尽量选用铅芯橡胶支座,以降低体型的扭转效应,减小上部结构的地震响应,同时满足抗风的要求。(3)罕遇地震下验算隔震支座的竖向拉应力和位移时,按三向地震输入,拉应力和位移较按两向地震输入大,更为不利。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 工程概况

- 2 结构动力特性分析

- 3 时程分析

- 3.1 地震波选取

- 3.2 水平减震系数及层间位移角分析

- 3.3 罕遇地震下隔震支座竖向承载力及水平位移验算

- 4 结构抗风验算

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冷斌,谢洪恩

关键词: 隔震结构,动力特性,时程分析,减震系数,竖向承载力,水平位移

来源: 江苏建筑 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 南京大学建筑规划设计研究院有限公司

分类号: TU352.12

页码: 45-48+66

总页数: 5

文件大小: 2037K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].隔震支座施工质量控制探讨[J]. 陕西建筑 2017(11)

- [2].北京大兴国际机场大直径隔震支座施工技术[J]. 施工技术 2020(01)

- [3].轨道式变摩擦摆隔震支座力学性能研究[J]. 振动工程学报 2020(02)

- [4].建筑隔震支座连接和支墩混凝土局部承压计算分析[J]. 福建建筑 2020(03)

- [5].减隔震支座在某大型不规则结构中的应用研究[J]. 工程建设与设计 2020(09)

- [6].减隔震支座在桥梁优化设计中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [7].九度地震区近断层高速铁路简支梁桥减隔震支座系统研究[J]. 铁道建筑 2020(09)

- [8].新型隔震支座理论模型及地震随机响应分析[J]. 起重运输机械 2019(17)

- [9].高性能低造价隔震支座力学性能简化计算方法[J]. 工程科学与技术 2018(03)

- [10].建筑隔震支座中国专利状况研究[J]. 工程抗震与加固改造 2018(02)

- [11].新型村镇用隔震支座与基础支墩简化计算方法[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [12].黏弹性滚珠隔震支座的试验研究[J]. 青岛理工大学学报 2017(04)

- [13].减隔震支座在桥梁设计中的应用[J]. 山西建筑 2014(31)

- [14].采用摩擦摆减隔震支座系杆拱桥抗震性能分析[J]. 城市道桥与防洪 2015(02)

- [15].土-结构相互作用对滚珠隔震支座隔震效果的影响[J]. 青岛理工大学学报 2013(06)

- [16].首例新型摩擦滑移摆隔震支座的安装运用及质量控制[J]. 工程质量 2020(10)

- [17].双曲面球型减隔震支座在潮漳高速公路韩江特大桥上的应用[J]. 广东公路交通 2020(01)

- [18].隔震支座对某高层建筑结构抗震性能影响分析[J]. 智能城市 2019(05)

- [19].隔震支座安装测量精度控制[J]. 城市住宅 2019(09)

- [20].一种新型三维隔震支座的试验研究[J]. 华南地震 2017(04)

- [21].框架-剪力墙结构隔震支座设计值的优化选择方法[J]. 兰州理工大学学报 2018(05)

- [22].高烈度区域新型限位隔震支座安装工艺研究[J]. 施工技术 2017(09)

- [23].两种减隔震支座性能对比研究[J]. 都市快轨交通 2016(04)

- [24].软钢-滚动隔震支座的力学性能分析[J]. 地震工程与工程振动 2014(06)

- [25].减隔震支座对不同墩高桥梁地震反应的影响[J]. 结构工程师 2015(03)

- [26].改建铁路简支梁桥设置减隔震支座的可行性分析[J]. 铁道建筑 2014(02)

- [27].关于桥梁减隔震支座的若干问题[J]. 预应力技术 2012(05)

- [28].摩擦摆隔震技术研究和应用的回顾与前瞻(Ⅰ)——摩擦摆隔震支座的类型与性能[J]. 工程抗震与加固改造 2010(03)

- [29].延安火车站张弦梁结构隔震支座减震控制[J]. 施工技术 2010(11)

- [30].“关注民生”与隔震支座[J]. 振动与冲击 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/328b8864e69e40b1cac2bf24.html