# 复合材料分层缺陷的激光超声检测

### 论文摘要

复合材料的结构健康状况将直接影响航空航天飞行器的飞行安全,其中的制造缺陷会对材料的特性造成影响,因此需要对复合材料的内部结构进行无损检测。基于激光超声技术研究了复合材料分层缺陷的无损检测方法,应用构建好的激光超声检测系统,对复合材料的厚度及内部分层缺陷进行检测,对缺陷的深度进行定位,并基于三次样条插值算法对复合材料的分层缺陷进行重构。研究结果表明:该技术具有较高的空间分辨率、测量精度及重构效果。

### 论文目录

- 1 激光超声检测技术基本原理

- 2 复合材料分层缺陷检测及定位

- 2.1 超声波传播速度计算

- 2.2 基于渡越时间的厚度测量及分层缺陷深度定位

- 2.3 定位误差分析

- 3 复合材料内部分层缺陷重构

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李圣贤,朱永凯,王海涛,徐成志

关键词: 激光超声,复合材料,无损检测,厚度测量,深度定位,缺陷重构

来源: 无损检测 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 南京航空航天大学自动化学院

分类号: TB302.5

页码: 1-5+78

总页数: 6

文件大小: 2844K

下载量: 690

### 相关论文文献

- [1].一种用于航空复合材料分层缺陷的相控阵轮式探头C扫描检测装置[J]. 无损探伤 2017(01)

- [2].复合材料分层断裂判据及扩展准则研究[J]. 计算力学学报 2011(03)

- [3].飞机复合材料分层缺陷的CT与X射线检测对比试验研究[J]. 无损探伤 2020(05)

- [4].基于小波包变换的复合材料分层缺陷信号特征分析[J]. 兵工自动化 2009(11)

- [5].纤维复合材料分层缺陷演化声发射行为[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [6].纤维增强复合材料断裂模型综述(英文)[J]. 汽车安全与节能学报 2018(01)

- [7].PNF增韧层对CFRP复合材料分层影响的数值分析[J]. 材料工程 2019(10)

- [8].四点弯曲载荷作用下复合材料分层演化行为探索[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(08)

- [9].重合网格法在复合材料分层问题中的应用[J]. 宇航材料工艺 2008(05)

- [10].整体复合材料结构分层特性研究进展(一)[J]. 飞机设计 2014(05)

- [11].整体复合材料结构分层特性研究进展(三)[J]. 飞机设计 2015(01)

- [12].复合材料Ⅱ型分层损伤演化声发射监测[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(01)

- [13].疲劳载荷下复合材料分层损伤扩展的数值模拟方法[J]. 机械科学与技术 2015(09)

- [14].应用界面层法的复合材料分层研究[J]. 制造业自动化 2015(08)

- [15].复合材料分层问题中界面层方法的数值研究[J]. 复合材料学报 2010(03)

- [16].记及压应力的内聚力单元及其厚度对复合材料分层损伤预测的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [17].碳纤维复合管-铝合金胶接接头拉伸性能研究[J]. 复合材料科学与工程 2020(06)

- [18].玻璃纤维复合材料分层缺陷的红外热波检测[J]. 无损检测 2010(11)

- [19].复合材料分层损伤无损检测研究现状[J]. 科技经济市场 2015(04)

- [20].层合板混合模式分层扩展能量准则评估[J]. 南京航空航天大学学报 2014(03)

- [21].复合材料参数在超声检测中的影响[J]. 现代制造工程 2010(02)

- [22].整体复合材料结构分层特性研究进展(二)[J]. 飞机设计 2014(06)

- [23].压缩载荷下复合材料分层损伤演化声发射监测及应变分析[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(09)

- [24].基于界面断裂的粘聚区长度计算方法研究[J]. 工程力学 2013(01)

- [25].一种复合材料低速冲击性能的简化预计方法[J]. 玻璃钢/复合材料 2012(04)

- [26].复合材料粘聚区模型的强度参数预测[J]. 固体力学学报 2012(06)

- [27].厚度增强复合材料研究现状及进展[J]. 硅酸盐通报 2016(02)

- [28].裂纹间距及铺层角度对复合材料分层的影响[J]. 固体火箭技术 2009(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/335f2215f05713bbca756c5c.html