# EPLAN软件在压缩机组控制系统中的应用

(沈阳鼓风机集团股份有限公司辽宁沈阳110869)

摘要：传统的CAD，CAXA等软件，在压缩机控制系统设计中已经应用了很多年，随着压缩机控制系统的规范化、大型化、参数化发展日趋完善，传统的CAD，CAXA等软件的人工重复性操作已不适用快速高效的产品设计，同时由于软件的侧重方向为机械制图，在仪电控控制系统中的应用越发的生涩。EPLAN软件作为专业的电气设计软件，结合传统的CAD等软件优势，兼顾仪电控设计领域特点，同时对使用厂商开发二次开发的途径，能很好的满足仪电控设计应用。

关键词：EPLAN；压缩机组；控制系统

1概述

在全球“智能制造”，以及工业4.0的大背景下，压缩机行业无论从主机设计，还是到容器管路设计都在逐渐引进三维设计软件，针对压缩机控制系统方面，沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司引进EPLAN电路设计软件。压缩机控制系统的设计质量和效率问题是决定着压缩机产品运行稳定性的决定因素，自控公司每年要按期高质量完成几百套的各种非标电气设计任务也是巨大的挑战。提高电气设计效率，缩短设计周期，缩短交货时间，减少设计错误，并符合国际标准，可以说是沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司当前取得国内外竞争优势的第一要素。

EPLAN软件是以电气设计为基础的跨专业的设计平台，包括电气设计、流体设计、仪表设计、机械设计（如机柜设计）等。从标准来看，EPLAN符合几大国际设计标准，如IEC、JIC、GOST、GB等。本文主要针对EPLANElectronicP8软件进行说明，EPLANP8软件主要面向传统的电气设计和自动化集成商的系统设计软件，是面向电气专业的设计和管理软件[1]。

2EPLANP8在压缩机控制系统电气设计的具体应用

自控公司经过近几年的软件应用，已经实现了基于EPLAN软件的标准化自动化制图，公司的集成设计人员在基于国际项目的基础上，学习西方先进设计理念，同时结合自身优势，挖掘软件潜能，更快更好的为自控公司的控制系统设计服务。

2.1标准化文件的建立

对于压缩机组控制系统，EPLAN主要设计范围为控制系统柜内元器件的电路逻辑，硬线链接以及柜内布置几方面工作。针对这些内容，自控公司建立起适合公司及行业标准的标准化文件。标准化文件主要包括设图框、符号、表格、部件库、字典这五个部分。

按照自控公司规定的相关设计标准，制定标准图框，同时，图框除具有传统的CAD图纸信息外，还具有采集相关项目信息的功能。

图1标准图框

基于IEC符号库的基础上，自控公司增添了部分GB符号及某些常用模型符号，比如安全栅等元器件符号。为图纸的自动生成奠定基础。

图2SGAC标准符号库

部件库是为设计者提供选型依据的综合数据库，同时也是生产各类报表的数据源，为设计者提供选型和图纸中元器件的电气逻辑提供准确的支持。目前。自控公司部件库主要包括西门子、ABB、wago、phoenix等厂商提供的数据库，主要创建了TROCONX部分产品的数据库，满足了基于TS3000系列主控器产品的设计需求，同时，部件库在逐步完善中，未来会实现只需在部件库中选型不用查样本的最终目标。

图3SGAC标准部件库

2.2项目标准化设计模式的建立

自控公司研发部基于EPLAN平台已经建立了标准项目和模板项目，目前的压缩机组控制系统设计主要基于此开展工作。对于一个新项目，我们按照以下步骤进行工作。

从分析项目基本情况入手，确立项目结构及电气设备基本布局及安装位置，基于基本项目创建新项目；

分析电路原理组成，调用的宏文件，搭建项目原理图；

对项目电缆进行配置；

对原理图所有元件进行智能选型或人工选型；

线号的生成（自动/指定）；

BOOM表的生成。

目前，EPLAN公司退出了EECone软件来实现原理图的绘制功能，自控公司在基于EECone软件的基础上，已经开发出自控公司自己的HMI软件，可以实现电路原理图设计过程在HMI画面中通过选择来实现。该软件可以从传统测点表中导入数据，然后在交互软件平台中进行简单的勾选即可生成图纸。主界面如图下图所示。软件的主界面上包括控制系统综合配置模块、PLC端子板模等。

图4软件界面

通过该软件的配置设定，可以在后台生成相应的数据列表，利用EPLAN软件的API接口，完成宏文件的选择，实现原理图的绘制。

3EPLAN在压缩机控制系统设计中的应用优势

自控公司采用EPLAN设计软件后，相对于传统的CAD平台的优势凸显在以下几个方面。

与传统的CAD相比，CAD中需要手动绘制元器件，手动绘制器件连线，人工操作的比列很大，存在较高的人为失误因素。同时所绘制的元器件没有电气意义。EPLAN则不同，EPLAN软件具有标准的元器件符号库，具备电气逻辑意义。

传统的CAD平台下的设计图纸，需要手动编号，不易更改。EPLAN具有元器件、页号等自动编号功能，极大地提高了设计效率，又避免了人为失误。

EPLAN平台下的设计图纸，同一个元器件具有跳转功能，可通过软件在全平台内搜索，大大节约了人工搜索的时间，提高了设计效率。

EPLAN软件具有相对完善的产品部件库，设计者可以在软件内部实现选型，从而不必翻阅样本，更有利于自动生成报表，从而不需要用WORD、EXCEL等编辑软件手动编写。

EPLAN具有专业的宏技术，可以创建了针对电路的窗口宏，针对部件的图形宏，方便快速的实现电路原理的搭建。固化的宏文件，可以在选型，电路设计等方面更有效的实现产品的标准化。而在CAD平台下仅仅是一个组合而已，不具有电气逻辑性。

报表是EPLAN解放电气工程师的一大突出贡献，它帮助工程师从繁琐的重复劳动中解放出来。EPLAN可以输出的27种报表，方便不同工序的使用。

电气专业内部接口。EPLAN可以和STEP7实现配置的导入导出，从而将电气设计的软硬件实现无缝连接，消除电气软硬件接口出错。我所正在学习这方面的具体设置。

柜内设计。基于EPLAN软件平台，可以有效的对原理图中的电气元器件实现拖放功能，直观的展现各种元器件在柜体内的布置情况，避免了安装板布局不合理的情况出现。

EPLAN具有直接输出PDF格式文件的功能。同时PDF文件也具跳转功能，方便现场工程师发现问题。

4结束语

目前，EPLANR软件已经作为专业的电气设计软件在国内外的自动化行业中应用，软件本身具有很好的开放性，在集成传统CAD设计功能的前提下，具有电气逻辑，同时支持开放API接口，可以满足压缩机企业根据行业特点，开发符合行业标准的扩展功能。它带给工程师的是一种设计理念，一种紧跟国际电气发展趋势的理念。它更是以其强大的功能帮助工程师们。

参考文献

[1]EPLANElectricP8入门手册,2015:10-25。

作者简介宋锋，男，沈阳鼓风机集团自动控制系统工程有限公司，工程师，从事自动控制系统开发工作，邮编110869

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/33b0d4d35c3625274ae99b1f.html