# 混凝土早期受冻的论文

##### 问：混凝土早期冻害 以及防治思路

答：混凝土是否产生冻胀破坏，其破坏程度如何，取决于冻结时水分迁移和冻胀作用。而这些作用又和当时当地的施工情况、负温度及工程结构等因素有关。若采取措施消除或改善其中一个因素，就有可能防止混凝土的冻胀破坏。但是，采取单一措施达到不冻胀的目的，是难以做到的。实践证明，防治混凝土的冻害，要针对产生冻胀的因素，根据工程具体条件采取综合措施。从工程布置、排水、保温、结构形式、材料、施工质量、管理维修等方面着手，全面考虑，采用适宜的防冻害措施。现将实践中一些较为有效的冻害防治方法介绍如下。

- 避免冻胀 避免冻胀是在混凝土工程的规划设计中，注意避开出现较大冻胀量的自然条件，增加防止冻胀混凝土的条件。地面现浇混凝土①避开粘质土壤、松软土层、淤泥沼泽和高地下水位的地段，选择透水性较强的不易产生冻胀的地段，或地下水位埋藏较深的地段。将混凝土底冻结层控制在地下毛管水补给高度以上。②尽可能采用填方段。③选择在地形较高的脊梁地带。④有渗水和地面回归水段，尽量有排水设施。预制或高空混凝土若必须负温度施工，要对混凝土材料（水，碎石）加热，控制好混凝土出料、浇筑温度，用隔热保温材料做好覆盖保温措施，定时测量温度。随着化学工业的发展，苯板等新型保温材料的开发，目前在混凝土工程中普遍采用，对削减冻深和冻胀的效果良好。这种保温材料具有自重轻，强度高，吸水性低，隔热性好，运输和施工方便等优点。

答：其一，提高砼早期强度。尽早达到商砼受冻临界强度。具体措施有：

1.砼使用早强或超早强水泥；

2.砼掺早强剂或早强型减水剂；

3.砼早期保温蓄热；

4.砼结早期短时间加热等。

- 其二，改善混凝土内部结构，增加混凝土的密实度，排除多余游离水，掺用减水型引气剂，提高混凝土的抗冻能力，掺用防冻剂，降低混凝土的冰点温度。

##### 问：混凝土早期受冻破坏的原因是什么？硬化混凝土冻融循环破坏的现象是什么？原因是什么？

答：混凝土早期受冻破坏的原因：

1.在零度以下水泥的水化反应停止，强度停止增长；

2.混凝土早期强度上升快，内部水泥水化热比较大，温度高，而外部受冻温度又比较低，内外温差过大，从而导致温度变形而开裂；

3.内部水分凝结成冰，体积膨胀，破坏了水泥和混凝土的聚凝结构。

硬化混凝土冻融循环破坏的现象是：

开裂、酥松，结构破坏。

- 原因是：混凝土结构的缝隙、毛细管中的水冻结成冰，体积膨胀，融化后再吸水、再冻膨胀，反复作用使混凝土结构破坏崩溃。

答：混凝土早期受冻破坏原因：

1.零度下水泥水化反应停止强度停止增长；

2.混凝土早期强度上升快内部水泥水化热比较大温度高而外部受冻温度又比较低内外温差过大从而导致温度变形而开裂；

3.内部水分凝结成冰体积膨胀破坏了水泥和混凝土聚凝结构

硬化混凝土冻融循环破坏现象：

开裂、酥松结构破坏

- 原因：混凝土结构缝隙、毛细管水冻结成冰体积膨胀融化再吸水、再冻膨胀反复作用使混凝土结构破坏崩溃

##### 问：混凝土早期受冻导致裂缝产生的原因？防止的措施? 混凝土养护是缺水导致裂缝产生的原因？防止的措施?

答：1、混凝土早期受冻导致裂缝

产生的原因：混凝土中游离的液化水消失，变成水晶体，内部体积膨胀，混凝土破坏形成的开裂。

防止措施：采用防冻剂。

2、混凝土养护缺水导致裂缝

产生的原因：水化反应得不到足够的水来完成，干缩造成开裂。

防止措施：及时养护，冬季要腹膜养护。

扩展资料

裂缝的防治措施

1、混凝土配合比设计时，在保证混凝土具有良好工作性的情况下，应尽可能的降低混凝土的单位用水量。

2、增配构造筋提高抗裂性能，配筋应采用小直径、小间距。全截面的配筋率应在0.3~0.5%之间。

3、避免结构突变产生应力集中，在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。

4、在易裂的边缘部位设置暗粱，提高该部位的配筋率。提高混凝土的极限拉伸。

5、严格控制混凝土原材料的的质量和技术标准，选用低水化热水泥，粗细骨料的含泥量应尽量减少(1~1.5%以下)。

- 6、控制混凝土的水灰比，减少混凝土的坍落度，合理掺加塑化剂和减水剂。

- 答：砼水华发热 胀裂 采用洒水 铺膜 方式即可 特殊构件即大面积弧形墙可以加添加剂减少水华速度，一般不需要

- 答：混凝土早期受冻导致裂缝的原因主要是混凝土早期强度上升快，内部水泥水化热比较大，温度高，而外部温度又比较低，内外温差过大，从而导致温度变形而开裂。防止措施：一是采用底水化热的水泥；二是使用缓凝减水剂，减慢水泥水化的速度，降低水化热；三是对浇筑部位进行包裹、覆盖围护、升温，降低内外温差。

- 答：怕受冻加防冻剂，缺水养护，就多撒几次水。出现问题可以进行补强处理，但费用是较高的。我们有30多年结构裂缝防治补强施工经验。成功处理过几千家类似的问题。专业处理各种疑难杂症。免费交流治理经验。如有疑难加我好友咱们Hi上细谈。

答：原因主要：混凝土早期强度上升快，部水泥水化热比较大，温度高容，而外部温度又比较低，内外温差过大，从而导致温度变形而开裂。

防止措施：

1、采用底水化热的水泥；

2、使用缓凝减水剂，减慢水泥水化的速度，降低水化热；

3、对浇筑部位进行包裹、覆盖围护、升温，降低内外温差。

水泥硬化过程中需要水分冬季施工可以用塑料薄膜将混凝土梁柱包裹，放置脱水过快产生裂缝；楼地面可以覆盖养护，常温下施工必须要保证养护时间，楼地面要浇水养护，墙柱现在有养护液可以涂刷。总之，混凝土的早期养护很关键。

扩展资料：

混凝土的养护方法在整个混凝土工程中，混凝土养护是一项耗时最长，对混凝土质量影响最大的子工程。一般而言，混凝土养护开始的时间要根据当地气候条件和混凝土工程所使用的水泥品种来确定。对于一般环境下普通水泥品种的养护，应在混凝土浇筑后的12h－18h后开始养护。

养护时间要持续21d－28d。混凝土养护一般采用洒水自然养护、喷涂薄膜养护及塑料薄膜包裹养护等几种方法。这几种混凝土养护的机理都是保持混凝土湿润，避免失水以达到养护目的。

- 参考资料来源：

答：有可能是减水剂的问题

- 加大减水剂的量

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/33b2d60706837f8f5b07eb93.html