# 浅谈高层建筑型钢混凝土施工中土建深化技术的应用李艳杰

关键词:高层建筑；型钢混凝土；土建深化技术；应用

一、高层建筑型钢混凝土结构的组成

高层建筑型钢混凝土结构的核心是型钢结构构件，是一种把型钢埋在混凝土中的结构形式。它主要包括型钢、主筋、箍筋混凝土等部分，其外部有箍筋加以限制，并且搭配有纵向受力的主筋。高层建筑型钢混凝土结构中主要有两种配置，即轧制、焊接型钢，而在实腹型钢构建的配置中，将一定的钢筋配置到混凝土当中使得钢的强度加大，这样的混合结构叫做劲性钢，而在混凝土中配置型钢，这样的混合结构就成为型钢混凝土。配钢的形式主要有实腹式型钢和空腹式型钢两种类型，而实腹式型钢包括工字型钢、槽钢和H型钢等，而与之相对的空腹式配钢则是只有角钢构成的空间桁架式的骨架，其好处在于能更好地节约采购成本，减少资金的消耗，增加施工单位的经济效益，实现资源的合理配置，而实腹式型钢的制作方法相对简单，其承载能力强，具有很大的抗震性，可以有效地抵制地质灾害的破坏，增强建筑的稳固性和安全性。此外，型钢混凝土组合结构还可以被应用于桥梁建筑中，确保建筑的稳定性，延长使用寿命，有效地减少安全事故的发生，维护人们的生命财产安全。

二、高层建筑型钢混凝土结构特点

（一）型钢混凝土的结构的受力均匀，能够充分地利用原材料，实现资源的合理配置。建筑的受力合理可以有效地避免因为受力不均而产生的建筑体断裂或是错位等安全问题的出现，在建筑建造过程中，尤其是高层建筑，混凝土的材质选择非常重要，关系到高层建筑整体构造的质量和水平，是确保高层建筑施工的安全性和科学性的基础，因此材料以及材料的受力状况直接影响着建筑的质量。

（二）高层建筑型钢混凝土结构有很强的稳定性，能够有效地抵制强风和地震等自然灾害的破坏。当今社会的自然灾害高发区很多，时刻威胁着人们的生命和财产安全，因此要在居住环境上做到有效防护，可以加固和完善住房的构造，改变建筑体的刚度和强度，增强抵抗力。

（三）使用高层建筑型钢混凝土结构能够实现好的经济效益。高层建筑型钢混凝土结构的制作方法简单，而且原材料的成本不是很高，能够有效地节约施工成本，同时采用高层建筑型钢混凝土结构可以减少前期维护和后期维修，极大地降低维修成本，减少安全隐患，从而可以减少大量的费用支出。

（四）高层建筑型钢混凝土结构的施工相对简单，而且可以缩短施工的周期，提高施工的效率。高层建筑型钢混凝土结构的实际制作程序简单，而且施工的难度不大，可以很好地控制高层建筑型钢混凝土结构的稳定性和合理性，确保施工项目的顺利进行，大大地减少施工的工作量，缩短施工周期，降低施工成本的投入。

三、建深化技术在高层建筑型钢混凝土结构中的应用

在型钢混凝土结构中，会出现很多的连接节点，其中包括钢结构梁和混凝土柱节点、钢管柱和混凝土墙的连接节点以及现浇混凝土板与钢梁的连接节点等。它的连接点具有复杂性和多样性，因此在施工前要进行详细的分析和考虑，对于施工的每一个环节要进行技术深化，确保连接点的质量，有效地降低施工的难度，保证施工的顺利进行。

（一）在混凝土梁主筋和十字形劲性柱连接点上的应用

混凝土梁与H形劲性柱翼缘等相互连接时一般采用套筒连接或是钢柱腹板上开孔技术，而劲性柱的外包混凝土的厚度一般会不能满足梁筋锚固的要求，所以还采用套筒连接。

套筒在柱翼缘板上的布置会涉及到几个方面：

（1）梁筋的数量限制。梁筋的数量与套筒的位置有着很大的联系，而套筒的位置是否合适影响到连接点的质量，因此要控制好梁筋的数量。（2）箍筋的肢数。因为要在钢梁的外部留有适当的梁主筋来安置箍筋，确保箍筋能够顺利地穿过钢梁。（3）要在钢梁上穿钉，并且确定柱主筋的位置。在确定了套筒数量的基础上要确定柱主筋的具体位置，而套筒的位置与柱主筋的位置有很大的关联，不能相互冲突，而套筒的位置也不能影响到钢梁上栓钉位置，否则会不利于梁筋的安装。

（二）在混凝土梁与圆管柱连接点上的应用

一般混凝土梁与圆管柱的连接采用的是焊接环形连接板，而不是套筒式的连接。具体的要求有：

（1）要注意把握环形钢板的宽度。钢面的宽度要考虑到钢筋双面焊接的需求，而梁筋的焊接主要是在双面焊接的条件下进行的。（2）其连接点涉及到多层钢筋的连接。一般情况下，多层钢筋的焊接使用的都是阶梯状的环型钢板，要确保上排钢筋的环形钢板宽度小，而下排的相对较大，方便焊接。（3）在同样的圆管柱或是不同的连接点，如果梁高和标

高相同可能会使得梁相交的角筋重合，影响到焊接工作的进行，因此应该焊接双层钢板，使得相邻的梁高和标高错开，不让梁筋受到影响。

（三）柱主筋和箍筋在钢梁上开孔的应用

（1）柱主筋在钢梁上的开孔。在一般情况下，柱主筋孔会比主筋的直径要大，所以要尽量使得栓钉的位置与柱主筋孔不冲突，或者直接将栓钉的长度缩短。（2）柱箍筋在钢梁上的开孔。保护层的大小会影响到梁箍筋开孔位置，要确保箍筋在制作的过程中严把质量关，避免在制作的过程中出现大的偏差，必须将其控制在允许的范围内，同时要确保柱箍筋和柱主筋的绑扎牢固。（3）混凝土墙变截面位置的柱筋打孔。核心筒墙体会反多次变截面，而要确定墙体变截面的位置就要注意到下层柱筋接头与上层柱筋下插的打孔环节，因为核心筒墙体会随着高度的变化而增加或减少。（4）梁上生柱、柱位置改变的地方的打孔。在双层钢梁上要注意两个都要进行打孔，梁的位置会发生变化，而钢柱的位置也会发生移动，因此在打孔的过程中要时刻注意到这些细节。例如某大型楼盘的总建筑面积为737185m2，是一座拥有4层地下室、9层裙楼以及1栋55层174m高的住宅楼等的酒店塔楼，建筑规模大、档次高、项目健全。在楼盘施工过程中，为了更好地保证梁柱节点的刚性连接，避免焊接产生的不均匀温度应力影响到护翼板，就利用直螺纹套筒连接了钢梁柱与钢梁筋。但是楼盘的框架梁高基本上都在500mm～700mm的范围内，而利用直螺纹套筒连接的钢柱节点不能够让架空绑扎后的框架梁放置在模板中，从而影响了传统的绑扎工艺的进行。为了解决以上难题，就对传统梁筋的捆绑顺序做了优化调整，从而有效地解决了施工中所存在的问题。可以在架设梁模板的同时留出单侧的梁模板，梁钢筋的安装顺序调整为：首先进行上下排梁柱节点处梁纵向钢筋的连接，之后使得梁边缘通长钢筋穿过型钢腹板来穿筋孔，紧接着再穿入纵向构造钢筋和箍筋并定位，将钢筋交叉点及搭接段全部绑扎，之后安装混凝土保护层垫块，最后合上梁侧模。按照这样的施工顺序可以确保钢梁框架的绑扎效果，降低施工难度。

参考文献:

[1]张力.土建深化技术在型钢混凝土组合结构中的应用[J].建筑知识，2016（07）.

[2]王彦斌.土建深化技术在高层建筑型钢混凝土结构中的应用[J].建筑，2014（22）.

[3]郝利博.高层建筑中土建技术的应用分析[J].智能城市，2016（10）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/33f442bc6ff4309dd15d45f9.html