# 异型销孔论文_陶祥力,翟鹏,尚自河,秦磊

导读:本文包含了异型销孔论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:活塞,异型,测量仪,偏心,伸缩,轮廓,发动机。

### 异型销孔论文文献综述

陶祥力,翟鹏,尚自河,秦磊[1]（2019）在《锻钢活塞异型销孔电解成形仿真研究》一文中研究指出基于电解成形加工的原理,提出了一种采用阵列式多段阴极电解加工锻钢活塞异型销孔的方法。首先,根据理论计算出每段电极上所需施加的参数,通过改变施加在每个电极上的电压或电流,实现对加工形状的控制;其次,运用COMSOL多物理场耦合软件进行仿真模拟,得出了最佳加工间隙;最后,针对加工过程中由于电场交叉分布造成的目标加工曲线两端出现直线段的情况,在两端额外增加一段电极,利用多电场耦合效应营造相同电场环境,从而达到所需轮廓要求。参数调整后,仿真结果与目标曲线高度吻合,证明了该方法的实用性,为加工锻钢活塞异型销孔提供了新思路。(本文来源于《电加工与模具》期刊2019年01期）

李玉红,魏向,宋高峰,吕素芳[2]（2012）在《异型销孔工序工装改进》一文中研究指出本文主要介绍了异型销孔工序工装改进过程和工作原理,通过改进提高了工序加工精度和生产效率,节省了公司投入成本,提升了产品质量和客户满意度。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2012年12期）

刘畅,张卫正,刘雨薇[3]（2011）在《高强化柴油机活塞异型销孔结构设计与试验研究》一文中研究指出针对高强化柴油机活塞,研究了网格数量和活塞销孔棱缘耦合应力的收敛性关系,进行了精确的活塞耦合应力计算;研究了异型销孔结构对活塞应力分布的影响规律;根据耦合应力计算结果,选定异型销孔位置和形状,设计双侧圆锥形异型销孔并进行耦合应力计算,与圆形销孔结构活塞对比可知,异型销孔结构可以大幅度降低销孔棱缘的应力集中,活塞的承载能力有所提高。利用活塞销孔疲劳试验机进行异型销孔活塞的疲劳试验,试验完成1.0×107个循环,活塞销孔表面接触良好,说明双侧圆锥形异型销孔的结构设计满足发动机可靠性要求。(本文来源于《车用发动机》期刊2011年05期）

杨志勇,刘德怀,杨帆,谢志刚,黄喻[4]（2011）在《活塞异型销孔轮廓测量仪的设计与应用》一文中研究指出本文介绍了采用高精度杠杆测头测量活塞异型销孔轮廓的原理、测量仪硬件结构与配置,给出了测控软件模块构成。实际测量结果表明,该仪器能高效实现复杂销孔的精密测量,测量精度与国外先进测量仪器相当。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2011年09期）

周亮[5]（2010）在《稀土铁超磁致伸缩材料在异型销孔加工中的应用》一文中研究指出稀土铁超磁致伸缩材料(GMM)是一种良好发展前景的新型功能材料,具有磁致伸缩系数大、响应速度快、耦合系数大等优点,将其应用在异型孔活塞加工中很有发展前景。本文首先对活塞异形销孔的数控加工成型原理及常用加工方法作了归纳和总结;通过对异形销孔成型原理和常用加工方法的分析比较,研究了活塞异形销孔加工的最佳方案。其次,通过实验验证了超磁致伸缩材料的相关性能。对超磁致伸缩材料相关性能参数进行了分析,找出了减小磁滞非线性等特性对驱动器及微进给机构的影响的因素。此外,还设计加工了超磁致伸缩驱动器,完成了其性能测试和一套能实现高运行精度的驱动系统的设计及测试,完成了刀具径向微进给机构的方案设计及改进,完成了镗杆径向位移量的测量,完成了数据分析和数控加工系统的闭环改造,得到了镗杆尾部电涡流传感器实时的反馈镗杆进给的数据,最终达到精确加工的目的。最后,对整个数控加工系统的的驱动器及微进给机构运动过程进行了测试实验和镗杆的改进实验,验证了超磁致伸缩驱动方法和控制理论应用于异形孔活塞加工的可行性、合理性及优越性,并对误差进行分析研究。(本文来源于《沈阳理工大学》期刊2010-12-27）

魏向,宋高峰,吕素芳,贾学敏[6]（2010）在《偏心式异型销孔镗床工作原理及改进》一文中研究指出本文主要介绍了偏心式异形销孔镗床的工作原理和改进过程,通过改进实现了异形销孔加工程序的精确调整,达到了加工异形销孔的目的。同时降低了生产成本,提高了产品质量。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2010年11期）

周亮,李国康[7]（2010）在《一种新型异型销孔活塞加工方法的研究》一文中研究指出活塞是发动机的关键部件,设计异型活塞销孔,降低活塞销孔的应力集中,是目前提高活塞寿命的重要途径之一。利用超磁致伸缩材料的特性控制刀杆弯曲变形,提出了一种加工活塞异形销孔的新方法。该方法采用基于超磁致伸缩材料来实现镗刀的径向微位移。结果表明该方法适于异形孔的精密加工。故开发此新型活塞异型销孔数控镗削系统具有重要的实用价值和经济意义。(本文来源于《科技创新导报》期刊2010年28期）

张运泰,赵旭东,王旭亮,慕云奎,祝传亮[8]（2009）在《使用DOE方法进行活塞异型销孔设计》一文中研究指出本文通过一个活塞异型销孔的设计实例,详细介绍了应用DOE方法进行异型销孔参数确定的设计思路。其中试验结果是通过有限元分析获得的,并使用Minitab软件进行了结果分析,确定了设计参数。(本文来源于《内燃机与动力装置》期刊2009年02期）

冯湘慧[9]（2004）在《活塞异型销孔轮廓测量仪的研制》一文中研究指出活塞是发动机的核心部件,发动机所有动力都需销孔和活塞销的配合来传递。随着发动机功率的日益提高,使得销孔和活塞销的承载愈来愈大。将销孔设计为椭圆形、锥形等异型代替圆柱形,能有效的降低其应力集中,提高活塞寿命。异型销孔的加工已渐成趋势。然而,国内尚无专门用于检测异型销孔轮廓的测量仪器。 本论文正是要开展异型销孔轮廓测量仪的研究,使其测量精度、效率、经济性都能满足用户要求。论文在综合分析国内外销孔测量现状的基础上,提出了单一测头接触式测量方案:高精度的传感测头沿销孔母线方向移动,将母线径向变化量经A/D转换后,经数据滤波、拟合,即可计算出销孔轮廓参数。该方案经模拟测试实验取得了满意效果。 论文首先介绍了课题的来源、国内外相关技术现状以及课题主要研究内容,之后详细介绍了测量仪的总体方案选择和测量系统软件的编制。论文讨论了测量仪的硬件结构方案,设计了挂杆架;编制了测量系统软件,介绍了软件中所用到的多线程技术和中断技术;进行了算法分析,详细论述了分界点的确定方法和测量结果评定算法。最后通过模拟实验和实验数据分析,验证了方案的可行性。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2004-11-01）

冯湘慧,崔红娟,杨帆,邱如金[10]（2004）在《活塞异型销孔轮廓测量仪的研制》一文中研究指出介绍了活塞异型销孔轮廓测量仪的结构、测量原理与方法 ,并作了测量误差分析。(本文来源于《计量技术》期刊2004年10期）

### 异型销孔论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文主要介绍了异型销孔工序工装改进过程和工作原理,通过改进提高了工序加工精度和生产效率,节省了公司投入成本,提升了产品质量和客户满意度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 异型销孔论文参考文献

[1].陶祥力,翟鹏,尚自河,秦磊.锻钢活塞异型销孔电解成形仿真研究[J].电加工与模具.2019

[2].李玉红,魏向,宋高峰,吕素芳.异型销孔工序工装改进[J].内燃机与配件.2012

[3].刘畅,张卫正,刘雨薇.高强化柴油机活塞异型销孔结构设计与试验研究[J].车用发动机.2011

[4].杨志勇,刘德怀,杨帆,谢志刚,黄喻.活塞异型销孔轮廓测量仪的设计与应用[J].内燃机与配件.2011

[5].周亮.稀土铁超磁致伸缩材料在异型销孔加工中的应用[D].沈阳理工大学.2010

[6].魏向,宋高峰,吕素芳,贾学敏.偏心式异型销孔镗床工作原理及改进[J].内燃机与配件.2010

[7].周亮,李国康.一种新型异型销孔活塞加工方法的研究[J].科技创新导报.2010

[8].张运泰,赵旭东,王旭亮,慕云奎,祝传亮.使用DOE方法进行活塞异型销孔设计[J].内燃机与动力装置.2009

[9].冯湘慧.活塞异型销孔轮廓测量仪的研制[D].国防科学技术大学.2004

[10].冯湘慧,崔红娟,杨帆,邱如金.活塞异型销孔轮廓测量仪的研制[J].计量技术.2004

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/33fad5527aed80b09c8b6925.html