# 低相干论文-兰雨,苗鹏

导读:本文包含了低相干论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:低相干光学,缺陷检测,信号处理

### 低相干论文文献综述

兰雨,苗鹏[1]（2019）在《基于局部搜索算法的低相干光学反射测量系统信号处理方法》一文中研究指出低相干光学反射测量系统是检测光纤器件微损伤的重要仪器,在实际使用中,其很容易受到噪声干扰,继而形成杂散干涉峰,成为影响测量系统对真实干涉信号准确识别的主要障碍。提出了一种基于局部搜索算法的信号处理方法,用来去除低相干光学反射测量系统中杂散干涉峰的影响,提高了系统测量的准确度。通过实际实验测试,证明了新方法的有效性。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年09期）

王韵致,谢芳,王辉,韩飞[2]（2019）在《基于法布里-珀罗低相干干涉的绝对距离测量系统》一文中研究指出提出了一种基于光纤法布里-珀罗低相干干涉的绝对距离测量系统,不仅能对绝对距离进行测量,而且还能对温度、压力、应力等量进行绝对测量。系统利用闪耀光栅将来自法布里-珀罗干涉仪的低相干干涉信号进行散射,使不同波长的干涉信号由线阵CCD不同的像元探测。利用CCD探测到的干涉信号相邻波谷的波数差得到法布里-珀罗干涉仪的腔长,从而实现绝对距离测量。与其它低相干干涉测量系统相比,此系统无需扫描干涉仪的光程,一次成像即实现测量。测量系统简单,测量速度快,对静态物理量和动态物理量都能进行测量。系统的光纤结构使得它还能进行远程测量。实验结果表明系统对绝对距离测量的分辨率可达3.317 nm,10次重复测量的标准差为10.7 nm。(本文来源于《光电子·激光》期刊2019年07期）

何明灿,朱永凯,唐语[3]（2019）在《材料微观裂纹的光学低相干检测技术》一文中研究指出以材料的微观裂纹为检测对象,基于扫频光学的低相干技术原理,设计构建了马赫-泽德干涉结构的低相干系统,采用平衡探测器接收干涉光信号,并通过LabVIEW软件平台实现数据的采集与存储,得到了叶片微观裂纹的二维信息,再据此对该裂纹进行了图像重构。系统的检测分辨率可达到15.6μm,该方法具有非侵入、检测分辨率高等优点。(本文来源于《无损检测》期刊2019年07期）

张乐[4]（2019）在《基于低相干投影矩阵和自适应采样率的图像压缩与重构》一文中研究指出压缩感知理论是一种新兴的图像压缩工具,其打破了奈奎斯特采样定理对采样频率的约束。该理论利用信号的稀疏性,将信号的采样和压缩同时进行,再通过不同的重构算法高精度地恢复出原始信号。在图像信号的压缩过程中,投影矩阵起着关键的作用,极大地影响了图像信号压缩重构的性能。采样速率的高低对于图像重构具有决定性作用,根据不同图像块的特性自适应地选择不同的采样率,能够有效提高图像压缩性能。因此,本文针对投影矩阵的优化和自适应采样率进行研究,主要创新工作如下:1.为了降低投影矩阵和稀疏基矩阵间的相干性以及提高投影矩阵的鲁棒性,提出了一种基于紧框架和稀疏表示误差的投影矩阵优化算法。该算法首先将Gram矩阵同时逼近单位矩阵和紧框架以降低感知矩阵的平均互相干性;然后将稀疏表示误差作为正则项加入传统优化模型中,来提高投影矩阵的鲁棒性;最后求出投影矩阵的解析解,保证优化算法的收敛性。实验结果表明,所构造投影矩阵的平均互相干系数至少可降低0.03,且所构造投影矩阵具有更强的鲁棒性。2.针对分块压缩感知固定采样率存在的采样资源分配不均和采样资源浪费的问题,同时为了改善自适应采样率存在的采样机制单一和观测资源分配不灵活的不足,提出一种基于自然指数衰减的自适应采样率算法。该算法首先将图像等大小分块以减小设备的运算和存储压力;然后以两次重构图像块的后验SSIM指数为标准分配不同的采样率,保证新的自适应机制考虑图像的全局信息;最后引入自然指数衰减函数设计变步长投影矩阵搜索模式,保证算法的收敛速度。实验结果表明,相比固定采样率算法,所提自适应采样率算法具有更好的重构性能。(本文来源于《重庆邮电大学》期刊2019-06-02）

李恺宁[5]（2019）在《基于低相干光干涉技术的眼轴长度测量系统的研究与实现》一文中研究指出白内障手术方式随着科学技术的不断发展逐渐由传统的复明手术转变为效果更好的屈光手术,术前准确的眼组织生物长度测量随之愈发的重要,眼轴长度测量的准确性将密切影响到术后的屈光误差。眼轴长度与近视程度具有正相关性,是区别真性与假性近视的重要依据。现有的眼轴长度测量手段按技术不同分为超声测量方法和光学测量方法两种。超声测量方法在测量前需要进行眼表麻醉,测量探头接触角膜形成的压力会影响测量结果,同时测量结果易受操作者主观影响;相对而言,光学测量方法拥有更高的测量精度和轴向分辨率,同时避免了超声测量方法中的一些局限性,为眼轴长度的测量带来了极大的便利。但对于一些影响到屈光介质透明性的眼病,比如白内障等,仍是传统超声测量方法更为适用,这也是现有光学生物测量方法的不足之处。本文基于低相干光干涉技术设计并搭建了一套眼轴长度测量系统,针对现有光源穿透性弱的缺点,结合眼组织的光吸收特性,选择了 1060nm的超辐射发光二极管(superluminescentdiode,SLD)作为系统光源,理论上提升了光源的穿透能力。为了更好地获取眼组织内部的信号,本文研究设计了一种焦点同步技术,利用步进电机分别控制参考臂光程补偿反射镜和样品臂用于焦点同步的调焦透镜以设定的扫描速度同时扫描运动,在测量过程中使测量扫描光束在眼组织不同界面同步聚焦,从而提高了测量信号强度以及测量结果的信噪比。本文对眼轴长度测量系统的光路和测量控制系统两个方面进行了详细的介绍,并着重介绍了焦点同步技术的实现,同时本文还介绍了配合该测量系统使用的测量控制软件的开发以及初步的信号处理方法。本文对设计的眼轴长度测量系统进行了实验验证,包括平面靶测量实验、自制测试模块的测量实验以及人眼的测量实验,并将测量结果与超声测量仪的测量结果进行了对比分析。实验结果表明,本文设计的眼轴长度测量系统利用焦点同步技术,能够很好地获取到眼组织内各界面的相干信号,拥有较高的测量精度,同时测量结果与超声测量结果有较高的一致性。本文设计的眼轴长度测量系统在实际应用中存在很多需要改进的地方,仍有很大的开发潜力。(本文来源于《北京协和医学院》期刊2019-05-01）

高妍琦,赵晓晖,贾果,李福建,崔勇[6]（2019）在《基于低相干光的阵列透镜束匀滑技术研究》一文中研究指出基于激光加载的材料状态方程的实验研究对靶面光强分布的均匀性及稳定性提出了极高的要求,靶面光强的上述两大特性在很大程度上决定了实验结果的精度和可重复性.本文针对传统窄带高相干激光装置在激光加载材料状态方程实验中表现出的靶面光强均匀性和光强分布稳定性两方面可能存在的问题,提出了基于宽带低相干激光,利用消衍射阵列透镜联合诱导非相干技术的束匀滑方案,并重点分析了波前相位畸变对靶面不均匀性及稳定性的影响.模拟结果表明,该方法明显降低了靶面不均匀性,提高了对波前相位畸变的包容度,获得了均匀、稳定的光强分布.统计分析显示,焦斑强度分布极差和不均匀性与波前相位畸变均方根梯度相关性较强.因此,可以根据统计结果以及实验对焦斑强度分布的要求,给出波前相位畸变的容差范围,对状态方程实验中激光驱动器参数的设计与优化具有指导意义.(本文来源于《物理学报》期刊2019年07期）

闫新宇[7]（2019）在《低相干光扫描干涉技术在硅晶片几何特征测量中的应用》一文中研究指出低相干光扫描干涉技术在表面形貌测量中有着广泛的应用。硅晶片在半导体制造行业中有着重要的作用,对硅晶片的几何特征测量越发重要,目前常见的表面形貌测量方法不能满足同时测量硅晶片前后表面,且不能测量出硅晶片的光学厚度。本文针对硅晶片几何特征的测量设计了一套扫描干涉测量系统。本文的主要工作如下:(1).本文分析与总结了各种表面形貌的测量方法,比较了它们的优缺点。对硅晶片几何特征量的测量理论基础进行了分析,从而选择适用于硅晶片几何特征测量的方法。(2).搭建了以迈克尔逊干涉为基础的近红外低相干光扫描干涉测量系统,针对掺杂硅晶片的特性,对系统装置进行了优化与改进。对光源、CCD相机、步进电机、光学元器件进行了分析与选择。对测量系统的组成:光学系统、驱动及控制系统、图像采集及数据处理系统进行了详细的介绍。(3).对多种表面叁维形貌重构算法进行了分析,最终在重心法的基础上加以改进和优化,使用了加权递归质心算法重构表面叁维形貌。测量了叁种掺杂浓度硅晶片的前后表面形貌,并进行了分析。(4).测量硅晶片光学厚度时,使用低相干扫描干涉方法测量,同时使用了SRI方法测量单点的光学厚度,两种结果做了对比,验证了本系统具有较高的精度。最后测量了掺杂硅晶片的折射率。(5).低相干扫描干涉系统在实际测量中可以被很好的应用,但是其依然有着限制测量精度的误差源,本测量系统中误差源包含系统内部、算法、环境等。对这些误差源进行了简单的分析。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01）

李振洋,项华中,陈明惠,王成,郑刚[8]（2019）在《用反射率和低相干技术测容器内液体的折射率》一文中研究指出为测量透明容器内液体的折射率,建立了基于容器内表面反射率测量的低相干技术实验系统。系统采用宽带低相干半导体激光光源和改进的迈克尔逊干涉仪,将装有待测液体的容器放入测量臂光路中,调节参考臂的光程,使由容器前壁内表面反射光的光程与来自参考臂反射光的光程相等,出现干涉现象。捕捉并记录下此干涉信号,并从中求出容器前壁内表面反射光的强度,再结合菲涅尔公式及反射率的定义,即可求出待测液体的折射率,其测量精度与阿贝折射仪相当。方法能够方便、快捷、准确地测出容器内液体的折射率,可用于食品、生物医学检验等领域内液体浓度或折射率的实时非接触监测。(本文来源于《光学技术》期刊2019年02期）

何明灿[9]（2019）在《基于光学低相干的材料裂纹检测技术研究》一文中研究指出光学低相干技术作为光学相干层析成像(OCT)技术的基础,以其高分辨率、高实时性、非侵入、无损伤、无辐射以及成像显示直观等优势在材料无损检测领域的应用有着巨大的发展潜能。本课题对材料无损检测技术进行了综合调研,提出了一种无损伤、非侵入、高分辨率及高实时性的材料裂纹检测技术——基于光学低相干的材料裂纹检测技术。本文基于扫频光学低相干原理及材料裂纹检测需求设计搭建了裂纹检测系统,并围绕航空材料的裂纹扩展特性展开了研究。首先,根据小裂纹理论分析了材料小裂纹效应的产生原因与小裂纹扩展特性,并对本文采用的扫频光学低相干检测技术进行了理论研究,以此为基础设计搭建了扫频光学低相干裂纹检测系统。随后,为了研究材料的特性,对航空材料钛合金TC4与高温合金GH4169进行了拉伸性能测试试验,通过分析试验结果研究了材料的微观结构对其性能的影响。最后,将扫频光学低相干系统用于钛合金TC4与高温合金GH4169的裂纹扩展动态监测中。首先将扫频低相干系统的成像分辨率进行了标定,运用体绘制法对系统采集得到的裂纹二维成像图进行了叁维重构,由系统获取的数据确定了材料的裂纹尺寸,并据此对材料TC4与GH4169的小裂纹扩展特性进行了深入研究,然后采用扫频低相干系统对材料的断面进行了成像检测,根据断面信息分析了材料的裂纹扩展及断裂特性,并研究了材料的强度与疲劳极限之间的关系。经标定,本文系统的检测分辨率可达到16μm,研究结果充分证明了光学低相干技术用于材料裂纹检测的可行性及其高分辨率、高实时性的优势。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2019-03-01）

李振洋,项华中,葛斌,王成,郑刚[10]（2019）在《内表面污染物的低相干光干涉检测法》一文中研究指出为检测透明容器内表面是否存在污染物,建立了基于容器壁内表面反射的低相干光干涉测量系统。实验采用宽带低相干半导体激光光源和改进的迈克尔逊干涉仪。将测量臂光路对准透明容器,并调节参考臂的光程,使容器内表面反射光的光程与参考臂反射光的光程相等,并出现干涉现象,捕捉并记录此动态干涉信号。经MATLAB软件处理并提取此信号,根据干涉光强度的不同即可辨别透明容器内是否存在污染物。该检测法可为生物医学、食品质检等领域检测透明容器内表面污染物提供一种方便快捷的新方法。(本文来源于《光学仪器》期刊2019年01期）

### 低相干论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种基于光纤法布里-珀罗低相干干涉的绝对距离测量系统,不仅能对绝对距离进行测量,而且还能对温度、压力、应力等量进行绝对测量。系统利用闪耀光栅将来自法布里-珀罗干涉仪的低相干干涉信号进行散射,使不同波长的干涉信号由线阵CCD不同的像元探测。利用CCD探测到的干涉信号相邻波谷的波数差得到法布里-珀罗干涉仪的腔长,从而实现绝对距离测量。与其它低相干干涉测量系统相比,此系统无需扫描干涉仪的光程,一次成像即实现测量。测量系统简单,测量速度快,对静态物理量和动态物理量都能进行测量。系统的光纤结构使得它还能进行远程测量。实验结果表明系统对绝对距离测量的分辨率可达3.317 nm,10次重复测量的标准差为10.7 nm。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低相干论文参考文献

[1].兰雨,苗鹏.基于局部搜索算法的低相干光学反射测量系统信号处理方法[J].工业控制计算机.2019

[2].王韵致,谢芳,王辉,韩飞.基于法布里-珀罗低相干干涉的绝对距离测量系统[J].光电子·激光.2019

[3].何明灿,朱永凯,唐语.材料微观裂纹的光学低相干检测技术[J].无损检测.2019

[4].张乐.基于低相干投影矩阵和自适应采样率的图像压缩与重构[D].重庆邮电大学.2019

[5].李恺宁.基于低相干光干涉技术的眼轴长度测量系统的研究与实现[D].北京协和医学院.2019

[6].高妍琦,赵晓晖,贾果,李福建,崔勇.基于低相干光的阵列透镜束匀滑技术研究[J].物理学报.2019

[7].闫新宇.低相干光扫描干涉技术在硅晶片几何特征测量中的应用[D].合肥工业大学.2019

[8].李振洋,项华中,陈明惠,王成,郑刚.用反射率和低相干技术测容器内液体的折射率[J].光学技术.2019

[9].何明灿.基于光学低相干的材料裂纹检测技术研究[D].南京航空航天大学.2019

[10].李振洋,项华中,葛斌,王成,郑刚.内表面污染物的低相干光干涉检测法[J].光学仪器.2019

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/33fb6acbb4637ca87298362b.html