# 对于PMSM实现全速范围无传感器控制技术的混合控制策略研究

### 论文摘要

对于在永磁同步电机(PMSM)中无传感器控制技术调速范围具有局限性,提出了一种结合滑膜观测器法和高频电压信号注入法的控制策略,实现永磁同步电机(PMSM)在无传感器控制技术下的全速范围控制。当PMSM处于中、高速范围内时,采用滑膜观测器法来估算转子速度和位置;在零、低范围内时,采用高频信号注入法弥补滑膜观测法的不足;当低速与中高速进行切换时,采用线性加权平均法实现平稳过度。仿真结果表明:结合滑膜观测器法和高频注入法的混合模式能够有效降低两种算法进行切换时的抖动,能够很好的实现永磁同步电机在全速范围内的平滑控制。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 滑膜观测法在永磁同步电机中的应用

- 1.1 数学模型建立的前提条件

- 1.2 滑膜观测器的数学模型

- 2 高频电压信号注入法在永磁同步电机中的应用

- 2.1 高频电压信号注入法原理

- 2.2 永磁同步电机高频数学模型

- 3 混合策略在永磁同步电机中的应用

- 3.1基于低速到中高速控制系统设计

- 4 仿真验证

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王卫,阳鹏飞,陈瀚

关键词: 永磁同步电机,无传感器控制技术,高频电压信号注入法,滑膜观测法,线性加权平均法

来源: 电子产品世界 2019年08期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 湖南工业大学电气与信息工程学院

分类号: TM341

页码: 74-78

总页数: 5

文件大小: 2113K

下载量: 147

### 相关论文文献

- [1].基于改进型滑模观测器的PMSM无传感器控制[J]. 微特电机 2019(11)

- [2].高频方波注入的永磁电机无传感器控制改进算法[J]. 电气传动 2017(02)

- [3].基于随机高频信号注入的PMSM无传感器控制[J]. 微特电机 2020(12)

- [4].基于高频信号注入双馈电机无传感器控制技术[J]. 实验室研究与探索 2015(01)

- [5].永磁同步电动机无传感器控制方法综述[J]. 制造技术与机床 2012(11)

- [6].交流电机无传感器控制的新进展[J]. 电气传动 2008(04)

- [7].永磁同步电动机无传感器控制技术综述[J]. 伺服控制 2011(04)

- [8].二氧化碳传感器控制新风量技术[J]. 建筑节能 2010(12)

- [9].飞轮电机速度的无传感器控制方法[J]. 信息技术 2008(04)

- [10].基于滑模观测器的永磁同步电动机无传感器控制研究[J]. 电气技术 2011(02)

- [11].混合式电机无传感器控制的研究[J]. 机电工程 2019(06)

- [12].多目标跟踪中基于信息熵测度的传感器控制方法[J]. 控制与决策 2018(02)

- [13].基于负载扰动补偿的PMSM无传感器控制研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(07)

- [14].基于滑模观测器的交流伺服电机无传感器控制[J]. 电机与控制应用 2015(04)

- [15].基于高斯混合多目标滤波器的传感器控制策略[J]. 电子学报 2019(03)

- [16].航空起动发电系统电动运行无传感器控制研究[J]. 电子设计工程 2017(19)

- [17].积分型终端滑模PMSM无传感器控制优化[J]. 电力电子技术 2020(06)

- [18].基于预测无差拍算法的永磁同步发电机无传感器控制[J]. 电工技术学报 2013(03)

- [19].基于中心差分滤波算法的PMSM无传感器控制方法[J]. 电力系统保护与控制 2013(23)

- [20].基于三阶3类锁相环的PMSM无传感器控制[J]. 控制工程 2020(09)

- [21].基于高频注入的异步电机无传感器控制[J]. 微电机 2015(12)

- [22].永磁直驱型风力发电机的无传感器控制研究[J]. 电力电子技术 2009(03)

- [23].永磁同步电动机无位置、速度传感器控制的研究[J]. 伺服控制 2011(06)

- [24].基于电压矢量注入法的PMSM无传感器控制[J]. 机电工程 2010(12)

- [25].永磁同步电机的无传感器控制策略[J]. 电机与控制应用 2009(08)

- [26].系统辨识法永磁同步电机无传感器控制[J]. 电机与控制学报 2008(03)

- [27].基于新型滑模观测器的永磁同步电机无传感器控制[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(07)

- [28].基于PLC Modbus的多电机无传感器控制系统[J]. 机械工程与自动化 2015(06)

- [29].照明节能及智能延时传感器控制技术在工业厂房的应用[J]. 轻工科技 2012(05)

- [30].基于DSP+CPLD传感器控制系统的设计[J]. 中国水运(下半月) 2008(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/344e75984f20e71f73bf351f.html