# 海河流域地表水中微囊藻毒素的测定

### 论文摘要

水样酸化过滤后用Oasis HLB固相萃取小柱净化富集,采用液相色谱-串联质谱法同时测定地表水中微囊藻毒素（MC-LR和MC-RR）,通过优化试验条件,使方法在1.00μg/L～100μg/L范围内线性良好。MC-LR和MC-RR在水中的方法检出限为0.12 ng/L和0.2 ng/L,空白加标回收率为72.7%～88.5%,3次测定结果的RSD为9.1%～10.7%。将该方法用于6个海河流域部分重要水源地水样的监测,虽然部分水样中检测出MC-LR和MC-RR,但检出值均低于标准限值。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 主要仪器与试剂

- 1.2 样品采集与前处理

- 1.3 仪器条件

- 2 结果与讨论

- 2.1 前处理过程回收率

- 2.2 质谱条件优化

- 2.3 标准曲线与方法检出限

- 2.4 实际样品测定

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张俊,孟宪智,张世禄,王乙震,贺君钰

关键词: 微囊藻毒素,固相萃取,液相色谱串联质谱法,地表水,海河流域

来源: 环境监测管理与技术 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心

基金: 长江水利委员会长江科学院开放研究基金资助项目(CKWV2018495,KY),国家国际科技合作专项基金资助项目(2013DFA71340),海河流域水质监测基金资助项目(126204012002170001)

分类号: X832

DOI: 10.19501/j.cnki.1006-2009.20190917.017

页码: 40-42

总页数: 3

文件大小: 156K

下载量: 222

### 相关论文文献

- [1].环境监测中地表水检测存在的问题与对策探讨[J]. 资源节约与环保 2020(04)

- [2].环境监测中地表水检测存在的问题与对策浅析[J]. 科技风 2020(19)

- [3].环境监测中地表水检测存在的问题与对策[J]. 化工设计通讯 2020(09)

- [4].用足地表水源 用好压采工程 邯郸市地表水春灌面积超过150万亩[J]. 河北水利 2018(03)

- [5].地表水总氮测定中有关问题的探讨[J]. 中国环保产业 2016(12)

- [6].地表水采样技术探讨[J]. 环境研究与监测 2020(01)

- [7].环境检测中地表水检测现状及进展[J]. 环境与发展 2020(02)

- [8].关于内蒙缺水地区对灌区地表水利用的措施探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(32)

- [9].浑河流域地表水地下水水质耦合模拟[J]. 中国环境科学 2020(04)

- [10].地表水采样技术探讨[J]. 污染防治技术 2020(03)

- [11].许昌市地表水化学需氧量分析[J]. 漯河职业技术学院学报 2020(05)

- [12].环境监测中地表水检测存在的问题与对策分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(08)

- [13].二苯碳酰二肼分光光度法测定地表水中六价铬的2种方法对比分析[J]. 质量安全与检验检测 2020(05)

- [14].石墨炉法在地表水中的铜锌铅镉测定中的应用[J]. 科技资讯 2019(19)

- [15].地表水中阴离子表面活性剂测定方法的改进[J]. 科学技术创新 2019(30)

- [16].吹扫捕集-气相色谱法测定地表水中的乙醛[J]. 科技创新与应用 2017(06)

- [17].石墨炉原子吸收法测定清洁地表水中的微量铜[J]. 污染防治技术 2015(04)

- [18].环境监测中地表水检测面临的问题及其优化策略[J]. 皮革制作与环保科技 2020(10)

- [19].地表水中石油紫外分光光度法不确定度计算[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [20].地表水环境自动监测技术应用分析[J]. 节能与环保 2020(06)

- [21].液液萃取-气相色谱法测定地表水中松节油[J]. 福建分析测试 2020(04)

- [22].紫外分光光度法测定地表水中的石油类[J]. 中国资源综合利用 2020(09)

- [23].电感耦合等离子体质谱法测定地表水中汞及其记忆效应的消除[J]. 理化检验(化学分册) 2019(10)

- [24].电感耦合等离子体质谱法同时测定地表水中的溴和碘[J]. 中国卫生检验杂志 2018(15)

- [25].矿区地表水环境损害评估研究及案例应用[J]. 环境保护 2016(24)

- [26].盘锦市农村地表水调查与分析[J]. 农业与技术 2017(04)

- [27].地表水中氨氮和总氮关系的探讨[J]. 浙江农业科学 2016(02)

- [28].地表水中氨氮和总氮的相关性分析[J]. 环境保护科学 2012(03)

- [29].大连市地表水环境主要问题及改善调控措施[J]. 绿色科技 2020(16)

- [30].吹扫捕集/气相色谱法测定地表水中松节油[J]. 科技创新与应用 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/34b1bed8bff89c116091e4b1.html