# 大体积混凝土冷却水管优化研究

### 论文摘要

冷却水管能够有效的降低大体积混凝土温度应力,其中冷却水管的各项参数起着决定性作用.利用三维有限元计算分析浇筑过程中坝段的温度变化,主要考虑了冷却水管与混凝土之间的热量交换、冷却水管沿程温度的逐渐变化,通过选择不同参数的冷却水管,对混凝土内部温度变化进行详细的计算分析.结果表明:冷却水管的排布型式、通水温度、时间,对混凝土温度有着显著的影响,合理选择各项参数能够有效降低混凝土内部温度梯度,减小温度应力从而预防温度裂缝的产生,对大体积混凝土的温控防裂有着积极的意义.

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 计算原理与方法

- 2.1 理论计算

- 2.2 判断冷却水管是否穿过网格单元的方法

- 3 冷却水管的温控效果和布置方案优化研究

- 3.1 计算模型

- 3.2 方案比较

- 3.3 施工期温度场仿真分析成果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈渴鑫,田斌,陈博夫,陈玉玺

关键词: 冷却水管,大体积混凝土,温控防裂,优化研究

来源: 三峡大学学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程

单位: 三峡大学水利与环境学院,河海大学水利水电学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51509142)

分类号: TV544

DOI: 10.13393/j.cnki.issn.1672-948x.2019.02.007

页码: 31-34

总页数: 4

文件大小: 1086K

下载量: 176

### 相关论文文献

- [1].屏蔽泵冷却水管焊缝热影响区细小裂纹渗透检测[J]. 防爆电机 2020(03)

- [2].大体积混凝土冷却水管降温温度场的计算研究[J]. 山西建筑 2008(18)

- [3].某混凝土拱坝冷却水管空间排布优化研究[J]. 甘肃水利水电技术 2020(03)

- [4].改进型冷却水管坝后预留槽设计与应用[J]. 人民长江 2015(07)

- [5].大体积混凝土施工期冷却水管埋设形式的优化[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2014(03)

- [6].连铸框架冷却水管设计优化[J]. 现代冶金 2018(02)

- [7].基于ANSYS Workbench的混凝土冷却水管优化[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [8].碾压混凝土冷却水管选择及其施工方法研究[J]. 混凝土 2013(09)

- [9].冷却水管在水工混凝土中的应用[J]. 河北水利 2009(06)

- [10].基于热-流耦合的冷却水管降温效果及其参数敏感性分析[J]. 水利水电技术 2018(12)

- [11].换流站冷却水管泄漏分析[J]. 湖北电力 2017(03)

- [12].循环冷却水管路水阻修正计算研究[J]. 核动力工程 2011(S2)

- [13].冷却水管在承台大体积混凝土施工中的应用[J]. 工程建设与设计 2018(22)

- [14].一种新型轧辊冷却水管的创新设计及应用[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2013(01)

- [15].利用球体形成内径 制造弯曲冷却水管[J]. 摩托车技术 2011(04)

- [16].油泵冷却水管断裂处的粘接修复[J]. 中国胶粘剂 2009(10)

- [17].金属冷却水管对船闸闸首底板冷却效果分析[J]. 水运工程 2014(06)

- [18].垂直冷却水管内液固两相流的传热与抗垢性能[J]. 工业水处理 2009(09)

- [19].连铸机扇形框架再制造中的冷却水管密封焊接[J]. 金属加工(热加工) 2012(06)

- [20].高摩赞RCC混凝土斜层铺筑加冷却水管施工技术[J]. 水利科技与经济 2012(07)

- [21].低温季节大坝混凝土冷却水管周围应力应变监测现场试验[J]. 武汉大学学报(工学版) 2012(05)

- [22].大体积混凝土冷却水管温度场仿真分析[J]. 低温建筑技术 2015(02)

- [23].发电机定子冷却水管路堵塞的原因分析及处理[J]. 宁夏电力 2013(01)

- [24].冷却水管的改进埋置单元法在大型泵站温控仿真中的应用研究[J]. 浙江水利科技 2019(02)

- [25].散热器塑料冷却水管失效分析[J]. 橡塑资源利用 2018(01)

- [26].溪洛渡拱坝HDPE冷却水管埋设施工技术[J]. 湖南水利水电 2013(04)

- [27].含冷却水管大体积混凝土温度场计算的一种新方法[J]. 计算物理 2012(03)

- [28].CCTV新址冷却水管道化学外镀膜施工技术[J]. 给水排水 2010(12)

- [29].球磨机主轴承冷却水管路结构改造[J]. 科技创新导报 2017(04)

- [30].凝汽器冷却水管安装损耗分析[J]. 河南科技 2015(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/34c6e302517dd0a56b5aa106.html